## Slide 1: il corpo rigido
centro di massa e momento di inerzia

## Slide 2: il corpo rigido
Un corpo si dice rigido se le deformazioni che subisce sono trascurabili rispetto le sue dimensioni. È il caso dei solidi,in genere
Un corpo rigido è un corpo capace di ruotare mantenendo tutte le sue parti reciprocamente invariate fra di loro,e quindi mantenendo la sua forma.
Un sistema composto da molte particelle è un corpo rigido soltanto quando le distanze tra le particelle non cambiano sotto l’azione di una forza o di un momento meccanico
se Pi e Pj sono due punti qualsiasi del sistema, la condizione di rigidità è:
Notes: <number>
Il corpo rigido è una astrazione.
Cenni sulla struttura atomica di tutti i corpi. Le forze elettriche tengono insieme atomi e molecole.
Natura microscopica e macroscopica dei corpi.

## Slide 3: definizione del Centro di Massa (CM) di un corpo rigido di massa M
fissato un sistema di riferimento, ( per esempio cartesiano), è il punto di coordinate
all’infinetesimo dm si dà il nome di elemento di massa, o massa infinitesima.

## Slide 4: Centro di Massa (CM) di un corpo rigido di massa M
introduciamo la funzione densità di massa  del corpo rigido;  è una funzione di punto
l’elemento di massa dm può essere scritto come una funzione di punto; x,y,z sono le coordinate di dm
equazioni scritte in modo compatto,sostituendo alle coordinate xCM,yCM,zCM il vettore rCM, distanza dell’elemento di massa dm dall’origine del sistema cartesiano.

## Slide 5: Densità volumetrica,
lineare
superficiale,
Notes: <number>
Es301

## Slide 6
Il CM di un corpo rigido di massa M si muove come un punto materiale ideale nel quale e’ concentrata tutta la massa M del corpo
Centro di Massa (CM) di un corpo rigido di massa M
Moto del corpo rigido :la traiettoria del CM
Notes: <number>
Resnick 9.2
Corpo rigido inteso come corpo solido continuo

## Slide 7: Traiettoria del centro di massa CM
Il centro di massa CM di un sistema segue la traiettoria determinata dalla forza risultante esterna Fnet, agente sul sistema
Notes: <number>
E305,Ohanian10.8
Il centro di massa di un sistema segue la traiettoria che dipende dalla Forza risultante ( esterna)
Massa e centro di massa non caratterizzano completamente il moto di un sistema. La dinamica di rotazione di un corpo rigido deve tenere conto della distribuzione delle masse: dovremo tener conto del momento di inerzia

## Slide 8: Centro di Massa (CM) di un corpo rigido di massa M
Un caso particolare importante: il corpo rigido omogeneo
Un corpo rigido si dice omogeneo quando la sua densità è uniforme
l’elemento di massa diventa
in forma compatta

## Slide 9
Se il corpo e’ omogeneo, ed ha qualche simmetria, il centro di massa si trova nel centro di simmetria del sistema, o su un asse di simmetria, oppure su un piano di simmetria
Centro di Massa (CM) di un corpo rigido omogeneo
n.b.:in questo caso l’elemento infinitesimo di integrazione è dV

## Slide 10: Centro di massa e simmetria
Corpi rigidi ed omogenei, cioè a densità uniforme
Notes: <number>
Considerazioni di simmetria, valide se il corpo è rigido ed omogeneo, cioè a densià uniforme

## Slide 11: CM di forme geometriche notevoli
semisfera omogenea
cono omogeneo
asta sottile a semicirconferenza
Notes: <number>
Es303,Es304,Es313, nell’ordine

## Slide 12: Centro di massa di un sistema di corpi rigidi
Supponendo che le tre palle di masse uguali siano collocate con il centro posizionato ai vertici di una struttura triangolare equilatera, di massa trascurabile dove si trova il centro di massa del sistema?
Sistema di punti materiali, collocati nei centri di massa dei vari corpi,nei quali si pensa concentrata la massa Mi dei vari corpi

## Slide 13: Come trovare il centro di massa di un corpo rigido
Metodo della simmetria
Se il corpo omogeneo ha un piano di simmetria, il centro di massa giace su quel piano
Se il corpo ha un asse di simmetria il centro di massa si trova su quell’asse
Se il corpo possiede un punto di simmetria il centro di massa coincide con quel punto-
Metodo della suddivisione
Se un corpo può essere suddiviso in più parti,per ciascuna delle quali sia nota la posizione del centro di massa, e la massa, allora il centro di massa di tutto l’insieme si calcola come per un sistema di punti materiali,collocati nei vari centri di massa
Metodo della supplementazione
Quando un corpo omogeneo ha delle cavità, o dei fori si trova la posizione del centro di massa di tutto il corpo considerato senza fori o cavità e la posizione del centro di massa del foro, che può essere considerato un corpo omogeneo con massa negativa! Poi si procede con il metodo della suddivisione
Notes: <number>
ES302
Vedi ciuti
n.b Problemi vari sul centro di massa : Halpern da 9.105, 10.67, 10.80

## Slide 14: Il MOMENTO DI INERZIA del Corpo Rigido
Il centro di massa di un sistema segue la traiettoria che dipende dalla forza risultante esterna
Massa e centro di massa non caratterizzano completamente il moto di un sistema.
La dinamica di rotazione di un corpo rigido deve tenere conto della distribuzione delle masse
La quantità fisica che descrive la distribuzione delle masse è il MOMENTO di INERZIA
Dovremo imparare a tenerne conto

## Slide 15: momento di inerzia del corpo rigido
Considereremo il momento di inerzia di un corpo rigido rispetto ad un’asse
il momento di inerzia per un sistema rigido di punti materiali

## Slide 16
nel caso di un corpo con massa distibuita con continuità, la particella iesima con massa mi va sostituita con l’elemento di volume infinitesimo dV=dxdydz, di massa dm=dV, dove  è la densità dell sistema
la massa del corpo distrbuita con continuità è descritta, punto per punto, dalla funzione scalare
distribuzione discreta di massa
distribuzione continua di massa
momento di inerzia rispetto all’asse z

## Slide 17: il momento di inerzia del corpo rigido
Corpo rigido con massa distribuita con continuità
coordinate cartesiane
Notes: <number>
Resnick 11.7 (dm equivale al mi della sommatoria)

## Slide 18
I momenti di inerzia notevoli
Notes: <number>
Es315, Es311

## Slide 19: momenti di inerzia “notevoli”
anello sottile rispetto all’asse di simmetria
anello sottile rispetto ad un diametro
disco o cilindro rispetto all’asse di simmetria
cilindro di lunghezza L rispetto ad un diametro passante per il centro
asta sottile rispetto a un asse perpendicolare passante per il centro
asta sottile rispetto a un asse perpendicolare passante per un estremo
strato sferico sottile rispetto ad un diametro
sfera rispetto ad un diametro
Notes: <number>
vedi Ohanian

## Slide 20: Raggio giratore
Notes: <number>
Alonso Finn 13.2 K rappresenta la distanza dall’asse in corrispondenza della quale distanza potrebbe essere concentrata tutta la massa del corpo,senza cambiarne il momento di inerzia.
E’ una grandezza utile perché per i corpi omogenei, K è determinata solo dalla loro geometria. Per ottenere I, basta poi moltiplicare K quadro per M.

## Slide 21
K rappresenta la distanza dall’asse in corrispondenza della quale potrebbe essere concentrata tutta la massa del corpo,senza cambiarne il momento di inerzia.
E’ una grandezza utile perché per i corpi omogenei, K è determinata solo dalla loro geometria. Per ottenere I, basta poi moltiplicare K quadro per M.
Raggio giratore

## Slide 22: Il TEOREMA degli ASSI PARALLELI
Il teorema degli assi paralleli pone in relazione il momento di inerzia calcolato rispetto ad un asse che passa per il CM, ICM, e il momento di inerzia IP rispetto ad un asse parallelo a questo,passante per un altro punto,P
Se M è la massa del corpo, d la distanza fra i due assi paralleli, questo teorema afferma che
IP=ICM+Mh2
Quindi il momento di inerzia di un corpo rispetto ad un asse che passa per il generico punto P è la somma del momento di inerzia di quel corpo rispetto ad un asse parallelo passante per il centro di massa CM, più il momento di inerzia del centro di massa CM rispetto all’asse passante per P

## Slide 23
dimostrazione del teorema degli assi paralleli
per dimostrare il teorema, scegliere un sistema di coordinate cartesiano, con origine nel centro di massa,ed
asse di rotazione parallela a z perpendicolare al piano xy, e passante per il punto P di coordinate a,b
si considera il punto generico di massa infinitesima dm, di coordinate x,y
la distanza r di dm dall’asse di rotazione per P è espressa in funzione delle coordinate cartesiane di dm e P
sezione trasversa corpo

## Slide 24
TEOREMA DEL TERZO ASSE, O DEGLI ASSI PERPENDICOLARI
una lamina piana di forma arbitraria può ruotare attorno ad un asse perpendicolare alla lamina stessa ,
per esempio l’asse z
o a due assi perpendicolari tra loro e all’ asse z ,per esmpio gli assi x e y
dimostrazione
quindi abbiamo dimostrato il teorema
Notes: <number>
Ohanian,12.4. il teorema degli assi concorrenti vedi ciuti pag 234 ed aanche Halpern 11.42

## Slide 25: Teoremi del momento di inerziaa
Un problema da esame
4 problemini (alla lavagna)
Notes: <number>
Es323 e 317