## Slide 1
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
MACCHINE E MECCANISMI
Si definisce macchina un sistema costituito da organi rigidi o deformabili collegati tra loro, denominati membri, alcuni dei quali mobili ed altri fissi.
Gli elementi mobili si muovono sotto l’azione di forze e/o momenti, producendo un lavoro.
L’insieme della parti fisse di una macchina che consente il moto dei componenti mobili, prende il nome di incastellatura.
I membri possono essere:
solidi rigidi;
solidi deformabili;
fluidi incomprimibili;
fluidi comprimibili.

## Slide 2
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
MACCHINE E MECCANISMI
La maggior parte dei dispositivi meccanici, sono costituiti da più corpi rigidi collegati tra di loro da vincoli cinematici che devono consentire il moto relativo tra i corpi stessi.
Il sistema così costituito prende il nome di catena cinematica mentre i vincoli che consentono un moto relativo si chiamano coppie cinematiche.
Per lo studio delle catene cinematiche, che prevedono più corpi in moto relativo tra loro, si estendono i metodi della cinematica validi per un corpo rigido.
Tale studio viene definito come cinematica dei moti relativi che richiede preliminarmente di esaminare:
i tipi di collegamenti tra i corpi;
i gradi di libertà del sistema.

## Slide 3
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
CLASSIFICAZIONE DELLE MACCHINE
Alcune macchine hanno il compito specifico di trasmettere movimento (sistemi di trasmissione riduttori e moltiplicatori, ecc.).
Atre macchine hanno il compito di trasformare energia di un certo tipo in energia in generale di tipo diverso.
Queste, considerate come sistemi nei quali avvengono trasformazioni di energia, possono essere classificate in:
Macchine motrici;
Macchine generatrici;
Macchine operatrici.

## Slide 4
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Macchine motrici
Energia di diversa natura - termica, elettrica idraulica, ecc. - viene trasformata in energia meccanica.
Esempi:
  motori a combustione interna alternativi o rotativi,
  turbine a vapore, a gas e idrauliche
  motori elettrici, motori oleodinamici, ecc..

## Slide 5
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Rotore di una
Turbina
Turboelica

## Slide 6
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Macchine generatrici
Energia meccanica viene trasformata in altre forme di energia, compiendo, in pratica, l’operazione inversa a quella di una macchina motrice.
Esempi:
  pompe e compressori alternativi e rotativi,
  generatori elettrici, ecc.

## Slide 7
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Macchine operatrici
Energia meccanica viene impiegata per compiere operazioni utili alla produzione industriale nei diversi settori.
Esempi:
  macchine utensili
  macchine per le costruzioni civili
  macchine agricole
  macchine per movimento terra, ecc.
Le macchine generatrici e quelle operatrici possono essere globalmente classificate come macchine utilizzatrici.
Si definiscono “macchine rotoriche” quelle macchine caratterizzate dall’avere un solo membro mobile con moto rotatorio detto “rotore”. In questa tipologia di macchine la parte fissa viene detta “statore”.
Si definiscono “macchine alternative” quelle macchine che sono costituite da accoppiamenti di più organi ciascuno dotato o di moto traslatorio, o di moto rotatorio, o di moto rototraslatorio;

## Slide 8
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
L’accoppiamento tra una macchina motrice ed una macchina utilizzatrice si definisce “gruppo”

## Slide 9
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Si definisce meccanismo un sistema meccanico che realizza semplicemente il trasferimento di moto tra due membri di una macchina o tra due macchine senza “flusso di energia”.

## Slide 10
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
In un sistema meccanico, le porzioni di due superfici accoppiate di due membri contigui in moto relativo, dette superfici coniugate, costituiscono un elemento cinematico.
L’insieme di due elementi cinematici a contatto definisce una coppia cinematica che presenta almeno un grado di libertà.
Nei sistemi meccanici, pur incontrandosi coppie cinematiche a più gradi di libertà più frequenti sono proprio quelle ad un grado di libertà.
È noto che un corpo rigido ha sei gradi di libertà nello spazio e tre nel piano. Volendo ridurre il numero di gradi di libertà è necessario introdurre opportuni vincoli in modo da impedire alcuni dei possibili movimenti.

## Slide 11
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Le coppie cinematiche dette “vincoli cinematici” possono essere classificate in base alla geometria delle superfici dell’accoppiamento, in:
coppie cinematiche elementari o intrinseche: sono costituite da due elementi cinematici rigidi aventi superfici di contatto tra loro combacianti.
La condizione di coniugio è imposta proprio dalla forma delle superfici.
Tipici esempi di coppie cinematiche ad un solo grado di libertà sono:
La coppia rotoidale;
La coppia elicoidale.
La coppia prismatica;

## Slide 12
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
COPPIA PRISMATICA
COPPIA ROTOIDALE
COPPIA ELICOIDALE

## Slide 13
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Coppie cinematiche superiori sono realizzate da accoppiamenti nei quali la condizione di cinematicità (coniugio) è imposta dai vincoli o da forze esterne.
Possono essere:
combacianti ma non rigide: il contatto è assicurato dall’elasticità di uno degli elementi (trasmissioni a cinghia);
Trasmissione con cinghie

## Slide 14
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
non combacianti ma rigide: il contatto è in genere di tipo concentrato (accoppiamento ruota - rotaia; ruote ad attrito, trasmissioni con ruote di frizione, accoppiamento camma punteria, ruote dentate).
RUOTA-ROTAIA
TRASMISSIONE CON
RUOTE DI FRIZIONE
TRASMISSIONE CON
RUOTE DENTATE

## Slide 15
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Le coppie cinematiche possono anche essere classificate in base al moto relativo come:
coppie cinematiche indipendenti: il moto relativo tra i membri che la costituiscono è ad un solo grado di libertà (coppia prismatica, coppia rotoidale coppia elicoidale);
2. coppie cinematiche dipendenti: quando il moto relativo tra due membri è assicurato dall'introduzione di un vincolo (accoppiamento pistone-cilindro - il moto relativo tra pistone e cilindro si riduce al solo moto di traslazione introducendo proprio l'accoppiamento pistone-biella;
3. coppie cinematiche di forza: quando il moto relativo tra i membri accoppiati è reso possibile dall’applicazione di forze esterne che garantiscono il contatto (accoppiamento ruota-rotaia; ruote di frizione).

## Slide 16
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Moti relativi
Il moto relativo tra fra elementi cinematici può essere piano, sferico oppure una successione di moti istantanei elicoidali.
Può avvenire, inoltre, nello spazio o nel piano.
La maggior parte dei dispositivi meccanici che si incontrano nella pratica tecnica, sono costituiti da membri che si muovono di moto piano e piane sono le relative coppie cinematiche.
La forma degli elementi cinematici che le costituiscono può essere definita semplicemente attraverso la loro proiezione su un piano parallelo a quello del moto.
Se le superfici accoppiate sono combacianti tali proiezioni sono linee coincidenti.
Sono, invece, individuate da curve tangenti in un punto (profili coniugati) nel caso di coppie non combacianti.

## Slide 17
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per profili cinematici non combacianti, indicando con P il punto di contatto dei due profili coniugati e con V la velocità relativa si possono distinguere tre diversi tipi di contatto:
puro rotolamento: la velocità V nel punto di contatto P è pari a zero; l’atto di moto relativo avviene per effetto di una velocità angolare;
puro strisciamento: la velocità relativa in P è pari Vt (Vn=0) diretta lungo la tangente t;
urto o distacco: la velocità relativa ha componente diversa da zero lungo la normale n ai due profili. In tale caso i profili non si possono più definire come coniugati.
Il distacco, infatti, non è una condizione accettabile dal punto di vista meccanico, il contatto di urto è solo ipotizzabile in particolari macchinari (magli, martelli ecc.).

## Slide 18
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Un insieme di organi cinematicamente accoppiati costituisce una catena cinematica che possiede uno o più gradi di libertà.
Per ogni grado di libertà è necessario e sufficiente assumere un parametro detto coordinata lagrangiana per definire la posizione di tutti gli elementi che costituiscono la catena cinematica.
Una catena cinematica si definisce:
chiusa se ogni corpo presenta più di un accoppiamento;
aperta se vi è almeno un corpo che ha una sola coppia cinematica di collegamento;
semplice se ogni corpo rigido presenta una o due coppie cinematiche collegate ad altri corpi;
composta se almeno un membro rigido presenta tre o più coppie cinematiche di collegamento ad altri membri.

## Slide 19
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Esempi di coppie cinematiche

## Slide 20
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Una catena cinematica prende il nome di sistema articolato se i membri che la costituiscono sono rigidi e tra loro collegati da coppie cinematiche rotoidali e/o prismatiche.
Se uno dei membri che costituiscono il sistema articolato viene fissato, il sistema si definisce meccanismo. Il membro fisso è detto telaio.
Gradi di libertà
È molto importante determinare il numero di gradi di libertà “ℓ” di un sistema articolato al fine di determinare il numero di coordinate lagrangiane necessarie per lo studio cinematico e dinamico del sistema.
Ciò si fa attraverso la cosiddetta analisi di mobilità della catena cinematica che viene condotta con riferimento al numero di corpi rigidi che la costituiscono nonché al numero ed alla tipologia delle coppie cinematiche di collegamento dei diversi corpi.

## Slide 21
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Gradi di libertà
Il numero di gradi di libertà “ℓ” di un sistema articolato piano può, in molti casi, essere calcolato servendosi della relazione:
nella quale:
t = numero dei membri rigidi che compongono la catena cinematica;
s = numero dei gradi di libertà soppressi dai vincoli interni ed esterni.
Il valore di s può essere immediatamente definito attraverso la seguente tabella che propone la tipologia e la simbologia dei vincoli che più frequentemente si ritrovano nella pratica ingegneristica.
Nella tabella con n sono indicati il numero di organi connessi con il vincolo.

## Slide 22
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino

## Slide 23
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Esempi di sistemi articolati ad un grado di libertà

## Slide 24
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Con riferimento ai meccanismi piani, il numero di gradi di libertà può essere più agevolmente definito mediante la formula di Grübler:
dove:
m indica il numero di membri rigidi che costituiscono il meccanismo;
c1 è pari al numero delle coppie cinematiche presenti nel sistema che permettono un solo grado di libertà (ovvero che eliminano nel piano due gradi di libertà);
c2 è il numero delle coppie cinematiche che permettono due gradi di libertà (ovvero che eliminano nel piano un grado di libertà).

## Slide 25
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Meccanismo escavatore
Membri rigidi m=9;
coppie cinematiche ad 1 grado di libertà c1=11.
Ai 5 membri va aggiunto il telaio mentre la cerniera dove convergono n=3 aste va conteggiata n-1 volte.