## Slide 1
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
CAMPI DI FORZE
Classificazione delle forze:
Rispetto alla sorgente: si distinguono in interne ed esterne
Le forze interne sono quelle mutue agenti fra i diversi componenti di un sistema meccanico. Nei corpi rigidi le forze interne si elidono a due a due e, quindi, hanno risultante nullo.
Le forze esterne sono quelle che agiscono sul corpo avendo origine da sistemi esterni ad esso: si distinguono in attive e vincolari.
Rispetto alla durata e alla variabilità: si differenziano in istantanee e continue.
Le forze istantanee (dette anche forze impulsive), agiscono per tempo limitato e tale da generare un impulso.
Le forze continue possono essere costanti o funzione del tempo (significative sono le azioni che variano con legge periodica).
Rispetto agli effetti: si classificano in motrici e resistenti.
Una forza è motrice, per convenzione, compie lavoro positivo.
Una forza resistente compie lavoro negativo.
Campi di forze

## Slide 2
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
CAMPI DI FORZE
Più in generale le forze si classificano in:
Forze conservative: se il lavoro compiuto da essa su una massa per uno spostamento tra due punti è indipendente dalla traiettoria seguita.
Se la massa sotto l’azione della forza si muove lungo un percorso chiuso, il lavoro è nullo.
Esempi: forza di gravità; forze elastiche.
Forze non conservative: il lavoro, viceversa, è dipendente dalla traiettoria seguita.
Le forze non conservative non ammettono un potenziale.
Esempi: forze di attrito radente e volvente, forze viscose, forze smorzanti ecc.

## Slide 3
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
CAMPI DI FORZE
Forza di gravità: è la più classica tra le forze conservative. La sua legge di forza ed la corrispondente variazione di potenziale, come noto, sono dati da:
Forze elastiche di richiamo: sono conseguenza della deformazione che un organo meccanico solido subisce per effetto dell’applicazione di una forza.
Se l'organo è linearmente elastico e se le deformazioni impresse sono piccole rispetto alle dimensioni dell'organo stesso, risulta:
F = kx = -Fe
F = forza applicata
Fe = reazione elastica di richiamo
x = deformazione indotta dalla forza F
k = rigidezza del sistema
Il lavoro fatto dalla forza elastica durante la deformazione vale:

## Slide 4
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
CAMPI DI FORZE
Il calcolo delle rigidezze dei componenti di macchine può essere condotto utilizzando i risultati della “teoria dell’elasticità”.
Per organi meccanici riconducibili a sistemi monodimensionali isostatici, soggetti alle sollecitazioni semplici di trazione, di flessione e di torsione, il calcolo della rigidezza risulta, invece, immediato impiegando le relazioni fornite della “teoria tecnica della trave”, note che siano:
la geometria del sistema;
la tipologia dei vincoli;
il materiale costituente il corpo.
Determinazione delle rigidezze

## Slide 5
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
CAMPI DI FORZE
rigidezza normale: se la forza esterna induce al sistema una deformazione unitaria di compressione o di trazione;
rigidezza flessionale: se la forza esterna induce al sistema una deformazione unitaria di flessione;
rigidezza torsionale: se il momento esterno induce al sistema una deformazione unitaria di torsione.
La rigidezza k di un sistema elastico rappresenta il valore della forza (momento) che, ad esso applicata, gli induce una deformazione unitaria.
In generale, in funzione della sollecitazione indotta al sistema, si definiscono:

## Slide 6
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
CAMPI DI FORZE
Deformazioni
Rigidezze

## Slide 7
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
CAMPI DI FORZE
Un sistema elastico può, in generale, essere costituito da un insieme di più elementi elastici tra di loro accoppiati; in tale caso risulta comodo esprimere la sua rigidezza come rigidezza equivalente ke.
Più componenti elastici, infatti, possono essere disposti in serie e/o in parallelo e possono essere ricondotti ad un sistema più semplice, costituito, cioè, da un solo membro elastico dinamicamente equivalente al sistema di partenza.
Due o più elementi elastici risultano accoppiati in serie quando una forza ad essi applicata produce in ciascun elemento differente deformazione;
Due o più elementi elastici risultano, invece, accoppiati in parallelo quando una forza applicata al sistema produce uguale deformazione in ciascun elemento elastico.
Rigidezza equivalente per sistemi elastici
in serie e in parallelo

## Slide 8
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
CAMPI DI FORZE
Serie
Parallelo

## Slide 9
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Forze dissipative
Sono quelle forze che nel compiere lavoro, negativo ed irreversibile, causano la degradazione di energia con conseguente diminuzione del rendimento meccanico e sviluppo di una quantità di calore che può comportare indesiderati incrementi di temperatura.
Esse sono sempre presenti sulle superfici di due organi a contatto ed in moto relativo.
Secondo l'interpretazione classica, esistono tre diversi tipi di attrito:
Attrito radente | Si attuano tra organi solidi a contatto
Attrito volvente | 
Attrito viscoso | Si determina quando un solido si muove all'interno di un fluido

## Slide 10
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Attrito radente “dry fiction”
Si attua tra le superfici di organi a contatto diretto, cioè senza l'interposizione fra i membri accoppiati di un terzo elemento fisico.
Rappresenta la forza resistente Fa che si oppone al moto dei corpi stessi, o che impedisce lo strisciamento relativo tra due organi solidi a contatto.
Questa forza agisce in direzione parallela alla superficie di contatto (figura-a) o nel piano tangente alle superfici stesse (figura b) per accoppiamenti a forte curvatura relativa, ed è diretta in verso contrario al risultante di forze che tende a produrre o produce il moto relativo.

## Slide 11
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Gli studi sull'attrito si devono in gran parte al fisico francese C.A. Coulomb che nel 1781 formulò il suo modello di attrito secco, proponendo la relazione tra il carico normale N (forza di chiusura) e la forza di attrito Fa:
Il fattore di proporzionalità f, detto coefficiente d'attrito, ha il significato geometrico di tangente dell'angolo  formato tra la direzione della risultante R e la direzione normale al piano di contatto.

## Slide 12
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La forza d'attrito può esplicarsi secondo una qualsiasi direzione contenuta nel piano tangente alle superfici di contatto, in relazione alla direzione della forza tangenziale T.
Ne consegue che la reazione vincolare R della superficie scabra, risultante delle forze Fa ed Rn (reazione normale), può ruotare intorno alla direzione della Rn stessa, descrivendo una superficie conica (cono d'attrito) il cui angolo di semiapertura è proprio pari a .

## Slide 13
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per effetto della forza T, la distribuzione dello sforzo normale varia lungo la superficie di contatto con andamento crescente nel verso della T stessa (V. figura).
La reazione normale Rn agisce perciò su una retta parallela a quella dalla direzione della forza N, spostata verso la destra di una quantità “d” che dipende dalla posizione assunta dal baricentro del diagramma di carico.

## Slide 14
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il valore di d, è definito dalla condizione di equilibrio alla rotazione rispetto al punto O, dovendosi bilanciare l’effetto di ribaltamento indotto dalla forza tangenziale T:
Si osservi che, all’aumentare di h, mantenendo fissi i valori di N e T, si verifica il ribaltamento del corpo se risulta:
Risulta, infatti:

## Slide 15
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Quando h è molto piccolo e/o le superfici a contatto hanno modesta rugosità, la forza d’attrito Fa può non essere in grado di bilanciare la forza T e, conseguentemente, il corpo tende a strisciare prima di ribaltarsi.
Moto relativo si manifesta, altresì, quando la forza tangenziale supera un ben preciso valore di soglia T=Ts.
Infatti, partendo dalla posizione di equilibrio statico, se si immagina di applicare una forza tangenziale T crescente, finché tale forza non raggiunge il predetto valore di soglia Ts non si produce moto relativo tra slitta e piano.

## Slide 16
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Una volta che sia stato indotto il moto di strisciamento, per mantenere costante il valore della velocità v (V. figura) è sufficiente applicare una forza T=Tc che, in genere, risulta minore del valore Ts.
La resistenza al moto Fac è dovuta al cosiddetto attrito cinetico e vale:
dove fc è il coefficiente di attrito cinetico.
All’interfaccia tra i corpi si manifesta quello che viene definito attrito statico se:
ove fs è definito coefficiente d’attrito statico.

## Slide 17
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La quantificazione della forza di attrito definita dalla teoria di Coulomb, che si fonda sul presupposto che il coefficiente di attrito dipenda solo dalla natura dei materiali accoppiati, può ritenersi valida solo in prima approssimazione.
Il coefficiente di attrito, infatti, non dipende solo dalla natura dei materiali a contatto ma da una serie di fattori.
I principali sono:
la rugosità superficiale: in generale, il coefficiente di attrito f tende ad aumentare all’aumentare della rugosità superficiale;
la durezza dei materiali: elevati valori di f si determinano qualora i materiali a contatto hanno durezze molto differenti. Le asperità del materiale più duro si comportano, infatti, come microutensili che solcano la superficie del corpo più tenero, abradendola;
la pressione di contatto: aumentano il numero di microsaldature tra le superfici reali;
la velocità di strisciamento: al crescere della velocità relativa, il coefficiente di attrito decresce;
la temperatura: valori minori di f si hanno all’aumentare della temperatura.

## Slide 18
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Secondo la teoria della “adesione” l'attrito radente è principalmente dovuto alla formazione di microsaldature a freddo tra le superfici reali dei corpi a contatto (V. figura) e al susseguente taglio” delle stesse per effetto della forza tangenziale T alla quale è affidato il compito di indurre moto relativo.
L’entità delle microsaldature, che si generano per effetto delle deformazioni plastiche tra le asperità superficiali dipende dallo stato della superficie ed in genere delle condizioni operative.

## Slide 19
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il coefficiente di attrito statico fs risulta maggiore del corrispondente coefficiente d'attrito cinetico fc per accoppiamenti tra materiali metallici; per accoppiamenti tra materiali polimerici può accadere il contrario.
Naturalmente la presenza di lubrificante interposto tra le superfici riduce l’attrito in misura più o meno marcata.
Valori prossimi a 0.1 si hanno in condizioni di lubrificazione limite (boundary lubrication) mentre valori compresi tra 0.01 e 0.001 si attuano in condizioni di lubrificazione fluidodinamica.
È opportuno mettere in evidenza che l’attrito gioca un ruolo attivo per il funzionamento di diversi componenti meccanici come i freni, le frizioni, le trasmissioni a cinghia ecc..
Per calcoli di prima approssimazione, si può, quindi, fare riferimento a valori medi tabellati.

## Slide 20
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Materiali a contatto secco | fs | fc
Acciaio – Acciaio | 0,75 | 0,45 – 0,55
Acciaio – Bronzo | 0,40 | 0,34
Acciaio – Ghisa | 0,40 | 0,18 – 0,23
Ferro – Ferro | ---- | 0,80
Alluminio – Alluminio | 1,40 | 0,80 – 1,20
Alluminio – Acciaio | 0,61 | 0,47 – 0,55
Bronzo – Ghisa | ---- | 0,22
Bronzo – Acciaio | 0,45 | ----
Cromo – Acciaio | ---- | 0,50 – 0,60
Ghisa – Ghisa | 1,10 | 0,15
Ottone – Acciaio | 0,51 | 0,44
Ottone – Ghisa | ---- | 0,30
Piombo – Ghisa | ---- | 0,43
Rame – Acciaio | 0,53 | 0,36
Rame – Ghisa | 1,05 | 0,29
Rame – Rame | 1,00 | 0,80
Stagno – Ghisa | ---- | 0,32
Zinco – Ghisa | 0,85 | 0,21

## Slide 21
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per effetto dell’attrito che si attua nel punto di contatto P il perno rotante con velocità angolare  costante, assume un angolo di assetto uguale all’angolo di attrito cinetico .
L’equilibrio tra le forze che agiscono sul perno, infatti, si traduce nelle relazioni:
Forza d’attrito in un cuscinetto a strisciamento
da cui:
La coppia d’attrito radente vale:

## Slide 22
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Momento di attrito di imperniamento
Rappresenta la coppia resistente Mp che si ha in organi cilindrici rotanti intorno al proprio asse con velocità angolare , che poggiano su di un piano, soggetti ad una forza di chiusura N.
Cuscinetti di spinta (figura a) e cuscinetti a collare (figura b) sono supporti comunemente impiegati nelle macchine e possono lavorare sia in condizioni di contatto secco che in condizioni di lubrificazione limite.

## Slide 23
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Un semplice modello per il calcolo di MP, si può definire assumendo uniforme la distribuzione di pressione sull’area di contatto.
Il collare di un perno di spinta, è sottoposto ad una forza di chiusura N che si scarica su una superficie di contatto corrispondente alla corona circolare di raggi Re ed Ri.

## Slide 24
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Indicando con dS=rddr una porzione infinitesima della superficie del collare, la forza d’attrito elementare, per la citata ipotesi di distribuzione uniforme della pressione, è data da:
Il momento di imperniamento si ottiene, integrando a tutta la superficie di contatto S il valore della coppia elementare dMp=rdF.
Se la pressione è uniforme, si ha

## Slide 25
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Da tale relazione deriva la formula approssimata che fornisce il valore di Mp per il sistema di figura a, ponendo Re=R e Ri=0.
In effetti questa relazione risulta valida solo nell’ipotesi che la pressione all’interfaccia si possa ritenere costante su tutta la superficie di contatto. Tale ipotesi è, però, male approssimata quando detta superficie è molto estesa.
Per tale motivo, nella pratica, i perni di spinta in condizioni di contatto secco si realizzano facendo ricorso ad una configurazione come quella di figura b.

## Slide 26
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Distribuzione di pressione triangolare
Distribuzione di pressione parabolica

## Slide 27
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
È la resistenza che incontra un corpo cilindrico che rotola su di un altro senza strisciare.
Gli effetti dissipativi prodotti dall'attrito volvente sono in generale molto minori rispetto a quelli dovuti all'attrito radente.
Il rotolamento è reso possibile dalla presenza di attrito radente statico tra la ruota e il piano. Se questo attrito non ci fosse o fosse molto piccolo, la ruota striscerebbe senza ruotare.
Attrito volvente
essendo fs è il coefficiente di attrito statico tra i materiali costituenti la coppa ruota-piano.
Se il momento supera questo valore, la forza motrice applicata alla ruota supera quella indotta dall'attrito statico massimo e la ruota slitta mentre rotola.
Se si applica un momento motore Mv alla ruota di raggio r sulla quale agisce una forza di chiusura N, essa inizia a rotolare senza strisciare finchè:

## Slide 28
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La quantificazione della resistenza di attrito volvente non è agevole dipendendo essa da molteplici fattori.
Di questi i principali sono:
la natura dei materiali;
la geometria del sistema;
la scabrosità della superficie di appoggio che determina una serie di “urti” che si oppongono al rotolamento dell’elemento volvente.
I primi due fattori possono essere quantificati ricorrendo al modello semplificato di figura.
Se i due organi fossero rigidi, essi si toccherebbero lungo un segmento la cui traccia è il punto P.
In realtà, per effetto delle forze applicate e dell'elasticità dei
materiali, la superficie di contatto non è degenere bensì assume, a seguito della deformazione di entrambi gli organi, dimensioni finite.

## Slide 29
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Quando il rullo è fermo, la distribuzione di pressione è simmetrica rispetto alla verticale passante per il centro del rullo (figura a).
Se il rullo rotola sul piano nel senso indicato in figura b, i punti della superficie del cilindro e del piano, a causa di forze di attrito interno si determinano forze di reazione elastica maggiori in fase di deformazione crescente (menisco di destra) e minori in fase di deformazione decrescente (menisco di sinistra).
Ciò altera la simmetria del diagramma degli sforzi di pressione rispetto alla forza di chiusura N, provocando uno spostamento δ della retta di azione della risultante Rn.

## Slide 30
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Ne consegue che, se al cilindro è applicata la forza di chiusura N ed una coppia motrice Mv che induce la velocità di rotazione costante, si ha:
Se si definisce come coefficiente d’attrito volvente il rapporto:
introducendo la forza fittizia Fav, detta forza di attrito volvente, si ha:

## Slide 31
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La formula:
è formalmente simile alla legge di Coulomb sull'attrito radente, ma con tutt'altro significato.
Poiché, come anticipato, alla perdita di energia dovuta ai fenomeni di isteresi elastica, vanno sommate le perdite di energia per effetto degli urti fra le asperità superficiali che caratterizzano le superfici reali dei corpi a contatto, si comprende che, sotto la definizione di attrito volvente si classificano fenomeni eterogenei che sfuggono ad una analisi teorica quantitativa.
Esistono formule empiriche/semiempiriche per la valutazione della resistenza di attrito volvente con riferimento a diversi accoppiamenti.
Per i pneumatici di autovetture, accettabile è la formula dovuta a Kamm:
la velocità del veicolo v in km/h.
Fav espressa in kp;
N in tonnellate;
la pressione dei pneumatici p in kp/cm2;

## Slide 32
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Forze di contatto tra solidi
Per definire lo stato di sollecitazione ed il regime termico tra organi di macchine in condizioni di attrito secco (dry friction) è necessario definire i tipi di contatto che possono realizzarsi tra le superfici accoppiate.
Tra due superfici a contatto che devono essere cinematicamente coniugate nel moto relativo, da un punto di vista puramente geometrico, si possono avere:
contatti estesi ;
contatti concentrati.
Nei contatti estesi, che si realizzano ad esempio nel caso di accoppiamenti tipo slitta-piano e nelle coppie rotoidali, l'area di contatto è teoricamente definita attraverso la geometria macroscopica.

## Slide 33
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Nella realtà, le superfici degli organi di macchine, a causa delle lavorazioni meccaniche che hanno subito, presentano una morfologia a livello microgeometrica ben diversa da quella ideale.
Le superfici sono caratterizzate da una certa rugosità superficiale.
Ad esame microscopico le superfici presentano da una configurazione tutt’altro che regolare.
Il contatto, perciò, non avviene sulla superficie geometrica ideale ma si distribuisce su una serie di areole di Ai, la cui somma definisce l’area di contatto reale.

## Slide 34
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Nei contatti concentrati il contatto è “degenere” e si riduce teoricamente ad un punto “contatto puntuale” o ad una linea “contatto lineare”.
Nella realtà, per effetto delle forze applicate ai suoi membri accoppiati, si determina una deformazione tale da dar luogo ad una superficie di contatto che non è degenere.
L’area di contatto, è circolare nei contatti puntuali rettangolare in quelli lineari.
Più in generale, l’area di contatto ha una forma ellittica.

## Slide 35
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La determinazione dell’area di contatto è necessaria per definire la pressione media di contatto che individua lo stato di sollecitazione tra i corpi:
N=forza di chiusura
A=area di contatto
HB= durezza Brinell
K=coefficiente di sicurezza
Tale grandezza deve risultare sufficientemente minore della durezza Brinell HB del materiale più tenero tra i due che dei due corpi a contatto. Ciò al fine di garantire che la deformazione si mantenga in campo elastico.
Nei contatti estesi, l'area di contatto si assume corrispondente all’area geometica.
Nei contatti concentrati, l’area di contatto può valutarsi attraverso l'analisi della deformazione elastica nell'intorno del punto o della linea di contatto teorico. Le deformazioni ammissibili nei solidi elastici sono solitamente molto modeste, l'area di contatto risulta piccola in rapporto alle dimensioni dei solidi stessi.

## Slide 36
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
L'analisi delle deformazioni localizzate “teoria dell'elasticità” è stata sviluppata da Hertz nel 1881.
Si basa sulle seguenti principali ipotesi:
le dimensioni della zona di contatto reale sono molto piccole rispetto alle dimensioni dei due corpi (in particolare dei raggi di curvatura);
i corpi si considerano costituiti da materiale perfettamente elastico, isotropo ed omogeneo;
i raggi di curvatura dei solidi a contatto risultano definiti;
le forze di chiusura sono ortogonali al piano tangente al punto (linea) di contatto;
si trascura, sul campo di pressioni nell'intorno della zona di contatto (determinata dalla deformazione elastica dei corpi), l'influenza delle forze tangenziali dovute all'attrito.
Teoria dell'elasticità di Hertz

## Slide 37
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Contatto ellittico fra due corpi elastici (caso generale)
La deformazione hertziana è un’ellisse di semiassi a e b

## Slide 38
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La deformazione hertziana è un’ellisse di semiassi a e b
2) dalle curvature principali:
3) dall’angolo  formato dai piani  e  che contengono le due curvature massime o minime).
Le due superfici a contatto nel punto P, sono caratterizzate:
1) dai raggi di curvatura massimi e minimi:

## Slide 39
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La deformazione hertziana è un’ellisse di semiassi a e b
Il carico agente è N “forza di chiusura” è intesa come componente del carico esterno in direzione ortogonale al piano tangente alle superfici nel punto P.
Le caratteristiche di ogni materiale sono definite attraverso il modulo di Young E (elasticità longitudinale) ed il modulo di Poisson 

## Slide 40
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La deformazione hertziana è un’ellisse di semiassi a e b
La pressione media di contatto risulta pari a:
Per il calcolo dei semiassi a e b che compaiono al denominatore della formula, si rimanda alla bibliografia specifica.

## Slide 41
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
essendo | 
Quando i solidi a contatto sono due sfere, l’area di contatto hertziana è un cerchio di raggio r=a dato da:
Contatto fra sfere
essendo:
Le curvature sono entrambe positive quando le due sfere a contatto sono una esterna all’altra (entrambe le sfere sono convesse), come in figura.
Nel caso che il contatto avviene tra un corpo convesso ed uno concavo (una superficie sferica interna ad un’altra), deve essere assunta negativa la curvatura relative al solido concavo (1/R2).

## Slide 42
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Quando i solidi a contatto sono due cilindri ad assi paralleli, l’area di contatto hertziana è un rettangolo avente dimensione assiale pari a B e dimensione trasversale pari a 2a (deformazione hertziana) il cui valore è pari a:
Contatto fra cilindri ad assi paralleli
essendo:
;
Le curvature sono entrambe positive se i cilindri sono uno esterno all’altro; se un cilindro è interno all’altro, allora è positiva la curvatura 1/R1 del cilindro interno, negativa quella 1/R2 del cilindro esterno.