## Slide 1
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
    La lubrificazione
Lo strisciamento tra le superfici di una coppia cinematica direttamente accoppiate “contatto solido-solido”, è generalmente caratterizzato da un elevato coefficiente di attrito, causa di dissipazione di energia meccanica e di usura.
Questi effetti, possono comportare la crisi termomeccanica del sistema.
La lubrificazione viene effettuata per separare o proteggere le superfici in moto relativo al fine di contenere al minimo proprio gli effetti dell'attrito e dell'usura.
In alcuni casi è sufficiente separare le superfici con:
films di materiale plastico o poroso;
con lubrificanti solidi “lubrificazione solida”.
In tal modo, si determinano sforzi resistenti al moto minori di quelli che si avrebbero nel contatto diretto.
L'impiego di questi materiali è limitato dalle elevate velocità relative che si ritrovano in molti organi di macchine, nonché dalla loro scarsa resistenza ai carichi normali.

## Slide 2
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per eliminare i danni superficiali che possono derivare dal contatto diretto tra i materiali costituenti l’accoppiamento tribologico, è necessario interporre tra le superfici accoppiate un lubrificante fluido atto a sopportare elevate deformazioni tangenziali.
In funzione:
dello spessore del film lubrificante che si istaura tra le superfici;
del grado di finitura superficiale;
della configurazione geometrica delle superfici (organi a debole o elevata curvatura relativa),
si distinguono i seguenti meccanismi di lubrificazione:
  lubrificazione limite (boundary): il film d’olio tra le superfici in moto relativo è discontinuo;
  lubrificazione fluido­dinamica: il film d’olio è continuo e di spessore (decine di microns) tale da separare completamente le superfici reali dei membri accoppiati;
  lubrificazione elastoidrodinamica (EHD): il film d’olio è continuo ma ultrasottile (centesimi di microns).

## Slide 3
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Un indice del tipo di lubrificazione realizzato in un sistema lubrificato è fornito dal rapporto “S” tra il minimo valore dello spessore del film lubrificante hmin e la rugosità superficiale Ra:
Si ricorda che la misura del grado di finitura superficiale, che dipende dal tipo di lavorazione, è fornito dalla rugosità media aritmetica “Ra” espressa in microns.
Superfici tornite o fresate hanno valori di Ra compresi tra 0,8 e 3 m; superfici rettificate hanno valori di Ra compresi tra 0,2 e 1 m; superfici lappate o lucidate hanno valori di Ra compresi tra 0,01 e 0,075 m
Valori di S>5 garantiscono la formazione di un film continuo (lubrificazione fluidodimanica) che rappresenta la soluzione più spinta in termini di contenimento della dissipazione di energia.

## Slide 4
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La lubrificazione a strato limite si attua:
negli organi di macchine lenti e molto caricati;
nei sistemi lubrificati con una limitata erogazione di olio (ad es. attraverso oliatori a goccia e a stoppino);
nei sistemi così detti a “a tutta perdita”.
Nella lubrificazione limite, le superfici dei solidi in moto relativo sono separate da pochi strati monomolecolari di lubrificante che formano una pellicola molto sottile che rimane ancorata a ciascuna superficie grazie ad un complesso di fenomeni fisico-chimici quali l'adsorbimento, le proprietà polari della molecola, la tensione superficiale ecc.
La pellicola non impedisce la completa separazione superfici reali che, in molti punti, vengono in contatto diretto, con conseguenti fenomeni d'usura.
L'olio ha la funzione principale di ridurre le dimensioni delle microgiunzioni riducendo l'attrito e la velocità d'usura delle superfici.
Il coefficiente di attrito si mantiene nell’intorno del valore 0,1.
Lubrificazione in regime limite (Boundary)

## Slide 5
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Nella lubrificazione limite le caratteristiche dell'attrito e dell'usura sono principalmente determinate dalle proprietà fisico-chimiche del lubrificante.
La viscosità del lubrificante, che in genere deve essere maggiore quanto maggiore è il carico e minore la velocità relativa, non rappresenta l'elemento di maggiore peso nella scelta del lubrificante stesso, in quanto la riduzione dell'attrito e dell'usura dipendono soprattutto dal così detto “potere lubrificante” ovvero dalla capacità dell'olio a formare un velo altamente aderente alle superfici metalliche, senza che venga lacerato dalle sollecitazioni meccaniche e termiche, durante il funzionamento della coppia cinematica.

## Slide 6
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Gli oli minerali base sono costituiti da molecole non polari che vengono debolmente adsorbite dalle superfici metalliche e possono lavorare a modeste temperature di esercizio (25-30 °C). Pertanto, nelle normali applicazioni, si sconsiglia il loro impiego.
Il potere lubrificante aumenta sensibilmente con l'aggiunta di opportuni additivi quali:
i miglioratori dell'untuosità (alcoli, esteri e acidi grassi);
gli antiusura o mild E.P. che reagiscono con le pareti metalliche dando luogo a sali metallici che possiedono un buon potere lubrificante ;
gli additivi per estreme pressioni (E.P.) che, tra l’altro, hanno la funzione di elevare la soglia di temperatura alla quale si ha la lacerazione del film lubrificante (temperatura di transizione).
Tali additivi sono costituiti da sostanze a base di fosforo, zolfo e cloro che, per effetto del calore generato per attrito, reagiscono con il metallo formando composti capaci di ridurre l'attrito e l'usura.

## Slide 7
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La lubrificazione fluidodinamica (idrodinamica per fluidi incomprimibili) “HD lubrication”, è caratterizzata dalla presenza di una pellicola continua di lubrificante che separa le superfici dei solidi in moto relativo.
La separazione delle superfici è ottenuta per il fatto che l’olio tra di loro interposto si porta, durante il moto relativo, ad una pressione superiore a quella ambiente per effetto dello stato di tensione che, in conseguenza della viscosità del lubrificante, si produce nel film lubrificante per effetto della velocità di scorrimento dei filetti fluidi. L'azione di trascinamento è dovuta, pertanto, alla esistenza di forze viscose tra i filetti fluidi che costituiscono il film fluido, detto meato.
La viscosità del fluido ha, in tale meccanismo di lubrificazione, un ruolo determinante.
Per aversi lubrificazione idrodinamica è necessario che si formi un film d’olio con spessore notevolmente superiore alla rugosità media delle superfici accoppiate. Fintantoché il film è continuo, non si manifestano fenomeni d'usura
L'unica forma d'attrito è dovuto agli effetti viscosi.
Lubrificazione in regime fluidodinamico

## Slide 8
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Si consideri la coppia cinematica di figura costituita da due elementi a superfici piane e parallele, tra loro in moto relativo lubrificate con un olio con caratteristiche reologiche tali da poterlo ritenere un fluido newtoniano.
In condizioni di moto laminare e nell’ipotesi che l’olio aderisca alle pareti, la velocità varia linearmente, in ogni sezione retta avente traccia AB, da zero ad U.
Indicando con B la dimensione di nella direzione normale al piano x-y l'equazione di continuità può scriversi come:

## Slide 9
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Ne deriva che la pressione nel meato coincide con quella che regna all'esterno della coppia (pressione di alimentazione) e, quindi, non può essere sopportato alcun carico esterno.
È quanto avviene, ad esempio, in una coppia rotoidale lubrificata quando perno e cuscinetto sono coassiali ed il meato compreso nel gioco radiale c=R-r risulta circonferenzialmente costante (V. figura).

## Slide 10
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Se si considera, invece, la coppia cinematica di figura (meato convergente nella direzione del moto), la distribuzione di velocità in ciascuna sezione trasversale, non è più lineare.
Infatti, se così non fosse, indicando con h2 ed h1 rispettivamente lo spessore del film d'olio all'uscita ed all'ingresso del meato, risulterebbe:
Tale risultato, stante la incompressibilità del fluido, è incompatibile con la costanza della portata massica: Q=Qi=Qu.
L'equazione di continuità, cioè, non risulterebbe rispettata.

## Slide 11
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Ne deriva che all'interno della zona delimitata dalle sezioni di ingresso e di uscita deve insorgere una distribuzione di pressione, che modifica i diagrammi di velocità nelle diverse sezioni trasversali. Si dimostra che la velocità, non varia linearmente in ogni sezione nella direzione y ma segue una legge di tipo parabolico.
Si dimostra, altresì, che esiste nel meato una sezione:
ove risulta ancora lineare la distribuzione di velocità. A monte e valle di tale sezione, la parabola che sottende le diverse distribuzioni di velocità, si presenterà, rispettivamente, concava o convessa nel rispetto della costanza della portata.

## Slide 12
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Si può concludere che, condizione necessaria per l'instaurarsi di una lubrificazione idrodinamica, è che il meato tra le due superfici in moto relativo sia convergente nella direzione del moto stesso.
Nel meato si determina, così, una pressione idrodinamica (V. figura) il cui risultante bilancia il carico esterno N

## Slide 13
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La condizione è necessaria ma non sufficiente.
Infatti, affinché possa realizzarsi lubrificazione idrodinamica, devono essere soddisfatte precise condizioni geometriche e funzionali legate essenzialmente ai seguenti fattori:
velocità di rotazione del rotore;
carico da sopportare;
viscosità del fluido lubrificante alla temperatura di regime;
finitura delle superfici accoppiate;
dimensioni geometriche;
portata di lubrificante erogata.
In tale meccanismo di lubrificazione il coefficiente di attrito scende fino a valori medi compresi tra 0.001 e 0,003.
La condizione che garantisce l'instaurarsi di un meccanismo di lubrificazione idrodinamico ovvero la presenza tra le superfici in moto relativo di un film continuo d'olio corrisponde a:

## Slide 14
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il meccanismo di lubrificazione idrodinamico si può realizzare, normalmente, in componenti cinematici a debole curvatura relativa, ovvero nelle coppie cinematiche elementari (contatto distribuito), mentre di rado si realizza in componenti cinematici a forte curvatura relativa proprio delle coppie cinematiche superiori (contatto concentrato) soggette a sollecitazioni di tipo hertziano (cuscinetti volventi, denti di ruote dentate, accoppiamento camma-punteria, ecc.).
In tali componenti è ancora possibile che tra le superfici in moto relativo si istauri un meccanismo di lubrificazione a film continuo, per il fatto che la viscosità dell'olio nel meato attinge valori molto elevati a causa delle notevoli pressioni raggiunte nella zona di contatto hertziano (109÷1010 N/m2).
Tale meccanismo è quello definito come lubrificazione elastoidrodinamica.
Lo spessore del film d'olio assume valori che possono addirittura raggiungere valori dell’ordine del centesimo di m.
Lubrificazione elastoidrodinamica (EHD)

## Slide 15
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Lubrificazione EHD è reso possibile se la viscosità dell'olio è selezionata opportunamente in funzione dei parametri di progetto (carico e velocità). Il lubrificante, inoltre, deve possedere particolari caratteristiche fisico-chimiche dovendo, necessariamente, contenere additivi per estreme pressioni, a base zolfo o fosforo.
Tali additivi, interagendo chimicamente con i metalli, formano composti resistenti alle notevoli sollecitazioni di taglio, anche ad alte temperature.

## Slide 16
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Particolare interesse rivestono, tutt'ora, i principi generali proposti da Reynolds già alla fine del secolo scorso, nonché gli studi sviluppati da Michell per i cuscinetti di spinta e da Sommerfeld per i cuscinetti cilindrici portanti.
Lubrificazione idrodinamica (HD)
Equazione stazionaria della lubrificazione
Vengono assunte le seguenti ipotesi:
l’olio lubrificante sia un fluido newtoniano incomprimibile;
moto laminare: numero di Reynolds < 100 (Re=ρUh/. Nelle normali applicazioni risulta Re < 10;
le forze d'inerzia e le forze di massa siano trascurabili rispetto a quelle viscose;
il fluido sia perfettamente aderente alle pareti, per cui si possa ammettere che lo strato aderente a ciascuna di esse si muova con la stessa velocità della superficie;
il flusso sia isoviscoso (la viscosità  del lubrificante è valutata alla temperatura media ritenuta costante in tutti i punti del meato).

## Slide 17
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Se il regime di flusso è stazionario per cui è lecito svincolarsi dalla variabile tempo (carico agente sulla coppia cinematica e la velocità sono costanti), il modello proposto da Reynolds, parte dal considerare la condizione di equilibrio di un elementino fluido nel meato:

## Slide 18
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Sono valide le seguenti approssimazioni:
Il flusso di lubrificante nel film è bidimensionale (caratterizzato, cioè dai flussi qx e qz);
gli unici gradienti di velocità significativi sono ∂u/∂y, e ∂w/∂y;
la variazione di pressione attraverso il film è piccola e può essere trascurata, ovvero si può assumere ∂p/∂y = 0.

## Slide 19
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per definire l’equilibrio di un elementino fluido lungo gli assi x y e z bisogna definire il campo di forze:

## Slide 20
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Imponendo l’equilibrio, si ottiene:
da cui:
Assunto che l’olio sia un fluido viscoso newtoniano, valgono le equazione reologiche:
sostituendo si ha:

## Slide 21
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Integrando la prima e la terza equazione si ha:
dove le costanti di integrazione si possono determinare imponendo le seguenti condizioni al contorno:
per cui risulta:

## Slide 22
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Sostituendo i valori trovati delle costanti C nelle espressioni:
si ottengono le seguenti leggi di variazione delle componenti di velocità u e w in funzione dell’altezza del meato, entrambe funzioni parabolica della sola variabile y :
Noti gli andamenti di velocità, risulta agevole il calcolo dei flussi lungo x e z:
Sostituendo e sviluppando gli integrali, si ha:
avendo posto U=U1+U2

## Slide 23
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Imponendo l'equazione di bilancio del flusso si ha:
Equazione di Reynolds stazionaria bidimensionale
Equazioni di Reynolds monodimensionali
Coppia cinematica ad allungamento infinito: si trascura il gradiente assiale di pressione.
Coppia cinematica “corta”: si trascura il gradiente circonferenziale di pressione rispetto a quello assiale.

## Slide 24
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Resistenza d'attrito
Rappresenta la forza tangenziale che agisce sulle superfici della coppia cinematica, indotta dalla sollecitazione di taglio nel film d’olio.
Nell'ipotesi di fluido newtoniano, si dimostra che dette sollecitazioni risultano date da:

## Slide 25
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Le principali coppie lubrificate a debole curvatura relativa sono rappresentate dai “cuscinetti di spinta” e dai “cuscinetti portanti” (coppia rotoidale lubrificata).
Il progetto tribologico di tali componenti consiste nel:
dimensionamento geometrico;
nella scelta dei materiali idonei;
nella selezione del lubrificante (selezione della viscosità).
La verifica del progetto è affidata al calcolo dello spessore minimo del film nel meato, al fine di accertare il realizzarsi della condizione che garantisce la formazione di un film d’olio che separa completamente le superfici in moto relativo:
Coppie cinematiche lubrificate
Le metodologie con le quali si conduce sia il progetto che la successiva verifica, rappresentano tematiche proprie del corso di Tribologia

## Slide 26
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Sono destinati a sopportare un carico assiale NT.
In generale sono costituiti da una serie di pattini disposti circonferenzialmente sulla superficie fissa (statore).
I perni di spinta
Pattini ad inclinazione fissa
Pattini ad inclinazione variabile

## Slide 27
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
I pattini ad inclinazione fissa, sono sagomati direttamente sulla superficie fissa con geometria tale da realizzare un condotto convergente nella direzione del moto.
Possono sopportare carichi piuttosto modesti.
Nei cuscinetti di spinta a pattini oscillanti (cuscinetti Michell), i pattini sono fulcrati e sono interposti tra la superficie fissa dello statore (statore) e quella mobile (rotore).
I pattini assumono, durante il funzionamento, automaticamente una certa inclinazione, in funzione delle condizioni operative (carico, velocità, viscosità dell’olio).
Possono sopportare carichi molto elevati.

## Slide 28
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Cuscinetti portanti.
La coppia rotoidale lubrificata o cuscinetto portante, destinata a sopportare un carico W in direzione radiale, è costituita dal perno rotante in un cilindro cavo detta anche boccola.
Il meato che contiene il lubrificante, quindi, è compreso tra due cilindri con assi paralleli.
La boccola, per questioni di montaggio, è spesso realizzata in due semigusci.
Tra perno e cuscinetto esiste un gioco radiale c=(R-r) per consentire la rotazione relativa, essendo R il raggio del cuscinetto ed r quello del perno.

## Slide 29
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Cuscinetti portanti: calcolo della pressione idrodinamica
La pressione idrodinamica nasce per effetto del condotto convergente che si determina tra i due membri della coppia cinematica.
Il perno viene a lavorare eccentrico rispetto al cuscinetto: per effetto del carico i due membri non sono coassiali.

## Slide 30
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Sezione trasversale nella mezzeria del cuscinetto
Per determinare la distribuzione di pressione nel meato bisogna integrare l’equazione di Reynods. Ciò presuppone la conoscenza della legge di variazione dell’altezza h() del meato d’olio nel condotto:
essendo n=e/c il cosiddetto rapporto di eccentricità (n=0 quando il perno è coassiale con il cuscinetto; n=1 in condizione di contatto tra perno e cuscinetto).

## Slide 31
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per i cuscinetti portanti di dimensioni finite, la distribuzione di pressione si calcola integrando numericamente l’equazione bidimensionale di Reynolds:
con x=r
In molte applicazioni si impiegano cuscinetti con un rapporto B/D<5; in tali casi è lecito trascurare il gradiente di pressione circonferenziale rispetto a quello assiale “cuscinetto corto”.

## Slide 32
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
L’equazione bidimensionale di Reynolds:
considerando il flusso come isoviscoso ed il parallelismo tra asse del perno e quello del cuscinetto (h indipendente dalla variabile z), assume la forma monodimensionale:

## Slide 33
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Tale equazione può essere integrata analiticamente.
Integrando due volte si ottiene:
Le due costanti di integrazione si calcolano imponendo le seguenti condizioni al contorno:
p=0 per

## Slide 34
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Si ottiene:
sottraendo membro a membro si ha:
Sostituendo i valori nell’equazione:
si ottiene:

## Slide 35
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Ricordando che:
si ha:
Nella sezione di mezzeria l’andamento qualitativo della pressione è del tipo:

## Slide 36
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Determinazione della capacità di carico
La capacità di carico del cuscinetto si determina imponendo le condizioni di equilibrio del perno, la cui posizione nel cuscinetto (V. figura) è definita attraverso l’eccentricità “e” e l’angolo di assetto (o angolo di attitudine) “” formato dalla retta dei centri con la retta di azione del carico.
Le equazioni di equilibrio sono:

## Slide 37
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
I limiti circonferenziali di integrazione sono 1=0 e 2=dove la pressione idrodinamica è positiva (ipotesi di Sommerfeld); sostituendo a p(q, z) la funzione trovata:
si ha:
da cui, risolvendo gli integrali si ottiene:

## Slide 38
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
quadrando e sommando e dividendo la seconda relazione per la prima, si ha:
che definiscono la capacità di carico W e l’angolo di assetto 
Dalla prima relazione scaturisce:

## Slide 39
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
avendo definito come “numero di Sommerfeld” la quantità adimensionale :
Dalla relazione :
si ha:

## Slide 40
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Noto il valore assunto dal numero di Sommerfeld σ, che raccoglie tutti i parametri di progetto della coppia rotoidale, è possibile determinare, il rapporto di eccentricità n e, quindi, calcolare lo spessore minimo del film d'olio:

## Slide 41
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Si può, così, procedere alla verifica del progetto ovvero accertare la sussistenza di un film d’olio continuo che separi il perno dal cuscinetto, nota la rugosità media delle superfici della coppia cinematica.
Prima di concludere si fa notare che il valore del numero di Sommerfeld  va calcolato alla temperatura di regime che non è nota a priori.
Infatti la temperatura influenza in maniera significativa la viscosità dell’olio.
Il calcolo della temperatura a regime è funzione della potenza dissipata che a sua volta dipende dalla viscosità dell’olio.
È necessario, quindi, procedere mediante metodi iterativi che esulano dai limiti del presente corso e sono oggetto di trattazione del corso di Tribologia.