## Slide 1
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Equazioni cardinali della dinamica
Derivano dalla seconda legge di Newton e consentono di formulare le equazioni differenziali che descrivono la legge di moto di un sistema meccanico, che può essere analizzato come un insieme di particelle materiali interconnesse o, più comunemente, come un corpo rigido.
La seconda legge di Newton, applicata ad un punto materiale P di massa m, è fornita dalla relazione:
R=risultante delle forze esterne
m=massa
a=accelerazione

## Slide 2
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Equazioni scalari che descrivono il moto di P(m) nel sistema di riferimento inerziale Oxyz.
q è il vettore posizione nel riferimento
Se il moto è piano

## Slide 3
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
L’equilibrio dinamico di una particella che si muove di moto piano definito secondo NEWTON può essere reso in forma grafica, come diagramma del corpo libero.
Indicano con F1, F2, .... Fs le forze esterne che formano, rispettivamente, gli angoli 1, 2 .... s con l’asse x:
Equazioni scalari proiettate sugli assi x, y

## Slide 4
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Moltiplicando vettorialmente per q sia il primo che il secondo membro si ottiene:
Riprendiamo in esame l’equazione di equilibrio alla Newton, si può scrivere:
dove Q è la quantità di moto della punto materiale P(m).
dove:
Si ha, quindi:

## Slide 5
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Si dimostra che
Il secondo membro esprime la derivata rispetto al tempo del vettore momento della quantità di moto K.
L’espressione precedente è nota come:
Teorema del momento della quantità di moto.
infatti:

## Slide 6
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Se si considera il sistema di n punti materiali Ps(ms) con baricentro G, se as è l’accelerazione del punto “smo” per esso, la legge di Newton fornisce, rispetto al riferimento inerziale Oxyz, :
Sommando a tutto il sistema di n punti materiali:
da cui:
poiché è
e
si ha:

## Slide 7
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Riprendendo in esame la relazione:
il prodotto vettoriale di ogni membro per qs (vettore posizione del punto materiale “smo” Ps) fornisce:
Poiché risulta:
si ha:

## Slide 8
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
sono le equazioni cardinali della dinamica in forma vettoriale.
Le due equazioni:
Proiettate sugli assi del riferimento Oxyz danno luogo a sei equazioni scalari.

## Slide 9
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Principio di d’Alembert
Deriva dalle equazioni cardinali della dinamica:
ponendo:
da cui:
Le equazioni di d’Alembert consentono di ricondurre lo stato di moto di un sistema meccanico ad uno stato di equilibrio se, tra le forze che lo determinano, si considerano le forze di inerzia.
Si possono così determinare le reazioni vincolari del sistema una volta che sia nota la legge ovvero le forze d'inerzia che in esso hanno sede.

## Slide 10
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il significato di “diagramma del corpo libero” di un sistema dinamico meglio si comprende attraverso il principio di d’Alembert.

## Slide 11
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Dinamica dei corpi rigidi
La configurazione di un corpo rigido nello spazio può essere determinata usando sei coordinate delle quali tre servono per definire la traslazione del suo baricentro G e tre per definire l’orientamento del corpo stesso rispetto ad un sistema di riferimento fisso O,xyz.
Le coordinate surrichiamate si riducono a tre quando il moto del sistema è piano; esse sono rappresentate dalle coordinate x ed y e dalla coordinata q che, appunto, determina la posizione angolare del corpo rigido nel piano x-y.

## Slide 12
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
dove Rx ed Ry sono le componenti del risultante delle forze esterne agenti sulla la massa m del sistema, supposta concentrata nel centro di massa G.
Nel caso di moto piano del corpo, la legge del moto del sistema è, pertanto, descritta da tre equazioni scalari:
sono, rispettivamente, le due componenti delle accelerazioni del baricentro G, ed il momento di inerzia di massa del corpo, rispetto all’asse ortogonale al piano del moto e passante per G.
Equazioni di d’Alembert:

## Slide 13
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Nel caso di moto piano, il corpo libero del sistema è definito come:

## Slide 14
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Equazione dell’energia cinetica
Viene convenientemente usata in molte applicazioni per ottenere l’equazione del moto di un sistema ad un grado di libertà.
Riprendiamo i concetti di lavoro di una forza e di energia cinetica di un corpo rigido:
Lavoro di una forza
Per uno spostamento
finito da s1 a s2
Tale lavoro è positivo o negativo a seconda che la componente della forza nella direzione dello spostamento sia concorde o discorde con lo spostamento stesso.
Il lavoro elementare compiuto da un momento M per uno spostamento infinitesimo d è pari a:

## Slide 15
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Considerando un corpo rigido con baricentro G e assumendo un riferimento Gxyz solidale al corpo, l’energia cinetica E calcolata rispetto ad un riferimento fisso è data da:
essendo:
m la massa del corpo supposta concentrata nel baricentro;
vG la velocità di traslazione del baricentro G;
il vettore velocità angolare del corpo di componenti x, y e z;
il trasposto del vettore ;
[I] la matrice di inerzia data da:

## Slide 16
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Casi particolari:
1) moto puramente traslatorio:
2) moto piano puramente rotatorio intorno all’asse z (x=y=0; =z)
Iz è il momento di inerzia di massa del corpo rigido rispetto all’asse z:
3) moto rototraslatorio piano, determinato da una traslazione del baricentro G con velocità vG, e da una rotazione con velocità angolare  parallela al l’asse z.
Iz è il momento di inerzia di massa del corpo rigido rispetto all’asse z:

## Slide 17
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Riprendiamo le equazioni cardinali della dinamica nella forma:
essendo:
si ha:
e quindi, generalizzando:
Sostituendo le relazioni così ottenute nelle surrichiamate equazioni cardinali, esse assumono la forma:

## Slide 18
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Integrando primo e secondo membro si ottiene:
Le tre costanti di integrazione Kx, Ky e K definiscono l’energia cinetica E0 del sistema nella sua configurazione iniziale:
Sommando membro a membro le precedenti relazioni si ottiene:

## Slide 19
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Questa relazione esprime l’uguaglianza tra la variazione di energia cinetica del corpo rigido ed il lavoro delle forze esterne. Essa è conosciuta come equazione dell’energia cinetica.
Con riferimento ad un organo di macchina o ad una catena cinematica, ricomprendendo tra le forze che compiono lavoro anche quelle interne, tale equazione si scrive nella seguente forma compatta:
dL(e) e dL(i) rappresentano i lavori delle forze esterne e dalle forze interne nell'intervallo di tempo elementare dt;
dE è la variazione dell'energia cinetica che il sistema subisce nello stesso intervallo di tempo.

## Slide 20
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
È opportuno mettere in evidenza che la variazione dell’energia cinetica dE deriva come lavoro delle forze di inerzia presenti nel teorema di d’Alembert (portate al secondo membro).
Ciò si evince ricordando le relazioni:
Si può, quindi, affermare che:
La variazione dell’energia cinetica è uguale al lavoro delle forze di inerzia preso con il segno cambiato.

## Slide 21
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Masse equivalenti di un corpo rigido
Consiste nella sostituzione delle masse effettive con un sistema equivalente (fittizio) costituito da masse concentrate, rigidamente interconnesse ed applicate in punti prefissati.
Per effettuare tale operazione è necessario che venga soddisfatta la condizione che il sistema fittizio, sotto l’azione delle forze esterne agenti sul sistema effettivo, si muova con la stessa legge di moto di quest’ultimo.
Ciò equivale a dire che il sistema di masse equivalenti deve dare luogo agli stessi effetti delle masse reali ai fini dell'applicazione del teorema di d’Alembert, e che resti invariata l'energia cinetica.
Come verrà dimostrato, un sistema rigido può essere ricondotto, nel caso più generale, al massimo a dieci masse concentrate nello spazio.

## Slide 22
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Consideriamo un corpo rigido di massa “m” mobile nello spazio, ed assumiamo una terna di riferimento solidale Gxyz con origine nel baricentro “G” del corpo in esame.
È possibile scegliere un certo numero di punti Pi, non necessariamente appartenenti al corpo, nei quali si concentrano altrettante masse mi.
Si determina, così, un sistema fittizio Pi(mi) solidale alla terna scelta.

## Slide 23
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per l’equivalenza dinamica, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1) se il moto del corpo di massa m è traslatorio con velocità v, dovendo essere uguali le energie cinetiche del sistema reale e di quello equivalente, si ha:
2) se il moto è costituito da una pura rotazione con velocità angolare  intorno ad un asse, per l'equivalenza dei due sistemi dovrà essere:
Ne consegue che deve risultare I=I’ (uguaglianza tra i momenti di inerzia di massa) ovvero devono coincidere i rispettivi baricentri.
da cui:

## Slide 24
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Si assume che la rotazione avvenga intorno all’asse y passante per il baricentro G del corpo reale.
Se i baricentri G e G’ dei due sistemi non coincidessero, sia “d” la loro distanza. Spostando l'asse di rotazione y parallela-
mente a sé stesso in modo che passi per G’ (baricentro del sistema equivalente, si osserverà che:

## Slide 25
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Poiché per l'equivalenza fra i due sistemi rispetto ad una rotazione con velocità angolare intorno al qualsiasi asse deve essere I=I’ per l’equivalenza dinamica dei due sistemi, ma anche:
L’uguaglianza dei baricentri, rispetto alla terna di riferimento solidale al corpo, comporta:
essendo xi, yi e zi le coordinate del generico punto Pi .
ciò è possibile solo se èd=0

## Slide 26
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
3) Per il generico moto del sistema caratterizzato dalla velocità vG del baricentro G e da una rotazione con velocità angolare di componenti x, y ed z intorno ad un asse passante per il baricentro, l’invarianza dell’energia cinetica è assicurata se risultano coincidenti le matrici di inerzia [I] ed [I’] essendo, come visto:
Ciò equivale a:

## Slide 27
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
In conclusione, l’equivalenza tra il sistema reale e quello “fittizio” è fornita dalla 10 relazioni :

## Slide 28
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il sistema equivalente si semplifica se la terna di riferimento Gxyz è centrale di inerzia risultando nulli tutti i momenti centrifughi.
In tale caso si riducono a sette le masse concentrate e, quindi sette sono le condizioni che assicurano l’equivalenza tra i due sistemi.

## Slide 29
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Ulteriore semplificazione si ottiene se si dispone una delle masse nel centro di massa G
Se, poi, il corpo originario si riduce ad un sistema di sei masse a due a due uguali e disposte simmetricamente sugli assi x,y e z rispetto a G, risultano soddisfatta l’invarianza del baricentro mentre le altre condizioni si riducono a:

## Slide 30
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La soluzione di tale sistema costituito da 4 equazioni e sei incognite, è possibile imponendo una delle seguenti condizioni:
x=y=z=c
m1=m2=m3=m*
Se il moto del corpo è piano (le velocità dei punti del corpo sono parallele al un piano e le rotazioni avvengono intorno ad assi normali al piano stesso, l’energia cinetica è data da:
Se si dispongono le masse tutte nel piano x-y (z=0), l’equivalenza tra sistema reale e sistema di masse di sostituzione è assicurata se:

## Slide 31
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Tali relazioni si riducono a tre qualora le masse sono disposte tutte sull’asse x (y=0):
Se in particolare si fissano i tre punti P0, P1 e P2 sull’asse x con P0=G, detto 0 il raggio di girazione del corpo intorno all’asse z, i valori delle masse m0, m1 ed m2 si ottengono risolvendo il sistema di equazioni:
la cui soluzione, tenuto conto che x1+x2=L fornisce:

## Slide 32
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Imponendo, poi, la condizione m0=0 il sistema equivalente si semplifica ancora.
In tale caso, però, solo uno dei due punti P1 e P2 può essere fissato ad arbitrio sull’asse x dovendo essere rispettata, la condizione:

## Slide 33
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il comportamento dinamico di un sistema complesso ad un grado di libertà (meccanismo, macchina o gruppo), costituito da membri rigidi, può essere studiato attraverso un sistema più semplice detto “sistema ridotto” ottenuto sostituendo le masse o le inerzie e le forze o momenti effettivi con altre masse/inerzie e forze/momenti che producano gli stessi effetti, ai fini dell’applicazione del principio di d’Alembert o del teorema dell’energia cinetica.
A livello operativo è necessario scegliere preliminarmente un punto o un asse rispetto al quale si riducono tutte le masse e tutte le forze imponendo:
per le masse/inerzie, la condizione di invarianza tra l’energia cinetica posseduta da ciascuna massa/inerzia effettiva e l’energia cinetica della massa/inerzia ridotta;
per le forze/momenti, la condizione di invarianza del lavoro compiuto da ciascuna forza/momento effettivo e quello compiuto della forza/momento ridotto.
SISTEMI RIDOTTI

## Slide 34
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Riduzione delle masse e dei momenti
di inerzia di massa
1° caso) Scelto un punto del sistema effettivo, la riduzione delle masse si effettua sostituendo ciascuna massa “mE” del sistema effettivo che si muove con velocità vE con una massa “mR” ridotta al punto di riduzione, che si muove con velocità vR imponendo:
Invarianza dell’energia cinetica
2° caso) Una stessa massa “mE” del sistema effettivo può essere, invece, ridotta ad una inerzia “IR” che ruota con velocità angolare  intorno all’asse di riduzione scelto ed appartenente al sistema reale, imponendo:
Invarianza dell’energia cinetica
da cui:
da cui:

## Slide 35
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
1° caso) Scelto un asse di riduzione appartenente al sistema effettivo, un rotore avente momento di inerzia di massa IE rotante con velocità E può essere ridotto ad un rotore di inerzia IR che ruota con velocità  intorno al prescelto asse, se è soddisfatta la condizione:
Invarianza dell’energia cinetica
Invarianza dell’energia cinetica
da cui:
Con analogo ragionamento si può affermare che:
2° caso) Scelto un punto di riduzione che si muove con velocità vR appartenente al sistema effettivo, lo stesso rotore può essere ridotto ad una massa inerzia mR applicata al prescelto punto, se è soddisfatta la condizione:

## Slide 36
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Si intende per riduzione delle forze la sostituzione delle forze/momenti agenti sul sistema effettivo con altre forze/momenti applicate in punti (assi) prestabiliti (punti o assi di riduzione).
L’equivalenza dinamica (stessi effetti, ai fini dell'applicazione del teorema di d' Alembert) si determina quando il lavoro compiuto dalla forza (coppia) ridotta equivale a quello compiuto dal sistema di forze originario.
Riduzione delle forze
1) Una forza FE applicata in un punto PE del sistema effettivo che compie uno spostamento dsE può essere ridotta ad una forza applicata in un punto PR al quale compete uno spostamento dsR se:
Invarianza dei lavori
da cui:

## Slide 37
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Invarianza dei lavori
da cui:
2) La stessa forza effettiva FE applicata in PE può essere ridotta ad un momento MR al quale compete una rotazione d imponendo la condizione:
Lo stesso ragionamento si può applicare volendo ridurre momenti effettivi in coppie applicate ad un asse di riduzione o in forze applicate in un punto di riduzione.
3) Una momento ME applicato all’asse effettivo che determina una rotazione dE può essere ridotto ad un momento applicato in un asse al quale è associata una rotazione dR se:
Invarianza dei lavori
da cui:

## Slide 38
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
4) Lo stesso momento ME che determina una rotazione dE può essere ridotto ad una forza applicata in un punto al quale è associato uno spostamento dsR se:
Invarianza dei lavori
da cui:
Sistema ridotto di una macchina
Ogni membro mobile di un macchinario, indipendentemente dalla tipologia del suo atto di moto (rotatorio, traslatorio, rototraslatorio), sul quale agiscono forze/momenti, può essere ridotto in un rotore equivalente avente un momento di inerzia di massa IR,i sul quale agisce un momento ridotto MR,i.
Come asse di riduzione è conveniente assumere l’asse della macchina stessa.

## Slide 39
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Se n sono gli organi che costituiscono la macchina, questa può essere ricondotta ad un unico volano ridotto di inerzia pari a:
Ad esso si applica un momento dinamicamente equivalente che deriva dalla riduzione, all’asse stesso, di tutte le forze e/o momenti agenti sui predetti organi mobili pari a:
Il sistema così ottenuto viene definito sistema ridotto della macchina
Il momento ridotto si assume positivo o negativo a seconda che si riferisca ad una macchina motrice (MR,m=Mm) o utilizzatrice (MR,u=Mu).

## Slide 40
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Sistema ridotto di un gruppo di macchine
Lo schema funzionale di un gruppo costituito dall’accoppiamento di una macchine motrice e di una utilizzatrice, può schematizzarsi con un unico volano equivalente al cui albero sono applicati rispettivamente il momento motore ridotto Mm e quello ridotto utile Mu oltre a quello Mp delle resistenze passive.
La somma di Mr=Mu+Mp costituisce il momento resistente che si oppone a quello motore.

## Slide 41
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Lo schema funzionale di un gruppo costituito dall’accoppiamento di una macchine motrice e di una utilizzatrice su due assi diversi, può ancora ricondursi ad un unico volano equivalente Ir avendo scelto come asse di riduzione quello della macchine motrice (rotazione con velocità 1).
All’asse del sistema ridotto sono applicati rispettivamente il momento motore ridotto Mm e quello ridotto utile Mr,r.

## Slide 42
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La legge del moto di un gruppo può esprimersi attraverso l’equazione dell’energia cinetica, scritta con riferimento al sistema ridotto:
Nel funzionamento di un gruppo si possono individuare tre diversi stati:
transitorio di avviamento: intervallo di tempo durante il quale risulta positiva la variazione di energia cinetica;
regime: intervallo di tempo durante il quale risulta nulla la variazione di energia cinetica (può essere assoluto o periodico);
transitorio di arresto: intervallo di tempo durante il quale risulta negativa la variazione di energia cinetica.