## Slide 1
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Le forze agenti sui meccanismi o sulle macchine possono essere classificate in motrici o resistenti a seconda che, nel movimento, esse compiano, rispettivamente, lavoro positivo o negativo.
Rendimento meccanico
Rappresentando un sistema meccanico con uno schema funzionale dal punto di vista energetico, in condizioni di funzionamento a regime (E=0), indicando con Lm, Lu ed Lp rispettivamente il lavoro motore, il lavoro utile ed il lavoro delle resistenze passive, si definisce come rendimento meccanico:

## Slide 2
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
In un sistema di macchine disposte in serie il lavoro utile prodotto dalla macchina i-esima viene a coincidere con il lavoro motore della macchina i+1-esima.
Rendimento di macchine (meccanismi)
disposti in serie
Indicando con  il rendimento meccanico globale del sistema in esame e con i (i = 1 …. n) i rendimenti dei singoli macchinari intermedi, tenendo conto che Lm=Lm,1, Lm,i=Lu,i-1 ed Lu,n=Lu si ha:

## Slide 3
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
In un sistema di macchine disposte in parallelo il lavoro motore e quello utile sono ciascuno somma delle rispettive aliquote riferite alle singole macchine.
Rendimento di macchine (meccanismi)
disposti in parallelo
Il rendimento globale è dato da:
Poiché per la macchina i-esima risulta
sostituendo si ha:

## Slide 4
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Tale relazione mette in evidenza che il rendimento meccanico di macchine in parallelo è pari alla media pesata dei rendimenti i delle singole macchine, ciascuno avente peso uguale al corrispondente lavoro motore Lm,i.
Ne deriva che il rendimento globale del sistema è influenzato negativamente se risulta basso quello della macchina che trasmette la maggiore aliquota di lavoro motore.
Da tutto quanto esposto risulta chiaro che il rendimento meccanico risulta minore di 1.
Il compito del progettista è quello di minimizzare il lavoro dissipato al fine di aumentare il più possibile il valore del rendimento meccanico.

## Slide 5
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Rendimento di meccanismi irreversibili
Nei meccanismi irreversibili, intendendo per tali quei sistemi che impediscano l’inversione del moto qualora cessi l’azione motrice il rendimento meccanico è molto basso raggiungendo, in taluni casi, valori minori di 0,5.
È quanto avviene, ad esempio, nei sistemi di sollevamento con accoppiamento vite madrevite, negli argani, nei sistemi di autofrenatura, nel cric di un autoveicolo, etc.

## Slide 6
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Con riferimento ad una macchina semplice quale una carrucola, sia P la forza motrice e Q quella utile “moto diretto (figura a)” e si supponga che il sistema sia in una condizione di funzionamento a regime.
Se la forza motrice si riduce progressivamente di intensità, può accadere che, a seguito di tale riduzione, la macchina si arresti e poi inverta il suo movimento “moto retrogrado”.
In tali condizioni la forza Q diventa motrice e P utile (figura b).

## Slide 7
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Moto
diretto
Moto
retrogrado
Per uguali spostamenti nei due movimenti risulta:
Nel moto retrogrado il rendimento meccanico ’ è dato da:
Indicando con L’p il lavoro perduto per attrito nel moto retrogrado, la corrispondente perdita di rendimento vale:

## Slide 8
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Moto
diretto
Moto
retrogrado
Nel moto diretto si ha:
Dividendo membro a membro si ha:

## Slide 9
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Moto
diretto
Moto
retrogrado
Indicando con

## Slide 10
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Moto
diretto
Moto
retrogrado
Volendosi la irreversibilità del moto, deve risultare nulla la velocità e, quindi deve risultare nullo il rendimento del moto retrogrado ’, per cui:
Poiché k è di norma prossimo ad uno, il rendimento  nel moto diretto risulta minore di 0,5.