## Slide 1
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Un gruppo è un impianto costituito da una macchina motrice (il motore), destinata a muovere una macchine utilizzatrice. Da un punto di vista funzionale, può essere schematizzato come in figura, avendo ridotto masse e forze del sistema all’asse della macchina motrice (accoppiamento diretto motore-carico).
Il trasferimento di energia tra le due macchine avviene, in generale, attraverso una trasmissione che può comprendere un riduttore di velocità e/o altri organi di trasformazione del moto (ad esempio da rotatorio a lineare o viceversa).
Dinamica di un gruppo di macchine
Cap. 5 Dinamica di un gruppo di macchine

## Slide 2
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Come visto, il funzionamento di un gruppo di macchine è caratterizzato da differenti stati dinamici:
fasi transitorie
moto a regime
Il transitorio di avviamento precede il raggiungimento delle condizioni di regime a cui segue, normalmente, il transitorio di arresto.
Lo studio dei transitori è necessario per:
determinare il tempo necessario per il raggiungimento dello stato di regime;
determinare il tempo necessario per il passaggio da una condizione di regime ad un’altra;
valutare le sollecitazioni, sui diversi membri, derivanti dalla presenza delle azioni di inerzia (forze e momenti delle forze di inerzia).

## Slide 3
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Lo studio del funzionamento a regime riguarda principalmente:
un primo aspetto derivante dalla tipologia delle macchine che costituiscono il gruppo (presenza o meno di macchine alternative). Le grandezze a regime (inerzia, velocità, frequenza ecc.) variano con legge periodica con effetti negativi sulle prestazione del gruppo.
Lo scarto di velocità, in particolare, può essere contenuto dotando la macchina di un volano.
un secondo aspetto derivante dalla necessità di dovere, in alcuni casi, regolare la velocità angolare del gruppo per mantenerla prossima al valore di funzionamento a regime (grandezza di progetto), al variare del momento resistente dell’utilizzatore e/o in presenza di cause perturbatrici.
Tale problematica investe i delicati problemi correlati al “controllo o regolazione della velocità”.

## Slide 4
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La legge di moto del gruppo può essere scritta con riferimento ad una rotazione finita ’ dell'albero, assumendo la forma:
I0 = momento d'inerzia di massa del gruppo all’istante iniziale;
0 = velocità angolare del sistema all’istante iniziale
La velocità angolare del gruppo si conserva costante, aumenta o diminuisce secondo che il momento motore sia, rispettivamente, uguale, maggiore o minore del momento resistente.

## Slide 5
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Le curve a tratto pieno riportano i valori di Mm e di Mr (Mu+Mp) in funzione di . L'area racchiusa tra ciascuna di queste curve e l'asse delle ascisse, rappresenta il lavoro compiuto dal momento considerato.
L'area compresa fra le due curve disegnate e limitata tra due verticali corrispondenti ai valori delle ascisse 0 e , è pari al valore dell’integrale al primo membro dell'equazione dell’energia cinetica del gruppo e rappresenta il lavoro compiuto da Mm-(Mu+Mp) nella rotazione  ed è pari alla corrispondente variazione dell'energia cinetica della gruppo (secondo membro).

## Slide 6
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Stato (transitorio) di avviamento
È caratterizzato dall'essere positiva la variazione di energia cinetica nell'intervallo di tempo da =0 a =1. Il momento motore prevale sul momento resistente.
Il gruppo, inizialmente in riposo (velocità angolare =0), aumenta la propria energia cinetica fino a raggiungere la condizione di regime in corrispondenza della quale la velocità angolare assume il valore =1=r.
La curva a tratto discontinuo rappresenta l’andamento qualitativo della velocità angolare

## Slide 7
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Stato di funzionamento a regime
Si determina quando, dopo il transitorio di avviamento, le condizioni di funzionamento del gruppo si mantengono inalterate.
Si distinguono due condizioni di regime: regime assoluto e regime periodico:
regime assoluto si ha quando la velocità angolare del gruppo si mantiene costante nel tempo (le macchine del gruppo sono entrambe rotoriche);
regime periodico si ha quando la velocità angolare varia con legge periodica, mantenendosi costante il suo valore medio (almeno una macchina è alternativa).

## Slide 8
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Stato (transitorio) di arresto
Risulta negativa la variazione di energia cinetica nell'intervallo di tempo in cui si attua la rotazione considerata (decelerazione del sistema).
Si ha prevalenza del momento resistente sul momento motore e il gruppo, inizialmente a regime a velocità angolare =1=r, diminuisce la propria energia cinetica fino a raggiungere una nuova condizione di regime ad una velocità angolare 2<1, o addirittura si arresta.

## Slide 9
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Analisi del transitorio
La legge di variazione della velocità angolare del gruppo si ottiene sviluppando l’equazione dell’energia cinetica:
Quando le macchine costituenti il gruppo sono entrambe rotoriche, il momento di inerzia di massa ridotto Ir risulta costante.
Sviluppando il secondo membro dell’equazione si ottiene:
da cui, dividendo 1° e 2° membro per dt, si ha:

## Slide 10
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Se invece una almeno delle macchine del gruppo è di tipo alternativa, allora Ir risulta variabile e può essere considerato come somma di un termine I(r) costante associato alle parti dotate di moto rotatorio e di un termine I(a) variabile, dovuto alle masse dotate di moto non rotatorio.
L’equazione dell’energia cinetica si scrive, perciò, come:
Differenziando il secondo membro, si ha:
La somma al secondo membro ricompreso tra le parentesi quadre, rappresenta la variazione della energia cinetica delle masse ad inerzia variabile e corrisponde al lavoro delle forze di inerzia delle masse dotate di moto non rotatorio, preso con il segno cambiato.

## Slide 11
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Se tali forze di inerzia si calcolano supponendo trascurabile la variazione della velocità angolare del gruppo (= costante, risulta:
Indicando con Mi,m ed Mi,u i momenti ridotti all’asse di rotazione delle forze di inerzia delle masse dotate di moto non rotatorio, con riferimento alla macchina motrice ed alla utilizzatrice, per quanto asserito è possibile porre:
Sostituendo tale quantità nella precedente relazione si ottiene:

## Slide 12
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
che sviluppata fornisce:
Procedendo come nel caso precedente si ha:
Le grandezze al primo membro, indicano rispettivamente il momento motore ed il momento resistente che si ottengono computando, oltre alle forze esterne (attive e vincolari), anche le forze di inerzia calcolate assumendo =costante.
Ricapitolando:
Equazione del moto intorno ad un asse fisso di un gruppo costituito da macchine rotoriche
Equazione del moto intorno ad un asse fisso di un gruppo costituito da macchine rotoriche

## Slide 13
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Le funzioni:
non sono, in generale, esprimibili analiticamente ma si ottengono per punti attraverso metodologie sperimentali.
L’integrazione delle equazioni del moto consente di determinare la legge (t), note che siano le funzioni che compaiono al primo membro delle relazioni stesse.
In talune applicazioni il gruppo di macchine è in grado di raggiungere spontaneamente lo stato regime; il transitorio, cioè, segue una legge di evoluzione libera.
In altri casi, invece, è necessario intervenire sul funzionamento del gruppo essendo necessario imporre un'assegnata legge di evoluzione, sia all’avviamento che all’arresto. Ciò è possibile agendo dall'esterno su “organi regolatori” che consentono di variare il flusso di energia che entra nella motrice e talvolta anche quello che viene reso dalla macchina utilizzatrice, oppure introducendo azioni frenanti.