## Slide 1
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il volano
Grado di irregolarità nel regime periodico
In condizioni di regime periodico la velocità angolare del gruppo varia con legge periodica, mantenendosi costante nel tempo il suo valore medio (almeno delle due macchine deve essere alternativa).
Una o entrambe le funzioni M=M() variano con legge periodica.
Nelle macchine alternative, anche il momento d'inerzia I delle masse degli organi mobili (ridotte all'asse della macchina stessa) risulta essere una funzione periodica di .
Nel caso più generale in cui il gruppo sia costituito da una motrice e da una utilizzatrice di tipo alternativo cioè da macchine caratterizzate dall’avere Mm() ed Mr() entrambe funzioni periodiche, le condizioni di regime sono caratterizzate dall’uguaglianza tra il valore medio del momento motore Mm,medio ed il valore medio del momento resistente Mr,medio (V. figura).

## Slide 2
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Nell’intervallo 1 in cui il momento motore prevale su quello resistente si verifica un incremento dell'energia cinetica del gruppo, energia che, invece, diminuisce nell’intervallo 2 in cui il momento resistente prevale su quello motore.
Indicati con m e r i periodi di Mm() ed Mr(), la velocità angolare  del gruppo varia con legge periodica con un periodo  che risulta dato da:
con km e kr numeri interi primi tra loro.
Nel caso illustrato in figura essendo km=1 e kr=3.

## Slide 3
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Nella figura è riportata la legge di variazione della () con riferimento ad un gruppo la cui macchina motrice è un motore alternativo 4 tempi a 6 cilindri (periodo=120°), e la macchina resistente è di tipo rotorico (Mr=costante=Mm,medio).

## Slide 4
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La velocità angolare varia con legge periodica, con periodo coincidente con quello m del MCI, oscillando tra un valore minimo (in corrispondenza dell’angolo 1) ed un valore massimo (in corrispondenza dell’angolo 2). L’intervallo 12 coincide con la variazione positiva dell’energia cinetica. Il valore medio m della velocità angolare risulta dato da:

## Slide 5
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Nello stato di regime periodico se max ed min sono i valori massimo e minimo che la velocità angolare raggiunge durante il periodo , si definisce grado di irregolarità nel periodo il rapporto:
In generale è necessario che il valore di sia contenuto entro un limite conveniente fissato dalle norme in modo che il moto dell’impianto risulti relativamente uniforme. Ciò, in particolare, è necessario quando la macchina utilizzatrice deve funzionare a velocità pressoché costante come si verifica, ad esempio, in un apparato generatore di corrente. In esso la macchina operatrice (alternatore) deve operare a velocità angolare pressoché costante, in quanto le variazioni della velocità stessa si traducono in fluttuazioni della frequenza di rete che, come noto, è data da: f=np/60 Hz (n=velocità angolare del generatore in giri/min; p=numero delle coppie polari del generatore stesso).

## Slide 6
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Tabella. Grado di irregolarità, fissato dalle norme, di alcune tipiche macchine utilizzatrici
Tipo di Macchina Utilizzatrice |  | Grado di Irregolarità 
Macchine per Sollevamento – Pompe |  | 0,050 - 0,030
Macchine per Cartiere, per la Tessitura. Mulini |  | 0,025 - 0,020
Macchine per la filatura |  | 0,020 - 0,010
Dinamo |  | 0,015 - 0,010
Alternatori |  | 0,005 - 0,003
Motori per automobili |  | 0,010 - 0,003
Per contenere il grado di irregolarità nel periodo entro limiti convenienti è, spesso, necessario dotare la macchina a regime periodico, presente nel gruppo, di un volano che è un organo a simmetria assiale (solido di rivoluzione), di norma costruito in acciaio o ghisa, avente un elevato momento di inerzia Iv rispetto al suo asse di rotazione.

## Slide 7
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La funzione del volano consiste nello immagazzinare, sotto forma di energia cinetica, l'eccesso di lavoro motore sul resistente negli intervalli di tempo in cui tale eccesso si verifica, per restituirlo poi durante gli intervalli in cui il lavoro motore è in difetto rispetto a quello richiesto dalla macchina operatrice.
Talvolta, in virtù della sua capacità di immagazzinare energia cinetica, il volano svolge funzioni diverse da quella fondamentale di uniformizzazione della velocità angolare della macchina.

## Slide 8
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Così, ad esempio, all'atto della messa in moto di un motore alternativo, che di norma avviene con il motore isolato dal carico, è proprio la presenza della massa volanica stabilmente collegata al motore che consente durante la fase attiva di ciascun ciclo l'immagazzinamento della quantità di energia cinetica sufficiente a superare le seguenti fasi passive, facilitando l'avviamento del motore.
Esistono addirittura casi nei quali si possono applicare volani a motrici a regime assoluto (turbine o macchine elettriche) con la funzione di accrescerne il momento d'inerzia di massa onde renderne più lenta l'accelerazione angolare in caso di brusco distacco del carico, sì da dar tempo agli operatori o ai sistemi di sicurezza di intervenire prima che si raggiungano velocità pericolose.
In genere, un volano è costituito da una massa rotante, generalmente in forma di ruote, dotata di elevato momento d'inerzia di massa, calettata sull’albero della macchina.

## Slide 9
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
DIMENSIONAMENTO DEL VOLANO: CALCOLO DEl MOMENTO DI INERZIA
In genere, un volano è costituito da una massa rotante, generalmente in forma di ruote, dotata di elevato momento d'inerzia di massa, calettata sull’albero della macchina. Di norma è realizzato da un mozzo, da un velo (può essere sostituito da razze o alleggerito mediante fori) e da una corona (V. figura); a quest’ultima, ovviamente, compete la maggiore aliquota del momento d'inerzia di massa Iv, che si vuole realizzare.

## Slide 10
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per la determinazione del momento di inerzia Iv si può procedere con il metodo approssimato di Tredgold, che si basa sulle seguenti due ipotesi semplificative:
nella determinazione del lavoro delle forze d'inerzia delle masse che si muovono di moto non rotatorio, si suppone costante la velocità angolare del gruppo;
2) Nel calcolo del grado di irregolarità  nel periodo si ritiene che al posto della velocità angolare media:
si possa, con buona approssimazione, sostituire la media aritmetica dei valori minimo e massimo della velocità angolare nel periodo:

## Slide 11
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Riprendendo l’equazione dell’energia cinetica del gruppo:
In questa ipotesi risulta:
Il momento di inerzia I è somma della parte costante Ir relativa agli organi rotanti e della parte variabile Ia(t).
La stessa equazione assume, pertanto, la forma:
che sviluppata fornisce:

## Slide 12
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La somma del secondo e terzo termine al secondo membro dell’equazione rappresenta il lavoro col segno cambiato delle forze d'inerzia delle masse dotate di moto non rotatorio.
In particolare, tenuto conto che per la prima delle ipotesi del Tredgold è d=0, si può porre:
e, quindi, l’equazione dell’energia cinetica assume la forma :
che può essere riscritta nelle nota forma compatta:
ove:

## Slide 13
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Tali funzioni, entrambe periodiche, non sono, nella maggior parte dei casi, note come funzioni analitiche; le curve sono, pertanto, tracciate per punti.
Riprendendo l’espressione:
Si può osservare che la funzione al primo membro della è differenza di due funzioni periodiche, ed è descritta da una curva f'() che presenterà dei massimi e dei minimi relativi e/o assoluti.
Indicando con 2 e 1 le ascisse relative al massimo ed al minimo assoluto della curva, si può determinare la differenza E dei corrispondenti valori di , che rappresenta, evidentemente, la massima variazione di energia cinetica del gruppo in esame nel periodo.
La velocità angolare del gruppo raggiunge in corrispondenza di queste ascisse i valori massimo e minimo nel periodo stesso.

## Slide 14
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Integrando tra tali limiti l’espressione:
si ottiene:
Da cui, ricordando l’espressione del grado di irregolarità nel periodo:
si ha:
Se tale valore risulta maggiore di quello * fissato dalle norme e richiesto per l’ottimale funzionamento del gruppo, è necessario che il gruppo sia dotato di un volano.

## Slide 15
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
In particolare, in tale caso, si deve porre:
da cui:
Dimensionamento di un volano
Calcolato il valore di Iv, le dimensioni del volano vengono determinate tenendo conto e delle condizioni di ingombro e della sollecitazione del materiale di cui è costituita la corona. Si trascura l'apporto della massa del velo e del mozzo sul valore di Iv.

## Slide 16
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Indicando con:
 = densità del materiale (per l’acciaio: =7860 kg/m3; per la ghisa: =7250 kg/m3).
Re = raggio esterno
Ri = raggio interno
S = dimensione assiale
Risulta:
Per la verifica del progetto occorre che la sollecitazione dovuta alle forze Fc e T (V. figura), non superi il valore ammissibile per il materiale impiegato. Si dimostra che indicando con vm=Rm il valore della velocità deve essere tale che: