## Slide 1
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Le frizioni, dette anche innesti ad attrito, servono a trasmettere una coppia tra due alberi coassiali e vengono usate quando si vogliono effettuare le operazioni di innesto e disinnesto anche in moto o sotto carico, solitamente in modo graduale con conseguente attenuazione degli effetti inerziali.
Le frizioni possono anche essere utilizzate come limitatore di coppia, quando si desidera il disaccoppiamento dei due alberi al verificarsi di un valore eccessivo della coppia da trasmettere.
Le frizioni possono essere classificate:
1) in base al tipo di superfici di lavoro:
- piane (a disco semplice, a dischi multipli);
- coniche (semplici, doppie);
cilindriche.
2) in relazione alla presenza o meno di fluido (in genere olio, che ha lo scopo di diminuire il coefficiente di attrito in fase di innesto e di fungere da refrigerante del sistema):
- bagno d'olio (quando le due superfici a contatto sono metalliche);
- a secco una delle due superfici è metallica e l'altra è dotata di guarnizione d'attrito
Le frizioni
Cap. 6 Frizioni

## Slide 2
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
3) in relazione alla natura delle azioni che determinano l'accostamento:
- comando meccanico (a molle, a leve);
- comando pneumatico;
- comando idraulico;
comando elettromagnetico.
Durante l’innesto vi è un transitorio caratterizzato da strisciamento tra le superfici a contatto (la superficie più veloce viene rallentata, quella più lenta viene accelerata) ad opera delle azioni di attrito cinetico (transitorio).
Nel transitorio le superfici si riscaldano per effetto del calore generatosi.
Al termine della fase di strisciamento non vi è più velocità relativa e i due alberi che ruotano alla stessa velocità (funzionamento a regime). Questa fase, detta di aderenza, è caratterizzata dalla trasmissione di potenza.
Per evitare il rischio di slittamento durante il funzionamento a regime, è necessario che il momento trasmesso, che dipende dalla forza di chiusura tra le superfici accoppiate, sia maggiore della coppia massima erogata dal motore.

## Slide 3
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Frizioni piane
Nelle frizioni piane le superfici di contatto sono generalmente a forma di corona circolare, ricavate su dischi piani.
Si possono avere frizioni con una sola coppia di dischi, in cui l'albero motore e l'albero condotto hanno ciascuno una superficie attiva, oppure frizioni a dischi multipli, in cui ogni albero ha più superfici attive.

## Slide 4
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Frizioni piane
In una frizione monodisco Il contatto avviene generalmente solo su una corona circolare esterna rivestita di materiale idoneo.
Il legame tra la forza d'innesto F e la coppia trasmessa M può essere determinato utilizzando l'ipotesi del Reye.

## Slide 5
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Questa è la relazione tra la forza d'innesto F ed il momento M trasmesso dalla frizione.
Dall'analisi di tale espressione si vede che il momento trasmesso dalla frizione dipende dalle dimensioni e dal materiale dei dischi e dalla forza premente.

## Slide 6
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Frizioni coniche
Nelle frizioni coniche i due alberi da collegare sono solidali a due elementi con superfici coniche, che possono essere premuti uno contro l'altro.
In figura è mostrato un esempio di frizione conica, caratterizzata oltre che dal coefficiente d'attrito fra le superfici di contatto, dalle dimensioni Ri ed Re e dall'angolo di conicità .

## Slide 7
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per trovare il legame tra la forza N=F di azionamento e il momento trasmesso M si adotta ancora l'ipotesi del Reye.
L'area di contatto infinitesima dA corrisponde all'area di una superficie tronco-conica di raggio medio r e di larghezza ds:
La forza infinitesima sulla superficie vale:

## Slide 8
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La forza assiale N uguale in modulo della forza di innesto F, è pari a:
Il momento trasmesso, è dato da:
Ponendo f' = f / sin, la precedente relazione si scrive come:

## Slide 9
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Si vede, quindi, che, a parità di dimensioni radiali, di materiale e di forza d'innesto, una frizione conica trasmette un momento maggiore rispetto ad una frizione piana.
È come se il materiale delle superfici di contatto, anziché avere un coefficiente d'attrito f avesse un coefficiente virtuale f ’ di valore maggiore.