## Slide 1
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Dinamica dei rotori
Dinamica di rotori
In molteplici macchinari sono presenti organi rotanti, in genere definiti “rotori” cinematicamente connessi alla parte fissa della macchina stessa, detta statore o incastellatura.
Lo studio dei problemi correlati con tali organi costituisce un importante capitolo della meccanica delle macchine.
Essi derivano:
dalle azioni d'inerzia che nascono durante la rotazione per effetto dello sbilanciamento “rotori reali”;
dalle vibrazioni che si possono innescare (assiali, trasversali o torsionali, o esistere anche modi di vibrare composti, per esempio modi flesso-torsionali).
Particolare importanza assumono le oscillazioni flessionali eccitate dalle azioni d'inerzia rotanti che nascono nei rotori, poiché danno luogo al particolare problema delle velocità critiche flessionali (n valori per sistemi ad n gradi di libertà).

## Slide 2
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Si dimostra che, ogni rotore sotto l’azione delle forze di inerzia centrifughe, si deforma secondo linee elastiche che appaiono diverse in funzione proprio della velocità angolare.
Infatti, quando la velocità angolare del rotore, è prossima ad una delle n velocità critiche, l’eccitazione dovuta alle azioni inerziali produce una linea elastica che presenta n-1 nodi, in guisa che le distribuzioni di eccentricità si allontanano rispetto a quelle del caso statico.
Molti degli effetti dinamici che si manifestano durante il funzionamento dei rotori derivano dal fatto che un rotore reale è per definizione “sbilanciato” nonostante venga sottoposto, alla fine delle operazioni costruttive, ad una operazione di bilanciamento che, anche se condotta con i macchinari più sofisticati, comporta sempre uno sbilanciamento residuo che genera, durante la rotazione del rotore, forza e coppie d'inerzia rotanti.

## Slide 3
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Sbilanciamento statico e dinamico di un rotore.
Il rotore assialsimmetrico di un macchinario, ruota intorno ad un asse che, normalmente, non è né baricentrico né principale d'inerzia (1).
La condizione ideale derivante da una “perfezione tecnica” (assenza di forze e coppie d'inerzia indesiderate), non è ipotizzabile nella pratica.
Per avvicinarsi alla situazione di rotore “ideale”, a conclusione delle fasi costruttive di un rotore, viene effettuata sullo stesso un’operazione che viene definita come bilanciamento del rotore.
In effetti, un rotore si dice staticamente sbilanciato, quando l’asse di rotazione fisso non passa per il suo baricentro ma è principale di inerzia.
(1) Si ricorda che per un dato corpo, tra tutte le rette passanti per un assegnato punto ne esistono tre, mutuamente normali, rispetto ad una delle quali il momento d'inerzia del corpo è massimo e rispetto ad un'altra è minimo. Queste tre rette diconsi assi principali d'inerzia relativi al punto scelto. Se questo è il baricentro del corpo, i tre assi si definiscono assi centrali d'inerzia.

## Slide 4
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
essendo “e” la distanza del baricentro dall'asse di rotazione.
Lo sbilanciamento statico può essere evidenziato senza mettere in rotazione il rotore.
Nelle condizioni di figura, se la velocità angolare  è costante, nasce una forza d’inerzia centrifuga data da:
Simulazione di rotore staticamente sbilanciato

## Slide 5
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Un rotore si dice, invece, dinamicamente sbilanciato, quando il suo asse di rotazione, pur essendo baricentrico, non è centrale d'inerzia.
Se la velocità angolare  è costante si può dimostrare che nasce una coppia di inerzia le cui componenti, assumendo come riferimento una terna solidale al rotore con asse z coincidente con l’asse di rotazione, sono pari a:
Simulazione di rotore dinamicamente sbilanciato
dove le grandezze Iyz ed Ixz sono i prodotti di inerzia del sistema rispettivamente rispetto agli assi y,z e x,z.

## Slide 6
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Lo sbilanciamento dinamico di un rotore non può essere messo in evidenza con una prova statica come nel caso precedente; è necessario, infatti, fare ricorso a più sofisticate apparati in grado di rilevare le vibrazioni indotte dall'insorgere di una coppia d'inerzia rotante, una volta messo in rotazione il rotore con velocità  costante.
In generale un rotore ruota attorno ad un asse che non è né baricentrico né principale d'inerzia;
si parla perciò, in generale, di “rotore sbilanciato” nel senso che coesistono lo sbilanciamento statico e quello dinamico.
Allorché un siffatto rotore è posto in rotazione attorno ad un asse fisso, su di esso si sviluppano, per quanto detto, sia una forza centrifuga sia una coppia risultante.
In molti casi forza e coppia sono così piccole da poter essere considerate nulle, almeno ai fini pratici. In altri casi, invece, la forza e la coppia di inerzia possono essere tali da provocare gravi disturbi funzionali producendo reazioni rotanti e fenomeni vibratori sui supporti e, di conseguenza, nelle strutture con essi collegate.

## Slide 7
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Bilanciamento dei rotori rigidi
Il rotore di una macchina, pur essendo progettato e costruito per ruotare intorno ad un asse centrale d'inerzia, ruota come detto i precedenza, intorno ad un asse che non è né baricentrico né principale d'inerzia.
Tra le più comuni ed inevitabili cause di imprecisione costruttiva figurano:
gli errori di lavorazione alle macchine utensili;
2) gli effetti di accumulo delle tolleranze di lavorazione nell'assemblaggio delle varie parti che costituiscono il rotore;
3) le distorsioni dovute al montaggio a caldo;
4) le soffiature od inclusioni nei pezzi ricavati a partire da semilavorati ottenuti per fusione.
Per contenere gli effetti dello sbilanciamento, ciascun rotore, al termine delle operazioni costruttive, deve essere opportunamente bilanciato allo scopo portare lo sbilanciamento al di sotto di un preciso valore “sbilanciamento residuo”, il cui valore limite viene fissato dalle norme per ciascuna tipologia di rotore.

## Slide 8
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per meglio comprendere la differenza tra sbilanciamento statico e quello dinamico, si consideri un rotore rigido ideale perfettamente bilanciato costituito da un cilindro di materiale omogeneo (figura a), che ruoti intorno al suo asse. Esso diventa staticamente sbilanciato se una piccola massa “sbilanciante” m, che considereremo puntiforme, viene disposta in mezzeria sulla superficie esterna del cilindro (figura b).

## Slide 9
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per l'applicazione della massa m, il baricentro G' del rotore di massa M+m (M=massa del rotore bilanciato), si sposta dall'asse di rotazione, avvicinandosi ad m.
La relazione che individua la posizione di G' è:
da cui:
Lo stesso effetti si ottiene con la disposizione di due masse m/2 nello stesso piano assiale.

## Slide 10
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il baricentro del sistema (M+2m) non cambia, mentre l'asse centrale d'inerzia si inclina di un angolo  rispetto all'asse di rotazione.
Il rotore ideale diventa dinamicamente sbilanciato se ad esso si aggiungono due masse sbilancianti m, disposte in un piano contenente l'asse del rotore, e poste ad una eguale distanza dall'asse stesso.
Lo sbilanciamento statico provoca, durante la rotazione del rotore, una forza centrifuga Fc rotante data da:

## Slide 11
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Rotore dinamicamente sbilanciato si ha anche se le due masse m sono sempre disposte ad uguale distanza r dall'asse ma non sono equidistanti da G. In entrambi i casi, nasce un momento di inerzia My dato da:
Nel caso di rotore sbilanciato sia staticamente che dinamicamente le due masse sbilanciatrici m1 ed m2, non più necessariamente uguali, giacciono in due piani assiali diversi.

## Slide 12
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Lo sbilanciamento globale può essere simulato, con una sola massa m, posta a distanza d dal piano x-y.
Durante la rotazione del rotore con =cost. si genera una forza centrifuga Fc ed un momento Mc i cui moduli sono dati da:
Durante la rotazione del rotore esse diventano sede di due forze d'inerzia centrifughe di modulo pari a:
alle quali corrispondono altrettanti momenti.

## Slide 13
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Masse bilanciatrici
Il bilanciamento di un rotore viene, di norma, condotto mediante l'applicazione di due sole masse bilanciatrici disposte in altrettanti piani, normali all'asse di rotazione che prendono il nome di piani di correzione. Essi vengono fissati in modo opportuno per non influire negativamente sulla funzionalità del rotore.
Per un rotore staticamente sbilanciato tale operazione può essere effettuata disponendo due masse m’ nei piani I e II oppure asportando le masse m*.
Affinché il baricentro del sistema, costituito dal rotore M e dalle masse m ed m', giace sull'asse di rotazione deve essere soddisfatta la relazione.

## Slide 14
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per il rotore sbilanciato dinamicamente si effettua il bilanciamento aggiungendo (asportando) due masse m’ (m*) disposte nello stesso piano assiale che contiene la massa m.
Si genera una coppia M’y uguale e contraria a quella sbilanciante My se risulta verificata la condizione:
da cui deriva che il prodotto d'inerzia Ixz dell'intero sistema (M, 2m, 2m') è nullo e, quindi, che l'asse di rotazione del rotore è centrale d'inerzia.
Ne consegue che:

## Slide 15
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Anche nel caso più generale di rotore che sia staticamente e dinamicamente sbilanciato, il bilanciamento si effettua disponendo (togliendo) masse da due piani di correzione. Nella figura nella per semplicità non è stato disegnato il rotore ma solo le masse m1 ed m2 che producono l’effetto sbilanciante.
Le forze centrifughe F1 ed F2, dovute alle masse, sbilancianti, possono essere scomposte rispettivamente in due forze nei piani I e II.

## Slide 16
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Le risultanti Fc,I ed Fc,II in ogni piano di correzione si bilanciano con due masse mI ed mII, poste a distanza rI ed rII dall'asse di rotazione.
Equilibrio dei momenti

## Slide 17
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Disponendo le masse mI ed mII nella direzione delle Fc,I ed Fc,II devono essere soddisfatte le condizioni:
  I valori delle masse mI ed mII risulteranno tanto più piccoli quanto più grandi si fissano i valori dei raggi rI ed rII.
  il bilanciamento può essere ottenuto anche mediante asportazione, per foratura, di due masse disposte come quelle riportate in bianco nella figura.

## Slide 18
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Chiarito il concetto di bilanciamento attraverso la più opportuna disposizione di masse bilanciatrici da collocare in piani di correzione, appare evidente che è che lo sbilanciamento reale di un rotore, simulato in precedenza mediante masse sbilancianti fittizie, non è noto a priori e deve essere, perciò, determinato sperimentalmente mediante l'impiego di macchine bilanciatrici.
In altri termini, per poter procedere alle operazioni di bilanciamento mediante la disposizione di opportune masse nei piani di correzione, è necessario conoscere l’entità dello sbilanciamento e la “collocazione” delle masse sbilancianti. Tale operazione può essere effettuata appunto mediante macchine bilanciatrici che possono essere di tipologie più o meno sofisticate.
Nelle macchine di ultima generazione, a valle della operazione di bilanciamento, viene quantificato il valore di quello che viene definito come sbilanciamento residuo che deve essere contenuto entro limiti fissati dalla normativa (norme ISO 1940 e 1973 – E). Tale valore deve essere riportato a corredo delle specifiche tecniche del rotore.

## Slide 19
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per rotori della stessa classe lo sbilanciamento residuo e* detto anche “tolleranza di equilibratura”, si assume inversamente proporzionale alla velocità angolare  del rotore.
Esprimendo in m il valore dell'eccentricità residua, si definisce come grado o classe di equilibratura G espresso in mm (Balance quality grade) la grandezza:
dove n è la velocità angolare in giri/min.
I valori di G per diverse tipologie di motori sono tabellati.
Effetti dello sbilanciamento
Un rotore reale in condizioni di funzionamento a regime, ancorché sia stato sottoposto alle operazioni di bilanciamento, è sempre sede di una forza d’inerzia Fc e di una coppia d’inerzia Mc, entrambi rappresentabili con vettori rotanti con il rotore stesso, che si vanno a scaricare sui supporti.

## Slide 20
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Considerato il rotore di una macchina fissa, cioè solidale alla terra, la forza rotante Fc, può scomporsi in due componenti armoniche lungo gli assi della terna fissa (solidale alla terra) di ampiezza Fc e pulsazione , coincidente con la velocità angolare del rotore.
Per effetto di tali forze il sistema costituito dal rotore e dai due supporti, compie oscillazioni forzate armoniche di pulsazione  sia nel piano verticale che nel piano orizzontale.
Il sistema si comporta come schematicamente è rappresentato in figura; l’asse del rotore descrive un’orbita ellittica.
Fenomeno del whirling

## Slide 21
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Le ampiezze delle due oscillazioni forzate e quindi le dimensioni dei semiassi dell'orbita ellittica variano al variare di .
Per velocità angolari sufficientemente discoste dai valori corrispondenti alle pulsazioni naturali del sistema, le ampiezze dei suddetti moti forzati sono molto piccole: in queste condizioni il rotore può ritenersi rigido.
Le ampiezze diventano molto grandi, quando la pulsazione delle azioni forzanti armoniche, si avvicina o al limite eguaglia una delle pulsazioni naturali del sistema (risonanza).
Le velocità angolari per le quali le suddette risonanze si verificano prendono, come noto, il nome di velocità critiche del sistema e si manifestano con violente vibrazioni dei supporti del rotore.

## Slide 22
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Considerazioni analoghe a quelle fatte per la forza di inerzia Fc possono farsi per la coppia di inerzia Mc che dà luogo ancora a due componenti armoniche con pulsazione , le quali determinano oscillazioni forzate nella direzione degli assi  ed .
L’asse del rotore descrive, in conseguenza, una traiettoria conica.
Fenomeno del
wobbling
Anche in questo caso, se la velocità angolare uguaglia una delle pulsazioni proprie del sistema, si verificano condizioni di risonanza ed i punti dell'asse deformato descrivono ellissi di notevole ampiezza. Queste velocità angolari sono ancora definite come velocità critiche del sistema e per esse valgono considerazioni fatte per il moto di whirling.