## Slide 1
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Ruote dentate e rotismi
TRASMISSIONE CON RUOTE DENTATE
Per la trasmissione di grandi potenze, si fa ricorso alle ruote dentate, così chiamate perché presentano lungo la loro periferia una serie di risalti sagomati detti “denti delle ruote” che si impegnano gli uni con gli altri trasmettendo il moto per contatto diretto (V. figura).
Esse consentono di trasmettere moto e energia con rapporti molto elevati e con assenza di slittamento, tra alberi garantendo la costanza del rapporto di trasmissione.

## Slide 2
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La trasmissione del moto avviene tramite l'ingranamento dei denti a profilo coniugato attraverso cui viene trasmessa la coppia nominale da un albero all'altro.
La ruota dentata che imprime il moto, è detta motrice, o pignone, la ruota che viene trascinata è detta condotta.
Ai fini dello studio cinematico è importante definire le “superfici primitive” ovvero le superfici assoidi cui corrisponde la legge di trasmissione che si vuol realizzare tra i due assi e che costituirebbero le superfici di due ruote di frizione cinematicamente equivalenti.
Le intersezioni delle superfici primitive con una superficie contemporaneamente normale ad esse ed agli assi di rotazione, definiscono le linee “primitive” o primitive.
Testa e base del dente sono rispettivamente la parte del dente che sporge e quella che rientra rispetto alla superficie primitiva; costa e fianco le parti dei profili dei denti corrispondenti alla testa e alla base.

## Slide 3
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
I denti delle due ruote accoppiate, tra di loro in presa, si trasmettono il moto per contatto di rotolamento e di strisciamento, anziché per semplice contatto di rotolamento, come avviene nelle ruote di frizione. Perciò diminuisce il rendimento meccanico.
Se le primitive sono fra loro tangenti esternamente, le ruote dentate sono dette a dentatura esterna: esse ruotano in senso inverso l'una rispetto all'altra, ed il loro rapporto di trasmissione e è negativo.
Se una delle primitive è tangente internamente all'altra, la ruota interna è detta ruota anulare o a dentatura interna: le due ruote in tal caso hanno senso di rotazione concorde, e il loro rapporto di trasmissione è positivo.
Le ruote dentate consentono il collegamento sia tra alberi paralleli, che incidenti, che sghembi; nei diversi casi vengono utilizzati ingranaggi di tipologia diversa.

## Slide 4
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Nella tabella vengono illustrati i diversi tipi di ingranaggi proprio in funzione della posizione degli assi.
Posizione degli assi | Tipo di ingranaggi
Assi paralleli | Ruote dentate cilindriche a denti diritti Ruote dentate cilindriche a denti elicoidali
Assi incidenti | Ruote dentate coniche a denti diritti Ruote dentate coniche a denti elicoidali
Assi sghembi | Ruote dentate cilindriche a denti diritti Vite senza fine e ruota elicoidale Ruote dentate ipoidi

## Slide 5
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Una coppia di ruote cilindriche a denti diritti consente la trasmissione del moto tra assi paralleli.
Una coppia di ruote cilindriche a denti elicoidali consente la trasmissione del moto sia tra assi paralleli che tra assi sghembi (V. figura).
Nella figura seguente sono riportati esempi di ruote coniche, ruote ipoidi e di un ingranaggio vite e madrevite.

## Slide 6
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Ingranaggi con ruote cilindriche
Un ingranaggio cilindrico è costituito da una coppia di ruote cilindriche che possono essere a denti diritti oppure a denti elicoidali, aventi gli assi paralleli (V. figura). Poiché il moto relativo tra le ruote avviene in un piano normale agli assi delle ruote, lo studio cinematico può essere ricondotto a quello dei profili dei denti delle ruote proprio in tale piano.
Le superfici primitive di funzionamento sono cilindriche a sezione circolare.

## Slide 7
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per una corretta comprensione dello studio cinematico e dinamico, bisogna conoscere le principali definizioni geometriche delle ruote dentate e la nomenclatura relativa a tali ingranaggi, nonché le principali forme e proprietà dei denti.
Con riferimento ad una singola ruota (V. figura 8.17), si adottano le seguenti definizioni:
circonferenza primitiva C: sezione della superficie cilindrica primitiva con un piano perpendicolare all'asse della ruota;

## Slide 8
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
raggio primitivo r: raggio della circonferenza primitiva;
circonferenza di testa Ct: detta anche circonferenza di troncatura, è la sezione della superficie cilindrica di testa con un piano perpendicolare all'asse della ruota;
raggio della circonferenza di testa rt;
circonferenza di piede Cp: detta anche circonferenza di base, è la sezione della superficie cilindrica di piede con un piano perpendicolare all'asse della ruota;
raggio della circonferenza di testa rp;

## Slide 9
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
altezza del dente h: distanza radiale tra la circonferenza di testa e quella di piede;
addendum a: distanza radiale tra la circonferenza di testa e quella primitiva;
dedendum d: distanza radiale tra la circonferenza primitiva e quella di piede;
passo p: lunghezza dell'arco di primitiva compreso tra due punti omologhi appartenenti a due denti consecutivi: detto z il numero di denti della ruota, risulta ;

## Slide 10
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
passo angolare t: rapporto tra l'angolo giro ed il numero di denti;
modulo m: rapporto tra il passo, espresso in millimetri, e  oppure tra il diametro primitivo, espresso in millimetri, ed il numero di denti z;
spessore del dente s*: lunghezza dell'arco della circonferenza primitiva compreso tra i due profili di un dente;
vano v: lunghezza dell'arco della circonferenza primitiva compreso tra i due profili situati da una parte e dall’altra del vano tra i denti.

## Slide 11
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Con riferimento alla figura , detti p1 e p2 i passi tra i denti delle due ruote, z1 e z2 i numeri di denti ed indicati con m1 ed m2 i corrispondenti moduli, atteso che le due primitive sono caratterizzate da un moto di puro rotolamento, deve risultare:
Risulta agevole, quindi, definire il rapporto di trasmissione come:

## Slide 12
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Dalla figura si evince il significato di altre definizioni normalmente usate:
angolo di spinta : angolo che la retta d'azione della forza normale N della reazione fra i denti, forma con la tangente alle due primitive in corrispondenza del centro di istantanea rotazione C;
linea di imbocco: luogo dello spazio fisso dei punti di contatto fra due denti coniugati. Essa è delimitata dalle circonferenze di troncatura esterna delle due ruote;
arco d’azione s: somma degli archi sa (arco di accesso) e sr (arco di recesso) delle primitive delle due ruote che si svolgono, rispettivamente, mentre il punto di contatto si sposta da A a C e da C ad B;
grado di ricoprimento : è il rapporto fra l'arco d’azione e il passo.

## Slide 13
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La normale procedura per il dimensionamento delle ruote dentate è quella definita modulare: quasi tutti parametri geometrici delle ruote dentate sono riferite al modulo m che è una grandezza è soggetta ad unificazione (V. tabella).
Moduli unificati UNI – 6586 [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0,5 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20
Con la simbologia richiamata in precedenza, risulta:
 | (8.17)

## Slide 14
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Forma dei denti
Affinché il moto venga trasmesso con rapporto di trasmissione costante, senza urto o distacco tra i denti, i profili dei denti stessi devono essere coniugati (Due profili si dicono coniugati se la normale comune nel punto di contatto passa per il centro di istantanea rotazione).
Fra i vari tipi di profili coniugati, quello più diffuso è il profilo ad evolvente, anche se ancora usato è il profilo cicloidale. Esso viene generato facendo rotolare una circonferenza sulle due circonferenze primitive delle due ruote dentate.
Se si fa rotolare senza strisciare la rulletta ”e”, sulla primitiva C1, il punto P descrive una ipocicloide s1. La stessa rulletta, fatta rotolare sulla primitiva C2 genera l'epicicloide s2.
Ripetendo la stessa procedura assumendo la circonferenza “e*”,
si generano rispettivamente gli archi di epicicloide e di ipocicloide s’ ed s”.

## Slide 15
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
I profili generati dalle due rullette “e” ed “e*” costituiscono rispettivamente due profili coniugati dei quali potremo utilizzare due archi per profilare due denti coniugati. Il profilo del dente della ruota O1 è, così, generato da un tratto dell’ipocicloide s1 e da un tratto dell’epicicloide s’ delimitati rispettivamente dalle circonferenze di piede Cp1 di testa Ct1 della stessa ruota, mentre il profilo del dente della ruota O2 è generato da un tratto dell’ipocicloide s” e da un tratto dell’epicicloide s2 delimitati rispettivamente dalle circonferenze di piede Cp2 di testa Ct2.
Si dimostra che la linea d’imbocco è costituita da due archi di circonferenza appartenenti ognuno ad una delle rullette, raccordati tra di loro nel punto C e limitati dalle circonferenze di testa delle due ruote.

## Slide 16
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per quanto riguarda i denti con profilo ad evolvente (l’evolvente di una circonferenza si ottiene come traiettoria di un punto P di una retta, che rotola senza strisciare sulla circonferenza stessa) assegnate le circonferenze primitive C1 e C2 di rispettivi raggi r1 e r2, che definiscono il rapporto di trasmissione , si possono costruire i profili ad evolvente s1 e s2 dei denti delle due ruote, definendo due circonferenze di base, dette anche circonferenze ausiliarie, concentriche alle primitive, rispettivamente di raggi rb1 ed rb2 (V. figura)

## Slide 17
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Le due evolventi sono generate dalla stessa retta n tangente alle due ruote di base nei punti A1 e A2 e si toccano in un punto P.
Poiché esse hanno in comune la normale n che passa per il punto C centro di istantanea rotazione, si può concludere che i due profili ad evolvente s1 ed s2 sono coniugati nella trasmissione del moto definita dalle due circonferenze primitive C1 e C2 di centri O1 ed O2 e raggi r1 ed r2.
Dalla similitudine dei due triangoli O1AlC ed O2A2C, si dimostra che il rapporto di trasmissione dipende dal rapporto tra i raggi delle due ruote ausiliarie:

## Slide 18
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Gli archi di evolvente che delimitano i fianchi dei denti dipendono dall'angolo  che la retta n forma con la tangente t alle primitive nel centro di c di istantanea rotazione.
Tale angolo è detto angolo di spinta. Il suo valore è in genere compreso tra i 15° ed i 25°.
I profili che delimitano i fianchi di un dente si ottengono delimitando i due archi di evolvente con le circonferenze di testa e di base delle due ruote.
Da quanto detto, deriva che la linea di imbocco è, in tale caso, il segmento della retta n delimitato dalle circonferenze di testa delle due ruote.
Si dimostra che i denti con profilo ad evolvente posseggono la proprietà che si conservano coniugati anche se le due ruote subiscono una variazione di interasse. Ciò non si verifica, invece, per i denti con profilo cicloidale.

## Slide 19
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Nel progetto delle ruote dentate è necessario definire il numero minimo di denti della ruota più piccola adoperando una delle seguenti formule:
Ruote a dentatura esterna
Ruote a dentatura interna
Spinte agenti sui denti
Durante l’ingranamento di una coppia di ruote dentate con profilo ad evolvente, la reazione mutua tra i denti N, normale alla tangente ai profili nel punto di contatto, ha la direzione della retta di spinta che, come detto in precedenza è inclinata dell’angolo  rispetto alla tangente alle primitive.
La forza N si mantiene perciò costante.

## Slide 20
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Con riferimento ad ingranaggi con dentatura esterna, detta P la potenza trasmessa, se si assume unitario il rendimento meccanico, risulta:
avendo indicato con Ft la forza periferica applicata nel centro di istantanea rotazione C.
La reazione mutua tra i denti N, noto l’angolo di spinta , è data da:
da cui:
Tale forza, crescente con , sollecita sia i denti che le coppie rotoidali che supportano le ruote.

## Slide 21
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Ruote cilindriche a denti elicoidali
Nelle ruote dentate a denti diritti, i denti stessi presentano le linee dei fianchi rettilinee e parallele all’asse di rotazione; tutte le sezioni perpendicolari all’asse, sono tra loro uguali.
Nelle applicazioni di maggiore importanza, per consentire un ingranamento dei denti più dolce e consentire la presa contemporanea a più coppie di denti, si impiegano ruote a denti elicoidali nei quali le linee dei fianchi sono elicoidali.
Il dente di una ruota cilindrica a denti elicoidali può essere pensato ottenuto facendo compiere al profilo del dente una traslazione parallela all’asse di rotazione della ruota ed una contemporanea rotazione intorno allo stesso asse.

## Slide 22
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per effetto dell'inclinazione delle generatrici elicoidali dei denti, la spinta fra gli stessi non è più contenuta nel piano del moto e, quindi, presenterà anche una componente assiale. Questa può essere compensata costruendo ruote bielicoidali simmetriche (V. figura).
Riassumendo, si può dire che, rispetto agli ingranaggi con ruote dentate a denti diritti, gli ingranaggi con ruote elicoidali presentano i seguenti vantaggi:
aumento virtuale dell’arco di azione;
maggiore dolcezza di movimento, e quindi maggiore silenziosità;
maggiore robustezza dei denti potendo utilizzare moduli minori ottenendo così denti di altezza minore (riduzione del rapporto rotolamento strisciamento.

## Slide 23
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Ingranaggi con ruote coniche
Le ruote coniche vengono impiegate quando di deve trasmettere il moto tra assi concorrenti.
Sono concettualmente sono simili alle ruote dentate cilindriche, per cui valgono analoghi elementi geometrici.
Per quanto concerne il rapporto di trasmissione, vale quanto detto per le corrispondenti ruote di frizione; esso è ancora espresso dalla relazione :
Esistono ruote esterne e ruote interne anche se le prime sono quelle le più usate. Esse, inoltre, possono essere a denti diritti e a denti elicoidali.
Nelle ruote coniche l'altezza dei denti non è costante, ma cresce allontanandosi dal vertice dei coni.

## Slide 24
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Vite senza fine e ruota elicoidale
Tale meccanismo rientra nelle trasmissioni fra assi sghembi e trova applicazione generalmente quando gli assi stessi, proiettati su un piano, risultano tra loro ortogonali. Il sistema vite senza fine e ruota elicoidale è generalmente caratterizzato da elevati rapporti di trasmissione trovando, così, uno dei suoi impieghi naturali nei riduttori di velocità (V. figura).
Viene, inoltre, spesso impiegato nelle macchine di sollevamento perché può essere realizzato in modo che possa attuare la condizione di moto irreversibile.

## Slide 25
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La vite senza fine e ruota elicoidale è una trasmissione geometricamente assimilabile a due ruote con profilo ad evolvente, una delle quali (dentiera) ha raggio infinito (V. figura).
Se al profilo della dentiera viene impresso contemporaneamente un moto rotatorio intorno all'asse av, ed il moto di traslazione secondo l’asse stesso, il profilo genera un elicoide (vite) solidale ad av.
La ruota compagna a denti elicoidali ha raggio primitivo rr e ruota intorno all’asse ar avente traccia Or.

## Slide 26
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Riprendendo la descrizione della vite, si può riassumere che essa è costituita da un solido cilindrico pieno (nucleo) di raggio rb attorno al quale sono avvolti ad elica i filetti, che costituiscono i denti della vite.
I denti sono delimitati inferiormente dalla superficie cilindrica del nucleo, superiormente da un'altra superficie cilindrica coassiale di raggio rt=rb+h, ove h è l'altezza del filetto.
Ciascuna delle due superfici laterali del filetto (superfici attive) è una porzione di elicoide generato da una retta animata da un moto elicoidale intorno all'asse della vite.
In questo moto tutti i punti della retta descrivono eliche di uguale passo, dette direttrici dell'elicoide.

## Slide 27
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Si definisce passo assiale p della vite la traslazione che porta una sezione del filetto a coincidere con la successiva; esso può essere diverso dal passo pv se la vite è a più principi.
In figura è riportata una vite a due principi; una sezione del trapezio che genera la vite, per una rotazione di 360° si sposta di due volte il passo assiale.
Vale la relazione
L'ingranaggio in esame, come avviene in tutte le ruote cilindriche a denti elicoidali per assi sghembi, presenta l'inconveniente di dar luogo a contatto puntiforme fra le superfici dei denti compagni.
Di conseguenza non e adatto alla trasmissione di forze rilevanti fra i denti.
Il rapporto rotolamento strisciamento è elevato.

## Slide 28
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Indicando con v ed r rispettivamente la velocità angolare della vite e quella della ruota e con z il numero di denti della ruota compagna, considerando che per ogni giro della vite la ruota effettua una rotazione corrispondente al numero dei filetti o principi della vite, si dimostra il rapporto di trasmissione è dato da:
Il rendimento di un ingranaggio
Nel ciclo di ingranamento, il contatto tra due denti in presa è di rotolamento e strisciamento (solo quando il punto di contatto coincide con il centro di istantanea rotazione il moto relativo è di puro rotolamento).
Ne deriva che il rendimento di una coppia di ruote dentate varia al variare del punto di contatto dei denti in presa; si può, perciò, definire un “rendimento istantaneo” che risulta tanto minore quanto più lontano è il contatto rispetto al centro di istantanea rotazione (maggiore risulta l’energia dissipata per attrito).

## Slide 29
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Da un punto di vista pratico non è molto significativo il calcolo del rendimento istantaneo che è variabile, ma è più importante calcolare il “rendimento medio” dell’ingranaggio che consente di definire l’influenza dei vari parametri sull’efficienza della trasmissione.
Il rendimento medio di un ingranaggio a ruote cilindriche a denti diritti.
Pur ricorrendo a trattazioni approssimate, non risulta agevole il calcolo del rendimento medio per un generico ingranaggio, non essendo immediata la determinazione della potenza dissipata che, ovviamente, ne influenza il valore.
Meno complessa appare la trattazione se si fa riferimento ad un ingranaggio costituito da una coppia di ruote cilindriche con denti a profilo ad evolvente.
È, infatti, possibile determinare il rendimento medio della trasmissione in esame in via approssimata, calcolandolo sulla base dell’intero svolgimento del contatto fra due denti.

## Slide 30
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Con riferimento alla figura, indicato con P il generico punto di contatto tra due denti in presa ed  l’angolo di spinta, vale la seguente relazione tra la forza normale N e quella tangenziale motrice Ft:
Per il calcolo della potenza dissipata in attrito si può procedere analizzando il moto relativo tra le ruote in presa.
La velocità relativa tra i due profili vale:
Il rendimento meccanico  si può esprimere come:
Pa,med=potenza dissipata media
Pm=Ft1r1=Ft2r2= potenza motrice
il segno positivo vale per ruote esterne

## Slide 31
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Indicando con x il segmento PC ovvero il raggio della rotazione compiuta dal punto P con velocità , la corrispondente potenza dissipata in attrito, dovuta alla forza d’attrito Fa=fN (f è il coefficiente di attrito radente) è data da:
Indicando con sx=x/cos l’arco di azione associato al generico contatto in P, si evince che:
La potenza dissipata in attrito varia, perciò, linearmente lungo l’arco di azione s=sa+sr avendo indicato con sa ed sr rispettivamente i valori dell’arco di accesso e dell’arco di recesso.

## Slide 32
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
In figura è riportato l’andamento di Pa in funzione dell’arco di azione s.
Il valore della potenza media Pa,med dissipata in attrito risulta pari a:
È possibile dimostrare, sviluppando la precedente relazione, che la potenza dissipata .
essendo z1 e z2 i numeri dei denti delle due ruote ed aedr i rispettivi gradi di rocoprimento.

## Slide 33
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il rendimento medio della trasmissione risulta, perciò, dato da:
Da tale relazione risulta immediato dedurre che il rendimento medio di un ingranaggio risulta tanto maggiore quanto più piccolo è il coefficiente di attrito f, maggiore è il numero di denti; diminuisce, inoltre, al crescere dei rapporti tra gli archi di accesso e di recesso ed il passo (grado di ricoprimento).
Il coefficiente d'attrito f varia entro ampi limiti a seconda dello stato delle superfici e delle condizioni di lubrificazione. Per superfici non lubrificate f varia tra 0,1 e 0,4 in dipendenza del grado di finitura delle superfici; per ingranaggi lubrificati a grasso o in condizioni di lubrificazione limite f varia tra 0,1 e 0,16; per ingranaggi lubrificati in bagno d'olio f scende a valori compresi tra 0,05 e 0,02, e si abbassa ulteriormente a in condizioni di lubrificazione idrodinamica o elastoidrodinamica.

## Slide 34
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il rendimento medio di un ingranaggio
vite senza fine e ruota elicoidale
Nell'ipotesi semplificativa che il contatto fra dente della ruota e filetto della vite avvenga costantemente in corrispondenza dell'elica di media di passo p e di raggio di base r, e che la sezione del filetto sia assimilabile a un rettangolo, lo scambio di energia che ivi si realizza è simile a quello che avviene in un piano inclinato con un angolo  (pari all'angolo d'inclinazione dell'elica media della vite rispetto al piano normale all'asse della vite stessa) su cui debba salire un peso F (forza resistente utile equivalente alla componente assiale della forza trasmessa fra i denti) per effetto l'azione di una forza orizzontale T (forza motrice corrispondente alla componente tangenziale applicata alla vite).

## Slide 35
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La forza N rappresenta la componente normale del’interazione fra dente e filetto alla quale corrisponde la forza d’attrito Fa=fN che si oppone al moto.
Per l’equilibrio lungo la direzione del piano e la direzione di N, si ha:
da cui, si ha:

## Slide 36
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per uno spostamento unitario del punto di applicazione di T , F si sposta di una quantità pari a tg.
Il rendimento meccanico come rapporto tra lavoro utile e quello motore è, perciò, dato da:
Per realizzare l’irreversibilità del moto è necessario (V. figura) che per T=0, risulti:

## Slide 37
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Assumendo f=0,1 e imponendo la condizione limite corrispondente ad =tg-1f, si ha =0,495.
Il rendimento meccanico scende, quindi, al disotto del valore 0,5.
Prima di concludere il presente paragrafo, si ritiene mettere in evidenza che:
essendo Mm la coppia motrice applicata alla vite, che risulta essere in relazione con la potenza applicata all’asse della vite stessa, rotante con velocità angolare  (Pm=Mm).

## Slide 38
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Rotismi
Si definisce rotismo una combinazione di ingranaggi formanti una catena cinematica.
I rotismi, nei quali gli assi delle ruote sono tutti paralleli tra loro, sono denominati piani; se gli assi sono incidenti sono, invece, denominati sferici.
Il rapporto di trasmissione  del rotismo è dato dal rapporto tra la velocità angolare 1 dell’organo motore connesso alla prima ruota e quella n dell'ultima ruota condotta:
Per un rotismo avente gli assi di ingresso e di uscita paralleli, il rapporto di trasmissione si assume positivo se le velocità angolari di ingresso e di uscita sono concordi, negativo se sono discordi.
Il rotismo si definisce ordinario quando gli assi di tutte le ruote sono fissi, mentre è detto epicicloidale se gli assi delle ruote intermedie sono dotati di moto di rotazione intorno agli assi delle ruote estreme del rotismo.

## Slide 39
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Rotismi ordinari semplici
    I rotismi ordinari semplici sono caratterizzati dal fatto che su ogni albero vi è calettata una sola ruota. Possono essere costituiti da una sola coppia di ruote (figura a) o presentare una o più ruote oziose intermedie (figura b).

## Slide 40
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
    Le ruote intermedie, perciò dette “oziose”, hanno la sola funzione di realizzare un determinato segno del rapporto di trasmissione (il verso di rotazione della ruota condotta si inverte se è dispari il numero di ruote oziose oppure quella di realizzare ruote con diametri ridotti, qualora l'interasse tra ingresso ed uscita dovesse risultare relativamente grande.
Naturalmente, dovendo risultare uguali le velocità periferiche delle diverse ruote, valgono le seguenti relazioni:

## Slide 41
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Rotismi ordinari composti
    I rotismi ordinari composti presentano alberi intermedi che portano calettate due ruote; è costituito cioè da un insieme di più rotismi semplici (V. figura).
Il rapporto di trasmissione del rotismo composto, datorisulta pari al prodotto dei rapporti di trasmissione delle singole coppie di ruote.
Per il rotismo di figura si ha:

## Slide 42
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
    Rotismi epicicloidali
I rotismi epicicloidali sono caratterizzati dall’avere gli assi di alcune delle ruote intermedie che lo compongono in rotazione intorno all’asse fisso delle ruote estreme (asse principale del rotismo).
Le ruote ad assi mobili si dicono satelliti mentre quelle ad asse fisso si definiscono di norma planetari (secondo le norme UNI 4760-75, la ruota estrema di un rotismo epicicloidale si definisce solare se è a dentatura esterna; planetaria se è a dentatura interna).
L'elemento cinematico che vincola gli assi dei satelliti a ruotare intorno all'asse principale si dice portatreno.

## Slide 43
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il nome di rotismo epicicloidale deriva dal fatto che i punti delle primitive delle ruote planetarie descrivono, nel piano del moto, delle epicicloidi.
Il più semplice dei rotismi epicicloidale è riportato in figura.
Per comprenderne il funzionamento, si supponga che il portatreno sia fisso mentre possono ruotare le ruote estreme a e b (V. figura).

## Slide 44
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il rotismo si comporta come ordinario e valgono i diagrammi di velocità illustrati. Se la ruota planetaria A è dotata di una velocità angolare a intorno all’asse O1 la corona planetaria B ruota con una velocità angolare, di verso opposto a quello della ruota A (le ruote C sono oziose) fornita dalla relazione:
Se, invece, il portatreno è libero di ruotare si ha:

## Slide 45
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
I diagrammi di velocità sono illustrati in figura.
La ruota satellite C può, infatti, presentare diverse velocità periferiche nei punti di ingranamento rispettivamente con la ruota planetaria A e la corona planetaria B
Si evince, quindi, che il centro O2 del satellite C ha una velocità periferica vp diversa da zero, che determina la rotazione del portatreno P con velocità angolare data da:
In un rotismo epicicloidale tutti i tre i membri principali del rotismo possono essere mobili; il rapporto tra le tre velocità angolari non può essere definito in modo univoco poiché la velocità angolare di un membro è funzione delle velocità angolari dei rimanenti due.

## Slide 46
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
I rotismi epicicloidali si possono distinguere in vari tipi; i più comuni possono essere classificati nelle maniere che seguono, a seconda che si fissi uno dei tre elementi principali oppure che si abbiano tutti e tre gli elementi principali mobili:
1) rotismo ordinario: con il portatreno fisso il rotismo, come visto in precedenza si comporta come ordinario:
2) rotismo riduttore: si realizza quando si fissa una delle ruote estreme, rimanendo mobile il portatreno: il moto entra da uno degli assi mobili ed esce dall’altro:
3) rotismo con tutti gli elementi mobili:
rotismo combinatore: quando il moto entra da due alberi e si raccoglie dal terzo;
rotismo compensatore o differenziale: quando il moto entra da uno dei tre membri ed esce dagli altri due.

## Slide 47
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Quando un rotismo epicicloidale porta su ogni asse mobile una sola ruota satellite si classifica come rotismo epicicloidale ad un ordine di satelliti e presenta la caratteristica di divenire un rotismo ordinario semplice se si blocca il portatreno.
Se, invece, un rotismo epicicloidale, su uno stesso asse mobile porta due ruote satelliti solidali tra loro, esso prende il nome di rotismo epicicloidale composto o rotismo epicicloidale a due ordini di satelliti.
Se si suppone di bloccare il portatreno, si ottiene, un rotismo ordinario composto.

## Slide 48
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
TIPOLOGIE DI ROTISMI EPICICLOIDALI

## Slide 49
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La formula del Willis
Per i rotismi epicicloidali è possibile definire una formula che mette in relazione le tre velocità angolari a, b e p tra ruote planetarie ed il portatreno ricorrendo all’artificio del Willis dal quale la formula stessa prende il nome.
Questa formula si ricava rendendo “ordinario” il rotismo epicicloidale studiando, cioè, il sistema dal punto di vista cinematico immaginando di imprimere a tutto il rotismo una velocità angolare uguale e contraria a quella del portatreno p.
Si consideri ad esempio il rotismo a due ordini di satelliti di figura, si può definire il rapporto di trasmissione del rotismo reso ordinario come:

## Slide 50
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La quantità o è una grandezza geometrica caratteristica del rotismo stesso ed è detta formula di Willis.
L'importanza della formula di Willis sta nel fatto che le velocità angolari suddette sono relative ai tre assi fissi del rotismo, assi che per questo motivo possono essere utilizzati come assi d'ingresso o d'uscita del rotismo stesso.
D'altra parte il valore di o può essere facilmente calcolato dal momento che esso è relativo ad un rotismo ordinario e, come tale dipende dai raggi primitivi ovvero dal numero di denti delle ruote rispettivamente accoppiate e che costituiscono due rotismi ordinari.
Il segno di o è in particolare positivo o negativo se, a portatreno fisso, a e b sono concordi o discordi.
La formula di Willis vale in ogni condizione di funzionamento del rotismo: essa è una relazione cinematica fra le variabili a, b ed p onde in un assegnato rotismo può imprimersi il moto in maniera arbitraria solo a due ruote, quello della terza restando così determinato.

## Slide 51
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Rotismi riduttori
Un rotismo epicicloidale è riduttore se si fissa la ruota A o la B (a=0 o b=0).
Se, ad esempio, si fissa la ruota planetaria A di un rotismo a due ordini di satelliti (V. figura) la formula del Willis si particolarizza in:
Se il moto entra da portatreno, è possibile definire per il rotismo così ottenuto, il rapporto di trasmissione effettivo dato da:
Combinando tale relazione con la precedente, si ha:
da cui:

## Slide 52
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Se, invece, si fissa la ruota planetaria B con lo stesso procedimento si ottiene:
Rapporto di trasmissione effettivo
Rapporto di trasmissione del rotismo reso ordinario
È opportuno notare che, in entrambi i casi, facendo tendere ad uno il rapporto o, il rapporto di trasmissione effettivo risulta molto grande attuandosi, così, un elevato rapporto di riduzione tra la velocità del portatreno e quella della ruota planetaria.

## Slide 53
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Rotismi compensatori
Fra i rotismi compensatori merita particolare menzione il differenziale degli autoveicoli. Lo schema tipico è quello di figura b che si riferisce a tutti gli autoveicoli aventi l'asse del motore parallelo all'asse longitudinale dell'autoveicolo.
(a)
(b)
È agevole dimostrare che:
da cui
Si deduce che, per una assegnata velocità angolare p del portatreno (velocità angolare dell'albero di trasmissione), le velocità angolari delle ruote planetarie A e B (ruote motrici dell'autoveicolo) possono differenziarsi l'una rispetto all'altra, in modo che la loro somma risulti sempre pari a 2p.