## Slide 1
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Manovellismo
Manovellismo di spinta rotativa
In questo capitolo viene riportato lo studio meccanico dei motori a c.i. alternativi, che rappresentano la macchina motrice di più grande diffusione.
È opportuno ricordare che lo studio di una macchina comprende l'esame di aspetti diversi, che trovano posto in discipline diverse. In maniera evidentemente schematica, si può affermare che che lo studio di un motore alternativo a c.i. comprende l'esame:
  del comportamento meccanico del motore;
  del ciclo secondo il quale evolve il fluido motore;
  della resistenza degli organi che lo compongono e ciascuno di questi forma l'oggetto di una o più discipline diverse.
Con riferimento al punto 1), di particolare interesse per la Meccanica Applicata è l’analisi dinamica del meccanismo di spinta rotativa che viene condotta utilizzando i risultati dello studio cinematico del manovellismo del quale si richiamano le diverse formule impiegate per la determinazione dello spostamento, della velocità e dell’accelerazione del pistone, della biella e della manovella.

## Slide 2
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il manovellismo di spinta rotativa è un meccanismo piano utilizzato in tutte le macchine alternative, siano esse motrici od operatrici.
Nei M.C.I., in particolare, il manovellismo ha la funzione di trasformare il moto alternativo del pistone nel moto rotatorio dell'albero motore.
Nelle seconde, come ad esempio i compressori alternativi, il manovellosmo trasforma il moto rotatorio dell'albero a manovella nel moto alternativo del pistone.
Il manovellismo è costituito (V. figura) da una manovella m, avente l'estremo A incernierato al telaio, da una biella l, incernierata in B alla manovella ed in C al pistone c, che, per effetto dell’accoppiamento con il cilindro g, si muove lungo l'asse AC.

## Slide 3
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La manovella (V. figura) è in genere costituita da due perni di banco che ruotano intorno all'asse “a” dei due supporti di banco, da due bracci di manovella e dal bottone di manovella.
La distanza r tra gli assi del perno di banco e del bottone di manovella prende il nome di raggio di manovella.
Per esigenze di bilanciamento, come si vedrà nel seguito, la manovella è spesso dotata di due con- trappesi.

## Slide 4
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La biella (V. figura) è costituita da un fusto f, che porta alle sue estremità la testa di biella t ed il piede di biella p.
La testa di biella t serve a collegare la biella al bottone di manovella ed è in genere costruita in due pezzi per ragioni di montaggio. Essa porta un cuscinetto ricoperto da una lega antifrizione a base piombo o rame (metalli “bianchi” o “rosa”) e costituito, ancora per ragioni di montaggio, da due parti (gusci).
Il piede di biella p, che costituisce l'estremità più piccola della biella, porta un cuscinetto in genere di “metallo rosa” che è un materiale antifrizione costituito da leghe di bronzo: questa estremità della biella viene collegata al pistone (corsoio) mediante uno spinotto alloggiato in un cuscinetto.

## Slide 5
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il pistone è costruito in genere in ghisa o in alluminio, è cavo e presenta il foro f per l'alloggiamento dello spinotto cilindrico. Esso presenta inoltre un certo numero di cave, dove vengono disposte le fasce elastiche (quelle in corrispondenza della testa del pistone hanno la funzione di tenuta).
La fascia elastica disposta sul mantello del pistone, prende il nome di fascia raschiaolio ed ha la funzione di rimandare nel carter l'eccesso di olio lubrificante che ha raggiunto le pareti del cilindro.

## Slide 6
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Bottone di manovella
Con riferimento alla figura il moto sB del bottone di manovella, individuato dal punto B, la velocità vB e l’accelerazione wB sono dati, rispettivamente da:
Piede di biella: Punto C
Il punto C, intersezione dell'asse dello spinotto col piano del moto, descrive una traiettoria rettilinea compresa tra i punti C1 e C2, mentre la manovella ruota di un angolo compreso tra  e  (V. figura).
Il segmento C1C2 viene come corsa del pistone ed ha una lunghezza pari a 2r: il punto C1 è detto punto morto superiore, mentre il punto C2 punto morto inferiore.
Il punto C descrive un moto periodico con periodo:

## Slide 7
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Se si assume come variabile indipendente l'angolo =t, il moto di C risulta funzione di 
Indicando con  il rapporto caratteristico tra la lunghezza l della biella ed il raggio r della manovella, il moto sC del piede di biella è dato da:

## Slide 8
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Poiché risulta:
Sostituendo si ottiene:
Formule approssimate
Si ottiene sviluppando il termine sotto radice in serie binomiale
Si ottiene assumendo molto grande il valore di  ovvero assumendo pari ad 1 il valore della radice quadrata.

## Slide 9
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Formule approssimate
Si ottiene trascurando sotto radice il termine sin2
Si ottiene trascurando il termine sin2/2 rispetto a sin

## Slide 10
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Formule approssimate
Dall'espressione di seconda approssimazione si può osservare che essa è composta da due termini:
indicati rispettivamente come accelerazione del primo ed accelerazione del secondo ordine.
Si ottiene trascurando sin2 rispetto a 2 e (sin22/4 rispetto a 2cos2
Si trascura poi cos2/ rispetto a cos

## Slide 11
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Considerato che, una volta assegnata la velocità angolare  della manovella, il moto del punto B è, come si è visto, di immediata determinazione, è conveniente riferire il moto di qualsiasi punto della biella a quello di B.
Senza entrare nel merito, si ricorda che la determinazione della traiettoria di un generico punto D della biella ricadente sul suo asse longitudinale (V. figura), della velocità vD e dell’accelerazione D, può essere condotta per via analitica o per via grafica.
Biella
Nell'ipotesi che la biella sia rigida, il suo moto è piano e, risulta dalla composizione di un moto di traslazione nel piano del moto e di un moto di rotazione intorno ad un asse normale allo stesso piano.

## Slide 12
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Studio dinamico: le forze di inerzia
Per la determinazione delle forze d'inerzia che derivano dal moto dei membri che costituiscono il manovellismo (manovella, pistone e biella), si assume costante la velocità angolare della manovella, trascurandosi, così, la “variabilità periodica” che caratterizza il funzionamento delle macchine alternative.
Il calcolo delle forze d'inerzia sulla manovella e sul pistone è immediato.
Sulla manovella nasce una forza centrifuga rotante, di intensità pari a:
M=massa della manovella
e=distanza tra il baricentro G e l’asse di rotazione
Mr=massa ridotta della manovella in B.

## Slide 13
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Sul pistone di massa Ma nasce una forza d'inerzia alterna, diretta secondo l’asse del cilindro, di modulo pari a:
avendo utilizzato per l’accelerazione la formula approssimata :
Meno semplice è il calcolo delle forze e coppie d'inerzia che nascono nel moto della biella.
Un metodo approssimato consiste nel sostituire la biella con il sistema dinamicamente equivalente costituito da due masse concentrate rispettivamente m1 nel piede di biella “C” e la seconda m2 in un generico punto P ricadente sull’asse della biella stessa.

## Slide 14
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
I moduli delle forze di inerzia valgono:
Le masse equivalenti m1 ed m2 si calcolano, come noto, risolvendo il sistema
Poichè la testa di biella ha una massa molto più grande di quella del piede di biella ed il baricentro G risulta perciò abbastanza vicino al bottone di manovella B.
La massa m2 è, perciò, molto prossima a B, tanto da poterla considerare concentrata proprio in questo punto.

## Slide 15
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Nei punti C e B si possono, perciò, ritenere concentrate le due masse equivalenti rispettivamente applicate al pistone ed al bottone di manovella, che si possono determinare risolvendo:
e valgono
Da quanto detto si può affermare che, nei limiti delle approssimazioni imposte, sul manovellismo agiscono le seguenti forze di inerzia:
forza di inerzia rotante dovuta al moto della manovella:
2) forza di inerzia rotante dovuta al moto della biella (massa equivalente in B):

## Slide 16
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
3) forza di inerzia alternativa dovuta al moto del pistone:
4) forza di inerzia alternativa dovuta al moto della biella (massa equivalente in C:
In definitiva si può concludere che le forze di inerzia risultanti che agiscono sul manovellismo sono:
  forza di inerzia rotante
  b) forza di inerzia alternativa

## Slide 17
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il bilanciamento delle forze di inerzia
Nelle macchine alternative monocilindriche le forze d'inerzia risultanti, che sono quelle individuate in precedenza, insieme alle forze di pressione dovute al fluido che evolve nella macchina, concorrono a sollecitare l'incastellatura della macchina stessa.
Se a ciò si aggiunge che esse hanno carattere di periodicità e che il loro valore cresce col quadrato della velocità angolare , si comprende perché è necessario bilanciarle.
Forza d'inerzia rotante
Il bilanciamento della forza d'inerzia rotante si ottiene disponendo due contrappesi uguali in corrispondenza dei bracci di manovella.

## Slide 18
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Se la massa distribuita mc di ciascun contrappeso si considera sostituita da una massa equivalente mc,r concentrata in un punto posto ad una distanza r dall'asse di rotazione, dovrà risultare:
Per bilanciare la forza d'inerzia rotante deve risultare:
È opportuno osservare che, bilanciando in questo modo la Fir, l’albero a gomito, visto isolatamente, risulta staticamente sbilanciato.

## Slide 19
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Forza d'inerzia alternativa
La forza d'inerzia alternativa è diretta secondo l'asse del cilindro AC ed ha verso opposto a quello della accelerazione wc.
Adottando per wc l'espressione di seconda approssimazione si ha:
Il verso della Fia può, ovviamente, essere quello di sc ovvero l'opposto. Essa può essere considerata somma di due forze ognuna diretta secondo l’asse l'asse del cilindro e, rispettivamente, date da:

## Slide 20
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La prima forza è armonica con pulsazione e può essere studiata come la proiezione sull'asse AC del cilindro di una forza rotante con velocità angolare avente modulo pari a
Si può osservare che la risulta armonica di pulsazione 2 e può essere considerata come la proiezione sull'asse del cilindro di una forza rotante con velocità angolare 2 e di modulo:
Questa forza risulterà quindi in ogni istante ruotata di un angolo 2 rispetto all'asse del cilindro.

## Slide 21
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Non esiste un metodo semplice per bilanciare la Fia e nella maggior parte delle macchine alternative monocilindriche questa forza non viene bilanciata.
In alcuni motori a c.i. monocilindrici da laboratorio, per i quali la Fia pone problemi di vibrazioni del banco di prova, questa forza viene bilanciata con due opportuni manovellismi ausiliari contrapposti alla manovella del motore ed aventi lo stesso rapporto caratteristico .

## Slide 22
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il momento motore
Con riferimento alla figura a, se A è la sezione circolare del pistone, p e pa sono rispettivamente la pressione nella camera di combustione quando il pistone è spostato dal P.M.S. e quella che regna nel carter, sul pistone stesso agiscono le forze:
La forza risultante (F + Fia) può essere scomposta nelle due componenti la S ed N pari a:

## Slide 23
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
La componente S, diretta secondo l’asse della biella (figura b), dà luogo alla componenti T ed R; quest’ultima diretta secondo la manovella.
La componente T è quella che determina il momento motore dato da:
Se r ed l sono rispettivamente il raggio della manovella BA e la lunghezza della biella BC, (risulta rsin=lsin) è agevole dimostrare che:

## Slide 24
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Il diagramma del momento motore M(m)=f() può essere determinato per via analitica o mediante procedimento grafico.
Per un motore monocilindrico 4 tempi esso ha l’andamento qualitativo illustrato in figura:
Per un motore monocilindrico 2 tempi :

## Slide 25
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Macchine alternative a più cilindri
Poiché il momento motore di un motore a c.i. monocilindrico non è costante, se un motore di questo tipo è accoppiato ad una macchina operatrice, la velocità angolare del gruppo, in condizioni di regime varia con legge periodica.
La variazione periodica della velocità angolare può essere contenuta calettando sull'albero del motore un opportuno volano.
Altro elemento negativo che caratterizza un M.C.I. monocilindrico deriva dal fatto che la forza d'inerzia alternativa Fia non è bilanciabile con accorgimenti tecnici relativamente semplici. Tale forza provoca vibrazioni della struttura di sostegno del motore.
Ciò nonostante il motore a c.i. monocilindrico trova vaste applicazioni per piccole potenze.
Per potenze più grandi si deve ricorrere a motori a più cilindri.
Una volta stabilito il numero dei cilindri, tra le soluzioni possibili, si sceglie in genere quella che garantisce il miglior risultato nei riguardi dell'uniformità del momento motore e del bilanciamento delle forze d'inerzia.

## Slide 26
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
L'uniformità del momento motore
In un motore costituito da z cilindri, generalmente uguali, questi possono essere disposti in modi diversi: si hanno così motori con cilindri disposti in linea, a “V”, contrapposti, e a stella.
Motore 12 cilindri a “V”
(automobilistico)
Motore 7 cilindri a stella
(aeronautico)
Motore 4 cilindri
contrapposti

## Slide 27
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
L'uniformità del momento motore
Qualunque sia la disposizione dei cilindri, il migliore risultato nei riguardi dell'uniformità del momento motore si ottiene sfasando opportunamente le fasi attive e quindi i cicli, che si verificano nei cilindri del motore.
Se le fasi attive avvenissero contemporaneamente in tutti i cilindri, il motore presenterebbe un andamento irregolare del momento motore ed uno sbilanciamento significativo delle forze d'inerzia.
Nei motori a quattro tempi, poiché l'intero ciclo si compie in due giri dell'albero motore, il miglior risultato, per quanto si riferisce all'uniformità del momento motore, si ottiene sfasando uniformemente le z fasi attive nella rotazione di due giri dell'albero stesso.
Lo stesso modo di procedere si applica anche nel caso di un motore a due tempi, tenendo presente che in questo caso il ciclo si compie in un solo giro dell'albero motore.

## Slide 28
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Indicando con  il numero di giri dell'albero motore necessari perché si compia un ciclo (=1 nei motori a due tempi; =2 nei motori a quattro tempi), l'angolo  di sfasamento delle z fasi attive, è:
Lo sfasamento tra le successive fasi attive di un angolo , si ottiene nei motori con cilindri in linea sfasando dello stesso angolo le manovelle dell'albero motore. In un motore a 4 cilindri a 4 tempi in linea risulta =180°. Perciò le manovelle possono essere disposte come in uno degli schemi rappresentati in figura.

## Slide 29
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Sfasando le manovelle si uniforma anche il momento motore: nel caso di un motore 4 cilindri 4 tempi si ha:
Bilanciamento delle forze d'inerzia
Lo studio del bilanciamento dinamico di una macchina alternativa pluricilindrica consiste nel determinare i risultanti delle forze di inerzia rotanti, delle forze alternative del primo e del secondo ordine, e dei relativi momenti.

## Slide 30
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Se le forze ed i momenti suddetti hanno risultanti nulli, la macchina si dirà bilanciata.
Nelle macchine alternative pluricilindriche, se le manovelle sono ugualmente sfasate tra loro, le forze rotanti costituiscono una stella di vettori uguali ed ugualmente sfasati, il cui risultante è nullo.
Tale risultante è perciò nullo (le forze rotanti sono bilanciate)
Per quanto riguarda le forze d'inerzia alternative del primo ordine si è visto che ciascuna di esse può essere considerata come la proiezione sull'asse del cilindro di una forza fittizia rotante con la manovella.
Da ciò deriva che per un motore con cilindri in linea, se risultano bilanciate le forze rotanti risultano bilanciate anche le forze rotanti fittizie.
Anche per le forze d'inerzia alternative del secondo ordine, relative ad un motore con cilindri in linea, è opportuno far riferimento alle forze fittizie rotanti con velocità 2: se questo sistema di forze ha risultante nullo, risultano bilanciate anche le rispettive proiezioni .

## Slide 31
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Per completare l’analisi del bilanciamento delle forze di inerzia, è necessario procedere alla determinazione dei relativi momenti per verificare se il relativo risultante risulta nullo o meno.
Per l’analisi dei momenti delle forze d'inerzia, occorre osservare che essi dipendono dal polo rispetto al quale vanno calcolati e che il polo stesso può essere fissato a seconda del tipo di problema in esame.
Se però il sistema di forze d'inerzia ha risultante nullo, il momento risultante di queste forze è indipendente dal polo e può essere quindi calcolato rispetto ad un polo qualsiasi.
Da ciò deriva che, in sede di esame del bilanciamento delle forze d'inerzia di un motore, ha senso calcolare i momenti di queste forze solo se il loro risultante è nullo.
In questo caso il polo può essere scelto a piacere e di solito viene fatto coincidere col punto dell'asse del motore, posto nella mezzeria dell'albero a gomiti.

## Slide 32
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Con riferimento ad un motore 4 cilindri 4 tempi, con albero a gomiti simmetrico si ha:
ordine di accensione: 1-3-4-2 (preferito) oppure 1-2-4-3;

## Slide 33
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Con riferimento ad un motore 6 cilindri 4 tempi, con albero a gomiti simmetrico si ha:
ordini di accensione: 1-5-3-6-2-4 oppure 1-2-3-6-5.4 oppure 1-2-4-6-5-3 oppure 1-5-4-6-2-3;

## Slide 34
<number>
Meccanica Applicata alle Macchine
(12 CFU) Prof. Vincenzo D’Agostino
Con riferimento ad un motore 2 cilindri 2 tempi, con albero a gomiti simmetrico si ha:
ordine di accensione: 1-2