## Slide 1
Materiali per l’ingegneria meccanica

## Slide 2
Per secoli il materiale ingegneristico più utilizzato è stato il legno, con l’ausilio di piccoli componenti in metallo
Solo dopo la rivoluzione industriale, con lo sviluppo della siderurgia da attività artigianale ad attività industriale, si è passati al progressivo incremento dei metalli ed all’eliminazione del legno come materiale tecnico

## Slide 3
Tra le due guerre mondiali si è sviluppata, soprattutto in Germania e negli Usa la tecnologia delle materie plastiche.
I materiali ceramici, per quanto antichissimi, hanno subito comunque una evoluzione nel trascorso ultimo secolo
I compositi appartengono agli ultimi 60 anni di tecnologia, per quanto gli antichi egizi, miscelando fango e paglia..…. Possono esser considerati i primi inventori di un amteriale composito

## Slide 4
Suddividiamo i materiali ingegneristici moderni in quattro categorie
-Metalli
-Ceramici
-Resine o materie plastiche
-Compositi

## Slide 5
Materiali metallici
Tecnicamente formati da metallo puro (raramente) o da leghe
- Materiale principale: acciaio-ghisa (lega di ferro, carbonio ed altri elementi)
- Lavorazione principale:
Innalzamento temperatura sino a fusione
Formatura allo stato fluido in apposita forma
Consistenza col raffreddamento

## Slide 6
Caratteristiche fondamentali:
Buona conducibilità elettrica e termica
Buona resistenza meccanica
Discreta resistenza all’usura
Elevato peso specifico
Saldabilità e lavorabilità meccanica (deformazione plastica, asportazione truciolo) elevata

## Slide 7
Materiali ceramici
Tecnicamente formati da ossidi metallici
- Materiali principali: silice, allumina, ma anche carburi, nitruri etc
- Lavorazione principale:
Formatura a freddo di polveri
Reazioni di sinterizzazione* con innalzamento della temperatura ma senza raggiungere le temperature di inizio fusione
Raffreddamento

## Slide 8
Caratteristiche fondamentali
Buon isolamento elettrico e termico
Buona resistenza alle alte temperature
Buona resistenza all’usura ed elevata durezza
Limitato peso specifico
Scarsa lavorabilità dopo cottura, fragilità
Elevata resistenza a compressione

## Slide 9
Materiali plastici
Tecnicamente formati da catene polimeriche
- Materiale principale: carbonio, idrogeno, etc.
- Lavorazione principale:
Polimerizzazione di monomero (materia prima)
Innalzamento della temperatura sino allo stato semifluido
Formatura allo stato fluido in apposita forma
Consistenza col raffreddamento

## Slide 10
Caratteristiche fondamentali
Buon isolamento elettrico
Scarsa resistenza alla temperatura
Costo contenuto
Basso peso specifico
Elevata riciclabilità

## Slide 11
Materiali compositi
Tecnicamente formati da materiali eterogenei:
metallo + ceramico
ceramico + resina
metallo + resina
Lavorazione principale:
Coesione di un componente allo stato di fibra o polvere o granulare con un materiale base (matrice)

## Slide 12
Caratteristica fondamentale
Si cerca di ottenere in un unico prodotto i vantaggi dei diversi materiali
Ad esempio: elevata resistenza meccanica e basso peso
Oppure: elevata resistenza meccanica e
elevata resistenza termica

## Slide 13
La resistenza dei materiali
Metallici: resistenza a compressione quasi uguale alla resistenza a trazione
Ceramici: resistenza a compressione molto maggiore di quella a trazione (anche di 10 volte)
Resine: resistenze paragonabili tra trazione e compressione

## Slide 14
La resistenza dei materiali:
Metallici: resistenza a fatica (carichi variabili ciclicamente nel tempo)
Ceramici: resistenza ad usura, resistenza alle intemperie
Diagramma di Goodman Smith per la fatica

## Slide 15
La scelta del progettista
Utilizzazione (funzionalità)
Costo
Lavorabilità
Durata di vita prevista
ma anche Estetica e Ergonomia (forma, colore, aspetto superficiale)

## Slide 16
Le dimensioni ed i materiali
Nel caso di realizzazione di parti in materiale metallico ottenuti per fusione, le dimensioni dello stampo devono tener conto:
Dilatazione termica del materiale dalla temperatura ambiente a quella di fusione della lega
Dilatazione termica ulteriore per portare il metallo fuso ad una temperatura che consenta la sua buona fluidità nello stampo
Sovrametallo da eliminare con successive lavorazioni per asportazione di truciolo o rullatura
Anche nel caso di lavorazioni per deformazione plastica a caldo è necessario considerare la dilatazione termica

## Slide 17
La dilatazione termica
Di solito si tiene conto della dilatazione termica lineare α definita sperimentalmente dalla relazione tra le due dimensioni, a diversa temperatura, di un oggetto del materiale in esame.
Con ΔT pari alla
differenza di temperatura
tra la misura L0 e L1
A volte si valuta il
coefficiente di
dilatazione termico
volumetrico pari a 3 α

## Slide 18
Valori medi del coefficiente di dilatazione termico lineare α (x10-6 °C-1)

## Slide 19
Nel caso dei materiali ceramici , a causa del ciclo di lavorazione, si deve considerare il fenomeno del ritiro:
In particolare per i materiali veicolati con fluidi (in prevalenza acqua) va considerato
Il ritiro per essiccamento
E per tutti
Il ritiro per la cottura ad alta temperatura (funzione della temperatura T e del tempo t di permanenza ad alta temperatura)
Inoltre nel caso di stampaggio alla pressa è necessario considerare che i veicoli ed i materiali argillosi tendono a far espandere i manufatti dopo la pressatura, per cui le misure vanno effettuate sul pezzo e non riferite allo stampo

## Slide 20
I materiali termoplastici creano problemi ancora maggiori:
Le dimensioni del pezzo finale stampato sono influenzate da:
Temperatura di stampaggio (< 250°C). Le dimensioni finali diminuiscono all’aumentare della temperatura di iniezione della resina.
Pressione di stampaggio: le dimensioni finali aumentano all’aumentare della pressione di stampaggio.
Tempo di permanenza nello stampo sotto pressione: le dimensioni finali aumentano all’aumentare del tempo.
Ovviamente l’azione della temperatura è preponderante

## Slide 21
IL CALETTAMENTO
Operazione mediante la quale si collegano stabilmente due pezzi. Esempio tipico di calettamento è quello di una ruota sul proprio asse. Il calettamento può essere
- smontabile, nel qual caso viene generalmente effettuato mediante chiavette, linguette; oppure
- definitivo; in quest’ultimo caso può essere effettuato a freddo con montaggio forzato, di solito mediante pressa, oppure a caldo, riscaldando sufficientemente l’organo esterno, e subito montandolo su quello interno.

## Slide 22
Calettamento a caldo
Il calettamento è un operazione che forza un cilindro detto albero all’interno di un foro avente diametro inferiore del cilindro stesso. Per rendere possibile tale operazione il mozzo viene riscaldato per allargarlo, nel raffreddarsi il foro torna alle dimensioni iniziali bloccando così il cilindro.
Il diametro del foro (mozzo) aumenta
Notes: <number>

## Slide 23
Analogo risultato si può ottenere raffreddando l’albero Per rendere possibile tale operazione l’albero viene raffreddato con l’ausilio di fluidi criogenici per ridurne le dimensioni; nel ritornare a temperatura ambiente esso torna alle dimensioni iniziali bloccando così la il mozzo.
Il diametro dell’albero si rimpicciolisce
Notes: <number>

## Slide 24
Calettamento forzato
Il calettamento forzato un operazione che forza un cilindro detto albero all’interno di un foro avente diametro inferiore del cilindro stesso.
Si sfrutta la deformazione elastica del materiale.
I parametri fondamentali sono:
La elasticità dei due materiali (si deve lavorare SOLO nel campo elastico): E (modulo di Young)
L’attrito che si genera tra i due materiali Fatt = µ Facc modificabile con l’apporto di lubrificante
La smussatura con un opportuno angolo tra albero e mozzo
La rugosità superficiale del materiale Ra.

## Slide 25
Il calettamento forzato si effettua mediante forzamento alla pressa o l’uso di estrattori
La forza da utilizzare è funzione dei parametri prima accennati
Fp = f (E, øm –øa, µ, Ra)