## Slide 1
TOLLERANZE GEOMETRICHE
1

## Slide 2
Alcune sigle
UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione
ISO – International Organization for Standardization
ANSI – American National Standards Institute
ASME – American Society of Mechanical Engineers
ASTM – American Section of the International Association for Testing Materials
DIN – Deutsches Institut fur Normung
BSI – British Standards Institute

## Slide 3
Esempio:
se trascuriamo la forma, un accoppiamento scorrevole albero – foro tipo h/H diviene forzato in assenza di adeguata cilindricità o rettilineità

## Slide 4
Il dimensionamento geometrico è un mezzo per specificare in un progetto o in un disegno le funzionalità geometriche e le relazioni funzionali tra le singolarità di forma per ottenere la produzione più qualitativa ed economica.
Indica come controllare e misurare i particolari, assicurando il rispetto delle intenzioni del progettista e consentendo al costruttore di scegliere le più appropriate procedure.

## Slide 5
La normativa corrente è la UNI 7226 (vedasi) coincidente con la ISO 1101.
Negli USA dove si segue l’omologa ANSI/ASME Y14.5 si usa il termine “Geometric Dimensioning and Tolerancing” (GD&T) traducibile come “Dimensionamento geometrico a tolleranza”
Il GD&T si propone la creazione di un linguaggio tecnico per trasmettere in maniera univoca e fedele condizioni di forma, dimensione e funzione degli oggetti da realizzare
Attualmente si tende ad utilizzare il termine GPS (Geometrical Product Specification): specifiche geometricge di prodotto

## Slide 6
Il Principio di Indipendenza
Ciascuna prescrizione dimensionale o geometrica specificata su un disegno deve essere rispettata in se stessa in modo indipendente, salvo non sia prescritta sul disegno una relazione particolare.
Pertanto in mancanza di indicazioni specifiche, le tolleranze geometriche si applicano senza tener conto delle dimensioni dell’elemento e le sue prescrizioni, dimensionali e geometriche, devono essere trattate come esigenze tra loro indipendenti
(Ha sostituito il princ. di dipendenza )

## Slide 7
Secondo il principio:
Le deviazione di forma non sono limitate dalle Toll. Dim. che controllano solo le dimensioni locali reali di un elemento ma non i suoi errori di forma
Le Tolleranze Geometriche limitano lo scostamento di un elemento in rapporto a forma, orientamento e posizione senza tener conto delle dimensioni (fig.3)
I disegni cui si applica il principio devono essere identificati con la sigla:
tolleranze secondo UNI ISO 8015

## Slide 10
Eccezioni alla UNI ISO 8015
Le eccezioni che impongono l’interdipendenza tra dimensione e geometria sono:
Esigenza di inviluppo
Applicazione della condizione di massimo o minimo materiale
Ovvero la t. g. è applicata in modo indipendente dalle dimensioni se non è specificato un modificatore, costituito dall’indicazione dell’esigenza di inviluppo, ovvero dall’applicazione della condizione di massimo materiale MMC oppure di minimo materiale LMC

## Slide 11
Principio di inviluppo o regola di Taylor
- Non deve essere superato l’inviluppo della forma perfetta corrispondente alla condizione di massimo materiale MMC
- Se una dimensione locale dell’elemento si allontana dalla MMC è consentita una variazione di forma uguale all’entità dello scostamento

## Slide 12
Esigenza di inviluppo
Implica che non deve essere superato l’inviluppo di forma perfetta corrispondente alla MMC
Si indica con (E) dopo la quota e la tolleranza dimensionale
Il simbolo esprime l’interdipendenza tra dimensione e forma

## Slide 13
Principio del Massimo Materiale
Nei pezzi da assemblare l’accoppiamento dipende dall’effetto congiunto delle dimensioni effettive e dagli errori di forma e posizione dei pezzi
Nel caso di un accoppiamento con giuoco, questo ha il valore minimo quando gli elementi da accoppiare si trovano nella condizione di massimo materiale MMC (dim max per il perno, dim min per il foro – vedasi fig. 14)

## Slide 15
Principio del massimo materiale (M)
Il gioco dell’accoppiamento cresce se le dimensioni effettive degli elementi si scostano dai limiti di MM e se gli errori di forma e posizione non raggiungono i massimi valori consentiti
La conseguenza è che le tolleranza di forma e posizione prescritte possono essere ampliate senza compromettere la possibilità di accoppiamento