## Slide 1
TOLLERANZE GEOMETRICHE
2

## Slide 2
Riferimenti
“datum” in inglese, elemento geometrico di forma perfetta in base al quale si fissano caratteristiche dimensionali e geometriche degli elementi si da rendere la misura univoca e ripetibile

## Slide 3
I riferimenti, di solito 3 piani ortogonali, non si trovano sul pezzo.
Piani ed assi, presi come riferimento, sono presenti sull’attrezzatura di riferimento (concetto di elemento di riferimento simulato)
vedasi figura dove il simbolo di riferimento sta sia sulla superficie che sulla estensione della quota (elementi non dimensionabili)

## Slide 4
A differenza della precedente immagine qui i riferimenti sono posti su elementi dimensionabili

## Slide 6
Riferimenti parziali
Utilizzati per forme complesse o irregolari quando
- Solo una porzione di superficie dell’elemento è funzionale
- La superficie irregolare non permette l’uso di superfici piane o regolari come riferimento
Il pezzo puà oscillare se posizionato con una sua superficie di riferimento
Vedasi Disegno Tecnico Industriale, cons. Nettuno, pp. 371-372

## Slide 7
Tolleranze di forma – Tolleranza di rettilineità

## Slide 8
Tolleranza di rettilineità a MMC con valore=0
Se l’elemento è al MM non sono consentiti errori di forma (fig.25)
Se l’errore di rettilineità è elevato e le dimensioni dell’elemento si avvicinano a LMC è possibile aggiungere un valore massimo (fig.26)

## Slide 9
Tolleranze di forma – Tolleranza di planarità
Non è possibile applicare il MMC ad una tolleranza di planarità poiché la tolleranza di forma controlla tutti i punti della superficie, elemento non dimensionabile

## Slide 10
Tolleranze di forma – Tolleranza di circolarità
Si ha quando le sezioni di un elemento a simmetria circolare risultano ovali, ellittiche, irregolari