## Slide 1
TRASMISSIONE DEL MOTO:
Alberi coassiali e rapporto di trasmissione unitario:
- giunti
Alberi coassiali e rapporto di trasmissione variabile
- giunti oleoidraulici
Alberi paralleli leggermente disassati (quasi coassiali)
- giunto OLDHAM
Alberi ad inclinazione variabile e rapporto di trasmissione unitario
- giunti cardanici
- giunti omocinetici

## Slide 2
GIUNTO OLEOIDRAULICO

## Slide 3
TRASMISSIONE DEL MOTO:
Assi paralleli e rapporto di trasmissione qualsiasi:
- cinghie trapezoidali
- cinghie dentate
- catene

## Slide 4
Per
- Trasmissioni ad assi
coassiali, paralleli, concorrenti o qualsiasi
- Rapporti di trasmissioni qualsiasi
RUOTE DENTATE (INGRANAGGI)

## Slide 5
Si definisce ingranaggio una coppia dentata che trasferisce il moto rotatorio da un albero all'altro per effetto dei denti successivamente a contatto.
Le ruote dentate che possono essere classificate in base agli assi e ai denti.
Se consideriamo gli assi, gli vari ingranaggi vengono distinti in:
ingranaggi ad assi paralleli
ingranaggi ad assi concorrenti
ingranaggi sghembi

## Slide 6
Le ruote dentate possono assumere forme diverse in possono essere
cilindriche,
coniche,
ipoidi(solo per alberi ad assi sghembi)
ellittiche

## Slide 7
In base alla dentatura, intendendo per dente ciascuno degli elementi sporgenti di una ruota atti ad assicurare per contatto con i denti di un'altra ruota il trascinamento di una da parte dell'altra, gli ingranaggi possono essere a
dentatura diritta,
elicoidale,
bielicoidale (inventata da Andrè Citroen)
Gli ingranaggi si definiscono
a denti diritti se le direttrice dei fianchi dei denti sono rette generatrici della superficie cilindrica primitiva
elicoidali, invece, quegli ingranaggi in cui le direttrici dei profili dei denti sono eliche.

## Slide 8
In realtà un ingranaggio non viene definito solo in base alla tipologia degli assi o della dentatura, bensì tenendo conto del modo in cui si combinano i due suddetti parametri.
In definitiva possiamo ottenere:
ingranaggi cilindrici a denti diritti ingranaggi cilindrici a denti elicoidali
ingranaggi conici a denti diritti
ingranaggi conici a denti elicoidali ingranaggi a vite* ingranaggi ipoidi (costituiti da assi sghembi e
ruote di forma conica)
Ingranaggio a vite

## Slide 9
Elementi caratteristici di un ingranaggio
p passo
dp diametro primitivo
z numero di denti
m modulo m = dp /z = p/π
h=a+b altezza del dente a = m b = (5/4)m
ribassato (Stub) a=0,8 m b=m
de diametro esterno de= dp+2a
di diametro interno di=dp-2b
θ angolo di pressione θ=20°
τ rapporto di trasmissione τ=r1/r2=ω2/ ω/1
Si introduce il modulo m per la difficoltà di correlare diametro primitivo, circonferenza primitiva, π e passo p

## Slide 11
il modulo varia
0,3 a 1 mm + 0,1 mm
1 a 4 +0,25
4 a 7 +0,5
7 a 16 +1
16 a 24 +2
24 a 45 +3
45 a 75 +5
Il dente dell’ingranaggio spinge il dente dell’altra ruota, rotolando su di esso, in teoria senza strisciare
Per ottenere questo i profili dei denti hanno una geometria particolare, cicloidale o ad evolvente.

## Slide 12
Cicloide:
Traiettoria di un punto di una circonferenza che si muove senza strisciare lungo una retta
A destra:
Cicloide
Cicloide accorciata
Cicloide allungata

## Slide 13
Evolvente
Traiettoria di un punto di una retta che ruota senza strisciare su una circonferenza
Evolvente e cicloide sono profili coniugati

## Slide 14
Costruzione del dente a profilo cicloidale

## Slide 15
Verifichiamo per quale numero di denti la circonferenza tangente alla retta di azione è uguale alla circonferenza di base
Dentatura ad evolvente

## Slide 16
Dentatura ad evolvente
con z > 42

## Slide 17
Dentatura ad evolvente
con z < 42

## Slide 18
Ingrandimento del particolare della figura precedente

## Slide 19
La rappresentazione delle
ruote dentate