## Slide 1
COLLEGAMENTI PERMANENTI
CHIODATURE – SALDATURE – INCOLLAGGI
Le chiodature non vengono quasi più utilizzate perché:
- I metodi di controllo moderni consentono di utilizzare le saldature, più convenienti, che non appesantiscono i giunti
- La saldatura può essere fatta più agevolmente in opera
Le chiodature richiedono una elevata precisione nel montaggio
Le chiodature vengono ancora molto utilizzate in aeronautica perché
I materiali compositi non possono essere saldati
Le leghe leggere hanno il problema della “mappatura”
La bulloneria crea problemi aerodinamici e di sicurezza

## Slide 2
Esecuzione di una chiodatura tradizionale con testa e controtesta
Inconvenienti:
Richiede elevata precisione di montaggio
Chiodatura a caldo: necessaria per chiodi con diametro del gambo > 8 mm
Chiodatura a freddo: con ribattini
a inserzione del chiodo
b ricalcatura della controtesta

## Slide 3
OPERAZIONI CHIODATURA
Foratura
Cianfrinatura: svasatura della parte esterna del foro per adeguarlo alla geometria del chiodo
Inserzione chiodo
Ricalcatura
Chiodatura a caldo: buona tenuta verticale per la compressione generata, l’attrito tra le lamiere evita il rischio di traslazioni per i vuoti che si possono creare nel ritiro del metallo del chiodo
b) Chiodatura a freddo: buona tenuta alla traslazione per l’attrito generato nella ricalcatura del chiodo sia tra le lamiere che tra chiodo e cavità cilindrica

## Slide 4
Foratura mediante:
Trapanatura: per chiodi di piccole dimensioni
Punzonatura: per lamiere sottili
Fresatura: per fori di grandi dimensioni (oltre 12-16 mm)

## Slide 5
MATERIALI PER CHIODATURE:
A freddo:
Acciai dolci ed extradolci
perché molto duttili
Ottone, rame, leghe leggere
A caldo:
Acciai dolci ed extradolci
perché poco temprabili

## Slide 7
CFC: Da 900 a 1400 gradi centigradi
CCC: Sino a 900 gradi centigradi
Per effetto del brusco raffreddamento la struttura tenta di modificarsi da CCC a CFC ma non riesce ad espellere gli atomi di carbonio
La struttura assume le dimensioni di CCC con all’interno gli atomi di carbonio, deformandosi
Il reticolo è molto resistente all’usura ed ha elevata durezza, ma meccanicamente fragile
Ecco perché anche nella chiodatura a caldo si utilizzano acciai dolci o extradolci ovvero a basso tenore di carbonio perché poco temprabili
Altrimenti si rischia la fragilità del chiodo proprio nei punti più critici
Perché acciai poco temprabili ?

## Slide 8
CHIODATURE:
Chiodi e rivetti, normativa UNI di riferimento

## Slide 9
Forature per chiodi (forme del foro)

## Slide 10
Rapporti tra dimensioni chiodi, spessori lamiere, posizionamento fori

## Slide 11
Giunti a sovrapposizione, a coprigiunto, a doppio coprigiunto

## Slide 12
RIVETTI CIECHI
A sinistra la fase di montaggio
A destra la posizione finale

## Slide 13
RIVETTI PER USO AREONAUTICO - con identificazione del materiale

## Slide 16
RIVETTI ESPLOSIVI

## Slide 17
SALDATURA
Eterogena o brasatura
Brasatura ( a resistenza elettrica, con saldatore ad induzione, in forno)
Saldobrasatura ( a fiamma ossiacetilenica, ad arco)
Autogena
Pressione
Attrito
Esplosione
Ultrasuoni
Elettrica a resistenza (a punti o cucitura con rulli)
Fusione
Elettrica ad arco (idrogeno atomico, plasma, atmosfera protettiva,
ad arco sommerso, ad arco protetto)
Gas (ossidrica, ossiacetilenica)
Laser
Alluminotermica

## Slide 18
Brasatura:
Sempre con metallo d’apporto bassofondente rispetto agli elementi da giuntare per salvaguardia dei pezzi, per saldature ripetitive
Necessaria buona pulizia dei pezzi da giuntare
Pezzi non devono essere a contatto altrimenti non è possibile interporre il metallo d’apporto
Temperature < 450°
Saldobrasature:
Preparazione del giunto tipica della saldatura autogena
Leghe di apporto fondenti a temperature inferiori ai metalli del giunto
(ottoni fondenti a temperature relativamente elevate: per la saldobrasatura dell’acciaio tra 800÷950°C, per la ghisa tra 650÷800°C, per il rame e i bronzi tra 850÷950°C.)

## Slide 19
e M.A.G. (Metal Active Gas),
peraltro ancora di uso corrente (gas argon o anidride carbonica). La saldatura MIG e MAG è anche detta a filo continuo.
Tra le saldature ad arco in atmosfera protettiva:
G.M.A.W. (Gas Metal Arc Welding) che nella simbologia internazionale ha sostituito le precedenti M.I.G. (Metal Inert Gas)

## Slide 20
TIG (Tungsten Inert Gas): viene utilizzato per saldare acciai comuni ma anche per acciai inossidabili, inconel, monel, rame e sue leghe. Elettrodo di tungsteno, gas di protezione elio, argon
TIG
MIG-MAG

## Slide 22
REAZIONI SALDATURA PER FUSIONE A GAS
Fiamma ossiacetilenica
C2H2 + 5/2 O2 = 2CO2 + H2O
Fiamma ossidriga
H2 + 1/2 O2 = H2O
L’ossigeno è fornito dall’ambiente ma soprattutto dalla bombola. La fiamma ossidriga sviluppa principalmente vapore acqueo. L’uso delle fiamme è per la saldatura (non industriale), per la saldobrasatura, per il taglio alla fiamma

## Slide 23
Saldatura ad arco elettrico (con elettrodo a perdere)

## Slide 24
ELETTRODO RIVESTITO (o a perdere)
Con metallo d’apporto all’interno dell’elettrodo

ELETTRODO DI TUNGSTENO
Metallo d’apporto a parte
FUNZIONI ELETTRODO
Sviluppare gas che proteggono da ossidazione e ionizzanti per condurre corrente elettrica e stabilizzare l’arco
Apportare elementi che migliorano le caratteristiche del giunto ed abbassano leggermente la temperatura di fusione
Formazione di scoria fusa che protegge il giunto

## Slide 28
Saldatura a punti (tipica delle carrozzerie auto, elettrodomestici)

## Slide 30
BRASATURA
Esempi tipici di brasatura:
Brasatura di componenti elettrici ed elettronici in rame con stagno
Brasatura di tubazioni in rame con ottone
Brasatura degli inserti in metallo duro sugli utensili per le lavorazioni meccaniche per asportazione di truciolo

## Slide 31
PREPARAZIONE DEI LEMBI
LA SALDATURA E’ CARATTERIZZATA DA:
Tipo di giunto
Forma della saldatura e del cordone
Dimensioni del cordone
Processo utilizzato

## Slide 32
TIPI DI GIUNTO
Forma del cordone
Piano
Convesso
Concavo

## Slide 41
INCOLLAGGIO

## Slide 44
INCOLLAGGIO DI TUBI

## Slide 45
AGGRAFFATURA