## Slide 1
Chi fa le norme li chiama "normali" e li utilizza per indicare i valori usuali di una certa grandezza, ad esempio della corrente nominale o della sezione; gli altri valori sono "anormali" nel senso che possono essere utilizzati, ma al di fuori della "normalità".
Per capirci meglio: gli interruttori automatici (non regolabili) hanno corrente nominale 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 A. Non è proibito costruire un interruttore di corrente intermedia, ma un interruttore di corrente nominale 27 A sarebbe considerato nel suo ambiente un "diverso"... ! Perché?
Numeri Normali o Numeri di Renard

## Slide 2
Il motivo è presto detto: ad esempio chi costruisce motori (o pompe) in serie deve scegliere un certo numero di potenze (o portate), per limitare i costi di produzione e di magazzinaggio; i costruttori vorrebbero questo numero molto piccolo, gli utenti molto grande. E questo vale per tanti prodotti di serie (ad esempio per le resistenze ed i condensatori).
Dovendo stabilire una serie limitata di valori, quali scelgo per accontentare il maggior numero possibile di clienti che hanno le più svariate esigenze?

## Slide 3
Inizialmente la scelta cadde su una serie di valori che costituivano una progressione aritmetica, cioè era costante la differenza tra due valori consecutivi. Ma ben presto ci si accorse che questa scelta era poco felice.
Si pensi a una serie di lampade da 10, 20, 30 ... 100 W. Il cliente che ha bisogno di una lampada da 95 W ne sceglie una da 100 W, ed è contento, perché supera soltanto del 5% ciò che voleva, ma il cliente che ha bisogno di una lampada da 5 W è costretto ad utilizzare una lampada da 10 W con un esubero del 100% rispetto alle sue esigenze.

## Slide 4
II colonnello francese Renard, (volpe di nome e di fatto) risolse il problema passando dalle progressioni aritmetiche a quelle geometriche.
In una progressione aritmetica è costante la differenza tra due numeri successivi, nella progressione geometrica è costante il quoziente tra due numeri successivi. Il quoziente tra un numero ed il precedente prende il nome di "ragione o passo".
Ad esempio, la serie 2-4-6-8-10 costituisce una progressione aritmetica di ragione 2. la serie 3-9-27-81-243 è una progressione geometrica di ragione 3. Si arrivò così, tramite accordi internazionali, antecedenti alla seconda guerra mondiale, ad adottare progressioni geometriche dì ragione 101/n.

## Slide 34
IL RUGOSIMETRO
Il rugosimetro è uno strumento per la misura e la valutazione delle microirregolarità di una superficie. È in grado di misurare con una precisione che può raggiungere il millesimo di micron.
Normalmente è composto dalle seguenti parti:
Tastatore
  È la parte a diretto contatto con la superficie da misurare. Può essere:
  Induttivo (il più usato), interpreta le variazioni di altezza misurate lungo l'asse di acquisizione come variazioni di tensione.
  Ottico, dotato di un sensore che interpreta le variazioni di altezza misurate lungo l'asse di acquisizione come variazioni di posizione del raggio riflesso sulla superficie da tastare.

## Slide 35
Unità di traslazione (traslatore)
  È un'unità motorizzata fissata tramite apposito supporto al tastatore che provvede a muovere quest'ultimo lungo l'asse di misura orizzontale per poter acquisire i dati della superficie.
Unità elettronica
  Gestisce la movimentazione dell'unità di traslazione e il trattamento dei dati rilevati tramite il tastatore. Se si utilizza un tastatore del tipo Induttivo I valori di tensione rilevati in formato analogico devono essere prima convertiti in formato digitale per poter essere successivamente elaborati ed analizzati.

## Slide 36
Esistono due categorie di rugosimetri:
Rugosimetri portatili o palmari: Lo strumento ha l'unità di traslazione e l'unità elettronica incorporata e l'elaborazione dei dati (filtraggio e calcolo parametri di rugosità) viene effettuata internamente dalla stessa unità elettronica
Rugosimetri da laboratorio l'unità di traslazione e l'unità elettronica sono esterne e l'elaborazione dei dati viene effettuata esternamente tramite computer dotato di apposito software di controllo.

## Slide 37
Il tastatore è uno dei componenti che formano il rugosi metro, strumento per la misura e la valutazione delle microirregolarità di una superficie. È costituito essenzialmente da due parti: lo stilo e il pattino o avancorpo . Lo stilo è la parte più importante e delicata poiché è quella che rileva il profilo a contatto con il pezzo. È costituito da un supporto fulcrato, che sorregge la punta di diamante, il cui peso è calibrato secondo normativa.

## Slide 38
Il pattino, la cui forma può dipendere dal tipo di misura che si deve fare, ha lo scopo di guidare lo stilo sul pezzo facendogli seguire le irregolarità grossolane, eliminando in tal modo parte dell'ondulazione.
Questi due elementi, non potendo essere ideali ed adatti a tutte le situazioni, introducono una piccola percentuale di errore sui risultati della misura. Questi errori non possono essere eliminati e sono presenti in qualunque rugosimetro di questo tipo per cui, nel confrontare i risultati, occorre tenerne conto per comprendere il perché di eventuali scostamenti. In particolare, il diamante montato sullo stilo è normalmente conico con angolo di 60° o di 90° e la punta è raggiata, in genere, a meno di 10 micrometri (tipicamente 5 micron).

## Slide 39
L'ampiezza finita del diamante determina in tre modi l'accuratezza con cui il profilo può essere rilevato:
Penetrazione nelle valli.
L'angolo e il raggio, in funzione del loro valore, comportano una penetrazione più o meno accentuata nelle valli del profilo. Diamanti con angolo e raggio grande hanno una bassa penetrazione e danno risultati inferiori a quelli con angolo e raggio minore.
Distorsione della forma dei picchi.
Quando un diamante raggiato passa su un picco appuntito, il punto di contatto si muove a cavallo della raggiatura generando un profilo rilevato con un picco più arrotondato di quello reale. Questo fatto provoca un'alterazione del valore del parametro Ra e va tenuto presente in caso di misura di rugosità molto bassa.

## Slide 40
Le rientranze non possono essere rilevate. Quando lo stilo trova una rientranza, perde il contatto con il profilo ed altera la forma di quello rilevato. Superfici con rientranze sono presenti, per esempio, nei materiali sinterizzati e in quelli porosi.
Il pattino, in base alla sua forma e con certe superfici, può produrre un errore nel rilevamento perché introduce un'alterazione del profilo causata dal passaggio sfasato, rispetto allo stilo, sulle asperità.

## Slide 41
Valori della lunghezza di base e della lunghezza di misura
Rugosità (µm) | Lunghezza di base l | Lunghezza di valutazione lv
≤0,02 | 0,08 | 0,4
>0,02 ≤0,10 | 0,25 | 1,25
>0,10 ≤2 | 0,8 | 4
>2 ≤10 | 2,5 | 12,5
>10 ≤80 | 8,0 | 40
Come si valuta:
In prima battuta si effettua la misurazione su una lv = 40 mm. Se, per esempio, risulta Ra=0,37, si riprova con lv = 4 mm.