## Slide 4
Perché utilizziamo le tolleranze?
L’utilizzo delle tolleranze in fase di progetto è finalizzato a garantire il corretto accoppiamento dei pezzi.
Dati due pezzi progettati in modo da accoppiarsi tra loro (immaginiamo foro cilindrico e parte cilindrica), l’accoppiamento può avvenire in due diversi modi:
TOLLERANZE

## Slide 5
I limiti di variabilità
Calibro per esterni
Ai fini dell’accoppiamento le dimensioni nominali “possono” variare tra un valore massimo e un valore minimo.
Il controllo standard può essere effettuato mediante calibri passa-non passa

## Slide 6
Esempi di Calibri

## Slide 7
Albero: termine convenzionale per indicare una parte piena (ad esempio albero o perno cilindrico). Convenzionalmente le grandezze riferite ad alberi si indicano con lettera minuscola.
Foro: termine convenzionale per indicare una parte vuota (ad esempio foro cilindrico). Convenzionalmente le grandezze riferite ad alberi si indicano con lettera maiuscola.
Definizioni

## Slide 8
Dimensione nominale (Dn, dn): dimensione teorica indicata, a disegno, dalla quota;
Dimensione limite massima (Dmax, dmax): massima dimensione ammessa;
Dimensione limite minima (Dmin, dmin): minima dimensione ammessa;
Scostamento superiore (Es = Dmax – Dn; es = dmax - dn): differenza tra la dimensione limite massima e la dimensione nominale;
Scostamento inferiore (Ei = Dmin – Dn; ei = dmin - dn): differenza tra la dimensione limite minima e la dimensione nominale;
Tolleranza (IT = Dmax – Dmin; IT = dmax - dmin): differenza tra la dimensione limite massima e la dimensione limite minima.
Si vede semplicemente che IT = Es – Ei; IT = es - ei
Definizioni

## Slide 11
Le Tolleranze ISO
La norma UNI-EN 20286 all’attualità codifica le tolleranze di riferimento. Ogni indicazione di tolleranza e’ definita attraverso un “grado” e una “posizione” di tolleranza.
Nel sistema ISO di tolleranze sono previsti 20 gradi di tolleranza normalizzati che definiscono l’ampiezza della zona di tolleranza e quindi la qualità o la precisione della lavorazione.
Di questi 20 gradi 18 sono di uso generale (da IT1 a IT18) mentre 2 sono di usati in casi particolari (IT0 ed IT01).
Il grado di tolleranza normalizzato è funzione della dimensione nominale (l’ampiezza dell’errore tollerato è maggiore su dimensioni maggiori).

## Slide 22
La Posizione delle tolleranze

## Slide 30
Gli accoppiamenti
Ma cosa sono gli accoppiamenti???
Si parla di accoppiamenti tutte le volte che due organi meccanici (elementi di macchine) devono essere collegati tra loro in modo da svolgere una funzione che da soli non potrebbero svolgere.
Esempi:
Ruota su asse
Asse su supporto
Flangia su albero
Etc. etc.

## Slide 31
Gli accoppiamenti
L’accoppiamento di base e’ quello
ALBERO-FORO
In tali accoppiamenti si definisce:
Condizione di massimo materiale:
Quella condizione in cui l’albero ha il massimo diametro (nell’ambito del proprio range di variabilità dimensionale) e il foro ha il minimo diametro (idem)
Condizione di minimo materiale:
Quella condizione in cui l’albero ha il minimo diametro (nell’ambito del proprio range di variabilità dimensionale) e il foro ha il massimo diametro (idem)

## Slide 32
Accoppiamenti con gioco
Realizzazione di accoppiamento con giuoco tra l’albero e il supporto. L’accoppiamento risulta sempre di tipo mobile se le tolleranze dei due elementi soddisfano due condizione essenziali:
Le zone di tolleranza albero-foro non risultano sovrapposte
La zona di tolleranza del foro è sempre superiore a quella dell’albero

## Slide 33
Accoppiamenti con interferenza
Realizzazione di accoppiamento con interferenza tra l’albero e la ruota. L’accoppiamento risulta sempre bloccato se le tolleranze dei due elementi soddisfano due condizione essenziali:
Le zone di tolleranza albero-foro non risultano parzialmente sovrapposte
La zona di tolleranza del foro è sempre inferiore a quella dell’albero

## Slide 34
Accoppiamenti incerti
In questo caso l’accoppiamento è incerto perché a seconda delle dimensioni effettive assunte dai due elementi nel montaggio, può verificarsi sia giuoco che interferenza tra l’albero e la ruota

## Slide 35
Sistemi di tolleranze e accoppiamenti
Il sistema di tolleranze e accoppiamento internazionalmente riconosciuto e’ quello di accoppiamento Albero-Foro;
I termini Albero-Foro non vincolano le geometrie a cui sono riferite ad essere “circonferenze”.

## Slide 36
Corrispondenze Tolleranze-Lavorazione

## Slide 37
Il Grado di Tolleranza Normalizzato
Alcune norme per il loro utilizzo:
I gradi di tolleranza da IT14 a IT18 non devono essere utilizzati per dimensioni minori o uguali a 1 mm
I valori sono espressi in micrometri per gradi fino a 12, poi in mm
• I valori sono calcolati per gruppi di dimensioni nominali e riferiti alla media geometrica delle dimensioni estreme
Definiamo con D1 e D2 = dimensioni estreme del gruppo dimensionale considerato

## Slide 38
Il Grado di Tolleranza Normalizzato
Si ha che
IT01 = 0.3 + 0.008D
IT0 = 0.5 + 0.012D
IT1 = 0.8 + 0.020D
I valori delle tolleranze tra IT2 e IT4 sono ripartiti in progressione geometrica (serie di Renard) tra i valori di IT1 ed IT5.
I valori delle tolleranze fra IT5 e IT18 per dimensioni nominali fino a 500mm sono determinati in funzione dell’unità di tolleranza i, stabilita empiricamente

## Slide 39
Dimensioni e tolleranza
Una volta assegnato il diametro nominale (albero/foro) la tolleranza e’ definita come l’intervallo tra le dimensioni massime e minime che “potrebbe” assumere il suddetto diametro nel pezzo reale.

## Slide 40
Albero/Foro – gioco e interferenza

## Slide 41
Accoppiamenti raccomandati

## Slide 42
Accoppiamenti raccomandati

## Slide 43
Tolleranze Generali
Le tolleranze generali possono essere espresse:
In termini assoluti (misura nominale ± scostamenti)
In termini percentuali (% della misura nominale)
Tale tolleranza può essere simmetrica rispetto al valore nominale o asimmetrica (in eccesso o in difetto)
Le tolleranze sono esprimibili, quindi, in classi di tolleranza che variano in funzione della dimensione nominale

## Slide 44
Serie e catene di quote tollerate
Serie di quote tollerate sullo stesso componente
La quota totale risulta dalla somma delle quote parziali con le loro tolleranze; questa quota avrà valore minimo quando le quote parziali avranno valore minimo e valore massimo quando le quote parziali avranno valore massimo

## Slide 45
Serie e catene di quote tollerate
Catena di quote tollerate su pezzi accoppiati
Le catene di quote determinano i valori massimi e minimi di giochi ed interferenze, di fondamentale importanza nelle analisi funzionali e di assemblaggio.
Spesso, ad esempio, vanno calcolati i valori delle tolleranze che permettono di mantenere il gioco entro limiti stabiliti.
Lo studio delle catene di quote permette inoltre di specificare le più larghe tolleranze compatibili con la funzione, di comprendere le dimensioni critiche degli elementi assemblati e stabilire pertanto le giuste relazioni tra dimensioni, tolleranze e funzione del prodotto.

## Slide 46
Si voglia valutare il gioco G tra la rondella e la bronzina, che non dovrà mai assumere valori negativi.
Siano
A = 22 mm, dimensione del supporto
B = 3 mm, dimensione della rosetta
C = 1 mm, dimensione dell’anello elastico
G = 0 mm, gioco nominale
R = A+B+C+G = 26 mm, quota risultante
Allora G = R-A-B-C e quindi
Esempio di catena di quote tollerate

## Slide 47
Gmax = Rmax - (A+B+C)min
Gmin = Rmin - (A+B+C)max
Gmax-Gmin= Rmax – Rmin + (A+B+C)max - (A+B+C)min
Introducendo le tolleranze t abbiamo allora: tG=tR+tA+tB+tC
Quindi la somma di tutte le tolleranze della catena deve uguagliare la tolleranza del gioco o, più in generale, la tolleranza su ogni condizione di funzionamento derivante da somma o differenza di quote è uguale alla somma delle tolleranze sulle quote stesse.
Esempio di catena di quote tollerate

## Slide 48
Lavorazioni meccaniche
Tornitura
Fresatura

## Slide 49
Lavorazioni meccaniche
Foratura
Alesatura

## Slide 50
Lavorazioni meccaniche
Rettifica
Trafilatura

## Slide 51
Accoppiamento Albero-base
Il sistema albero base è spesso adottato nella costruzione di trasmissioni, di apparecchi di sollevamento, di macchine agricole (caso di un unico albero sul quale vengono montati più elementi).

## Slide 52
Accoppiamento Foro-base
Foro base: insieme sistematico di accoppiamenti nel quale i diversi giochi ed interferenze sono ottenuti combinando alberi aventi diverse zone di tolleranza con un foro base avente la posizione H.
Vantaggi: è richiesto un minor numero di lavorazioni finitura dei fori (costose, sia nel caso vengano eseguite con alesatori fissi e ancor più qualora vengano eseguite per brocciatura).
Svantaggi: è richiesto un numero maggiore di calibri a forcella per il controllo degli alberi, il costo dei quali può eventualmente essere ridotto utilizzando calibri registrabili.

## Slide 53
Accoppiamento Foro-base

## Slide 54
Il sistema foro base è in genere adottato nelle principali industrie meccaniche (come quella automobilistica) nella costruzione di macchine utensili e nell’industria aeronautica.
Accoppiamento Foro-base