## Slide 1
DERIVAZIONE GRAFICA
Definiamo nel piano x, y una curva continua, che rappresenta una funzione analiticamente non definibile o non facilmente definibile (altrimenti si potrebbe optare per la derivata analitica)
La derivazione grafica consente di determinare, in maniera puramente grafica, la derivata di una curva assegnata, purchè siano rispettate le condizioni caratteristiche di derivabilità (continuità, esistenza del limite).
Si vuole andare a determinare la sua derivata prima.
La condizione non è rara: si pensi a quante volte apparecchiature di controllo restituiscono come risultato una curva analiticamente non definibile

## Slide 2
Suddividiamo la proiezione della curva assegnata in tante parti uguali, e proiettiamo i punti del generico intervallo AB lungo l’asse delle x.
Tracciamo un segmento che unisce A e B e scelto un punto P a distanza p dall’origine degli assi tracciamo la parallela ad AB sino ad incontrare l’asse delle y in H.
I triangoli POH e ACB sono simili poiché hanno PO ∕ ∕ AC, HO ∕ ∕ BC e gli angoli in P ed in A uguali per costruzione.

## Slide 3
Ora se proiettiamo OH sul punto medio M tra A’ e B’, otterremo KM=HO.
Di conseguenza per la similitudine dei triangoli otterremo
HO / PO = BC / AC
e poiché KM = HO possiamo scrivere
KM = HO = OP * BC / AC = p BC / AC

## Slide 4
Se consideriamo intervalli sufficientemente piccoli è possibile considerare l’arco AB = al segmento AB e di conseguenza possiamo considerare AC = Δx e BC = Δy, incrementi elementari finiti.
Di conseguenza è possibile scrivere che
KM = p BC / AC = p Δy / Δx (*)
e pertanto KM rappresenta, a meno del valore di p, il valore della derivata, ovvero il limite del rapporto incrementale Δy / Δx.

## Slide 5
La scala delle x  Sx = [cm/h] e la scala delle y  Sy = [cm/km]
Introducendo le scale è possibile stabilire il rapporto tra gli gli incrementi grafici e gli incrementi reali (fisici)
Sx=ΔxG/ΔxF Sy=ΔyG/ΔyF
ovvero
ΔxG=SxΔxF ΔyG=SyΔyF
e sostituendo nella *
Descrizione di un fenomeno fisico
Immaginiamo che la curva in figura rappresenti un qualsiasi fenomeno fisico come ad esempio lo spazio percorso nel tempo quindi avremo sull’asse x i tempi (h) e sull’asse delle y le distanze (km)
Di conseguenza la rappresentazione grafica del fenomeno è fatta ricorrendo a 2 scale:
KM = p ΔyG/ΔxG= p ΔyF Sy/ ΔxF Sx = ΔyF / ΔxF * p Sy/ Sx
Derivata grafica = derivata analitica * scala di derivazione

## Slide 6
E si può verificare che poiché
p = [cm] distanza polare
Sy = [cm/km] scala lunghezze
Sx = [cm/h] scala tempi
p Sy/Sx = [cm/km/h] scala di derivazione, nella fattispecie di velocità
Il termine KM rappresenta, in opportuna scala, una velocità

## Slide 7
INTEGRAZIONE GRAFICA
Definiamo nel piano x, y una curva continua, che rappresenta una funzione analiticamente non definibile o non facilmente definibile (altrimenti si potrebbe optare per l’integrazione analitica)
Analogamente si analizzi l’operazione di integrazione grafica
Si vuole andare a determinare il suo integrale

## Slide 8
Suddividiamo la proezione della curva assegnata in tante parti uguali, e proiettiamo i punti del generico intervallo AB lungo l’asse delle x.
Determiniamo il punto medio M’ nell’intervallo A’B’ e tracciamo un segmento che unisce M all’asse delle y (H) e, scelto un punto P a distanza p dall’origine degli assi, tracciamo il segmento che unisce P con H.
Dal punto A’ tracciamo la parallela a PH sino ad incontrare il tratto BB’ (K).
I triangoli POH e A’B’K sono simili poiché hanno PO ∕ ∕ A’B’, HO ∕ ∕ B’K e gli angoli in P ed in A’ uguali per costruzione.

## Slide 9
Possiamo scrivere
KB’ = HO A’B’ / OP = MM’ A’B’ / OP = ym Δx / p **
E poiché ym Δx = area sottesa dal rettangoloide A’ABB’ , KB’ rappresenta (è proporzionale), a meno del valore di p, l’integrale grafico della funzione

## Slide 10
La scala delle x  Sx = [cm/h] e la scala delle y  Sy = [cm/(km/h)]
Introducendo le scale è possibile stabilire il rapporto tra gli gli elementi grafici e gli elementi reali (fisici)
Sx=ΔxG/ΔxF Sy=YGm/YFm
ovvero
ΔxG=Sx ΔxF YGm=Sy YFm
e sostituendo nella **
Descrizione di un fenomeno fisico
Immaginiamo che la curva in figura rappresenti un qualsiasi fenomeno fisico come ad esempio la velocità di un veicolo nel tempo quindi avremo sull’asse x i tempi (h) e sull’asse delle y le velocità (km/h)
Di conseguenza la rappresentazione grafica del fenomeno è fatta ricorrendo a 2 scale:
KB’ = YGmΔxG / p= YFm Sy ΔxF Sx = YFm ΔxF * Sy Sx /p
Integrale grafico = integrale analitico * scala di integrazione

## Slide 11
E si può verificare che poiché
p = [cm] distanza polare
Sy = [cm/km/h] scala velocità
Sx = [cm/h] scala tempi
SySx/p = [cm/km] scala di integrazione, nello specifico scala di lunghezze
Il termine KB’ rappresenta, in opportuna scala, lo spazio percorso.
Da notare che per il secondo tratto si parte da K, poiché l’integrale è una sommatoria .

## Slide 12
Nelle figure curve di coppia e di potenza (l’una funzione derivata dell’altra) il rapporto tra C e P nelle 2 immagini è funzione della distanza polare scelta p