## Slide 1: Le trasformazioni di proiezione
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 2: Un po’ di storia
Geometria Euclidea (Gli elementi di Euclide) – 300 a.C.
Nel libro “Elementi” Euclide definisce i principi relativi alle entità geometriche fondamentali (punti, rette, curve, superfici)
All'inizio del Quattrocento, ad opera del grande architetto fiorentino Filippo Brunelleschi, si ebbe un primo salto di qualità, si può dire di ordine scientifico. Attraverso studi ed esperienze condotte con l'aiuto di strumenti ottici, Brunelleschi pervenne ad un procedimento metodologico per rappresentare gli edifici in prospettiva
Leon Battista Alberti – ca. 1450
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 3: Un po’ di storia
GEOMETRIA ANALITICA
René Descartes introdusse le basi della geometria analitica nel 1637 nel saggio intitolato Geometria incluso nel suo libro Discorso sul metodo per ben condurre la propria ragione e cercare la verità nelle scienze più la Diottrica, le Meteore e la Geometria che sono saggi di questo metodo.
GEOMETRIA DESCRITTIVA
La geometria descrittiva è la scienza che permette, attraverso determinate costruzioni geometriche, di rappresentare in modo inequivocabile su uno o più piani, oggetti bidimensionali e tridimensionali.
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 4: Un po’ di storia
GEOMETRIA DESCRITTIVA
Fin dall'antica civiltà egiziana, è stato dimostrato, attraverso il ritrovamento di disegni che illustravano copertura ellittica di tombe, un corretto utilizzo delle doppie proiezioni ortogonali.
Tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. Vitruvio, nei suoi tratti intitolati "De architectura" usava come elementi di rappresentazione di edifici le piante ed i prospetti da lui denominati iconografie e ortografie.
In epoca successiva, l'opera di Jacopo Barozzi da Vignola "i cinque ordini di architettura" in cui viene adoperato il metodo di Monge.
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 5: Un po’ di storia
GEOMETRIA DESCRITTIVA
Nello stesso periodo, Alberto Dürer (1471-1528) definì alcuni procedimenti grafici riguardanti le coniche, come sezioni piane di un cono quadrico e, anche, lo studio della prospettiva.
Nel 1600 gli studiosi Girard Desargues e Guarino Guarini hanno posto i fondamenti per la nascita della disciplina "geometria descrittiva", con questo nome è stata battezzata dallo scienziato francese Gaspard Monge (1746-1818).
Nel 1700 fu pubblicato il libro "Geometrie descriptive" in cui vengono poste le regole fondamentali della geometria descrittiva
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 6: Definizioni
Punto: adimensionale, proprio, indicato con lettera maiuscola dell’alfabeto latino A
• Retta: punteggiata, monodimensionale, indicata con lettera minuscola dell’alfabeto latino a
• Piano: punteggiato, rigato, bidimensionale, indicato con lettera minuscola dell’alfabeto greco 
Punto improprio di una retta è la direzione della retta stessa; sia la retta “a”, si indica con la direzione, indipendente dal verso, è il punto comune alle rette parallele.
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 7: Definizioni
• Due rette individuano sempre un punto, proprio se incidenti, improprio se parallele.
• Retta impropria di un piano è la giacitura del piano stesso; sia il piano “”, si indica con la giacitura è costituita dall’insieme delle direzioni delle rette del piano ed è la retta comune ai piani paralleli.
• Due piani individuano sempre una retta, propria se incidenti, impropria se paralleli.
• Piano improprio è l’insieme delle direzioni e delle giaciture dello spazio
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 8: Metodi di rappresentazione - Considerazioni generali
Obiettivi
Trasmettere in modo grafico un’informazione di tipo tecnico senza ambiguità di lettura ed interpretazione.
Riprodurre oggetti solidi tridimensionali su un piano bidimensionale in modo adeguato per poter dedurre:
  forma;
  dimensioni;
  proprietà.
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 9: Metodo utilizzato: LE PROIEZIONI
Trasformano punti in un sistema di coordinate 3D in punti in un sistema di coordinate 2D
La proiezione di un punto (P’) si ottiene tramite dei raggi di proiezione (r) che partono da un centro di proiezione (C), passano per il punto P da proiettare, e intersecano un piano di proiezione (π)
P’
P
C
r
π
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 10: Alcuni postulati della geometria
Due punti individuano una retta che ad essa appartengono;
Due piani individuano, con la loro intersezione, una retta che ad essi appartiene;
Tre punti non allineati individuano un piano a cui i punti appartengono;
Tre piani non aventi in comune una retta individuano, con la loro intersezione, un punto;
Una retta ed un punto che non gli appartiene, individuano un piano;
Un piano ed una retta che non gli appartiene, individuano un punto.
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 11: Proprietà della trasformazione proiettiva
La trasformazione proiettiva è lineare: un segmento di retta nello spazio è trasformata in un segmento di retta nel piano di proiezione.
P’
P
C
r
π
Q
Q’
s
Questa proprietà discende dal fatto che il centro di proiezione (C) ed il segmento di retta da proiettare (PQ) identificano un piano che li contiene e che interseca il piano di proiezione lungo una retta.
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 12: LE PROIEZIONI
Le proiezioni
parallele
ortogonali
prospettiche
assonom.
Rap. ortografica
2-Pt
(accidentale)
1-Pt
(frontale)
3-Pt
(razionale)
oblique
cavaliera
isometrica
planometrica
cavaliera
dimetrica
isometrica
dimetrica
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 13: LA PROIEZIONE PROSPETTICA AD UN PUNTO (UNI EN ISO 5456-4)
L’osservatore è posto a distanza finita dall’oggetto
I raggi di proiezione convergono all’occhio dell’osservatore
Una prospettiva a un punto è la proiezione centrale di un oggetto avente la sua faccia principale parallela al piano di proiezione (posizione speciale). Tutti i contorni e gli spigoli paralleli al piano di proiezione conservano la loro direzione; tutte le linee perpendicolari al piano di proiezione convergono al punto di fuga V, coincidente con il punto principale C.
V≡C
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 14: LA PROIEZIONE PROSPETTICA FRONTALE (UNI EN ISO 5456-4)
Una prospettiva a un punto è la proiezione centrale di un oggetto avente la sua faccia principale parallela al piano di proiezione (posizione speciale). Tutti i contorni e gli spigoli paralleli al piano di proiezione conservano la loro direzione; tutte le linee perpendicolari al piano di proiezione convergono al punto di fuga V, coincidente con il punto principale C.
V≡C
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 15: LA PROIEZIONE PROSPETTICA A DUE PUNTI (UNI EN ISO 5456-4)
Una prospettiva a due punti è la proiezione centrale di un oggetto avente i contorni e gli spigoli verticali paralleli al piano di proiezione (posizione particolare). Tutte le linee orizzontali di una rappresentazione convergono nei rispettivi punti di fuga sulla linea di orizzonte
Linea di orizzonte
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 16: LA PROIEZIONE PROSPETTICA A TRE PUNTI (UNI EN ISO 5456-4)
Nella prospettiva a tre punti (detta anche prospettiva a quadro inclinato), l’oggetto da rappresentare si trova in posizione generica (posizione qualunque), non avendo né contorni, né spigoli paralleli al piano di proiezione.
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 17: Proiezioni prospettiche
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 18: Le proiezioni prospettiche
Vengono molto utilizzate nel disegno architettonico per esigenze estetiche e visive;
Non vengono utilizzate, invece, in campo industriale perché non sono adatte ad individuare le reali dimensioni dell’oggetto
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 19: LE PROIEZIONI PARALLELE (Assonometrie)
Nelle proiezioni parallele il centro di proiezione è posto a distanza infinita. L’assonometria di un oggetto, quindi, non fornisce una rappresentazione reale del modello. Essa però gode delle seguenti proprietà che la rendono particolarmente utile nelle applicazioni:
I lati e le facce di un oggetto paralleli al piano di proiezione si proiettano secondo la loro grandezza reale.
Segmenti tra loro paralleli si proiettano ancora in segmenti paralleli (la proiezione parallela è una trasformazione affine).
- Segmenti tra loro paralleli si riducono, in proiezione, del medesimo rapporto.
- La proiezione è indipendente dalla distanza dell’oggetto dal quadro.
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 20: Assonometrie oblique
Nelle assonometrie oblique i raggi di proiezione sono paralleli tra loro ed obliqui rispetto al piano di proiezione
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 21: Assonometrie Ortogonali
Nelle assonometrie ortogonali i raggi di proiezione sono paralleli tra loro e perpendicolari al piano di proiezione
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 22: Assonometrie Ortogonale
I rapporti di riduzione si definiscono come segue:
p = u’x/ ux
q = u’y/ uy
r = u’z/ uz
x
y
z
x’
y’
z’
ux
uy
uz
u’x
u’z
u’y
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15
Notes: In una proiezione assonometrica, in generale, le lunghezze dei segmenti proiettati sono diverse da quelle originali. Vale tuttavia la relazione che segmenti tra loro paralleli si
riducono, una volta proiettati, del medesimo rapporto. Sia xyz la terna obiettiva orientata secondo gli spigoli del prisma retto a base rettangolare nel quale può essere inscritto l’oggetto; sia x’y’z’ la proiezione di tale terna (terna assonometrica).
u’x, u’y e u’z prendono il nome di unità assonometriche.

## Slide 23: Assonometrie oblique
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15
Notes: In una proiezione assonometrica, in generale, le lunghezze dei segmenti proiettati sono diverse da quelle originali. Vale tuttavia la relazione che segmenti tra loro paralleli si
riducono, una volta proiettati, del medesimo rapporto. Sia xyz la terna obiettiva orientata secondo gli spigoli del prisma retto a base rettangolare nel quale può essere inscritto l’oggetto; sia x’y’z’ la proiezione di tale terna (terna assonometrica).
u’x, u’y e u’z prendono il nome di unità assonometriche.

## Slide 24
Le assonometrie possono essere classificate sulla base delle relazioni esistenti tra i valori dei rapporti di riduzione:
Assonometrie isometriche: i tre rapporti di riduzione sono uguali;
Assonometrie dimetriche: due rapporti di riduzione sono uguali;
Assonometrie trimetriche: i tre rapporti di riduzione sono tutti diversi.
Assonometrie oblique
Nel caso dell’assonometria isometrica i rapporti di riduzione sono posti uguali a 1, pertanto
La terna da proiettare è orientata in modo che 
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 25: Le proiezioni assonometriche - Normazione
Le proiezioni assonometriche sono oggetto di normazione da parte della EN ISO 5456-3: 2001. In particolare la norma raccomanda le seguenti assonometrie per i disegni tecnici:
- l’assonometria ortogonale isometrica;
- l’assonometria ortogonale dimetrica;
- le assonometrie oblique:
  cavaliera isometrica;
  cavaliera dimetrica;
  planometrica.
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 26: Le proiezioni assonometriche - Normazione
La norma EN ISO 5456-3: 2001 fornisce le seguenti indicazioni:
La posizione degli assi coordinati deve essere scelta, per convenzione, in modo che uno degli assi coordinati (l’asse Z) sia verticale.
L’oggetto da rappresentare è posizionato con le sue facce principali, gli assi e gli spigoli paralleli ai piani coordinati. L’oggetto deve essere orientato in modo da mostrare sia la vista principale, sia le altre viste che sarebbero scelte per rappresentare lo stesso oggetto in proiezioni ortogonali.
Gli assi e le tracce dei piani di simmetria dell’oggetto devono essere disegnati solo quando sono necessari.
I contorni e gli spigoli nascosti sono di preferenza omessi.
Il tratteggio per indicare un taglio od una sezione è preferibile che sia eseguito a 45° rispetto agli assi ed ai contorni del taglio o della sezione
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 27: Le proiezioni Assonometriche Oblique
L’Assonometria Cavaliera Isometrica
z
x
y
135°
135°
90°
p=1
q=1
r=1
E’ il risultato di una trasformazione parallela obliqua, con piano di proiezione parallelo alla faccia principale dell’oggetto.
z
x
y
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 28: Le proiezioni Assonometriche Oblique
L’Assonometria Cavaliera Dimetrica
z
x
y
135°
135°
90°
p=1
q=0.5
r=1
E’ il risultato di una trasformazione parallela obliqua, con piano di proiezione parallelo alla faccia principale dell’oggetto.
z
x
y
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 29: Le proiezioni Assonometriche Oblique
L’Assonometria Cavaliera Planometrica
z
x
y
135°
135°
90°
p=1.0
q=1.0
r=2/3
z
x
y
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15
E’ il risultato di una trasformazione parallela obliqua, con piano di proiezione parallelo alla base dell’oggetto.
Notes: L’assonometria obliqua cavaliera planometrica viene comunemente utilizzata per rappresentare edifici o arredamenti.

## Slide 30: Le proiezioni Assonometriche Ortogonali
L’Assonometria Ortogonale Isometrica
z
x
y
120°
120°
120°
p=1
q=1
r=1
z
x
y
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15
E’ il risultato di una trasformazione parallela obliqua, con piano di proiezione equi-inclinato rispetto ai tre assi solidali all’oggetto.
Notes: Nell’assonometria ortogonale isometrica (o semplicemente assonometria isometrica) gli assi assonometrici sono angolarmente equidistanti. Per convenzione i rapporti di riduzione si
assumono unitari lungo tutti e tre gli assi. Poiché il rapporto reale di riduzione associato all’ipotesi di isometria è pari a 0.816, tale convenzione fa si che l’oggetto sia rappresentato
in dimensioni leggermente ingrandite (di un fattore pari a 1/0.816 = 1.22) rispetto a quelle reali. L’assonometria isometrica è di facile esecuzione e di ampio utilizzo.

## Slide 31: Le proiezioni Assonometriche Ortogonali
L’Assonometria Ortogonale Dimetrica
z
x
y
97°
131.5°
131.5°
p=0.5
q=1
r=1
z
x
y
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15
Nell’ipotesi di dimetria l’orientamento della terna assonometrica non è univoco. Normalmente si orientano gli assi in modo tale che due angoli siano uguali, come nell’esempio qui riportato.
Notes: Nell’ipotesi di dimetria l’orientamento della terna assonometrica non è univoco. Normalmente si orientano gli assi in modo tale che due angoli siano uguali, come nell’esempio qui riportato. Questo tipo di assonometria viene utilizzato quando si vuole mettere in particolare evidenza una delle facce dell’oggetto.

## Slide 32: Le proiezioni assonometriche
forniscono una visione spaziale completa in un’unica vista;
sono relativamente semplici da realizzare (utilizzando fogli con griglie);
risultano adatte ad individuare le reali dimensioni dell’oggetto (solo lineari ma non angolari).
33/68
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 33: LE PROIEZIONI
Le proiezioni
parallele
ortogonali
prospettiche
assonom.
Rap. ortografica
2-Pt
(accidentale)
1-Pt
(frontale)
3-Pt
(razionale)
oblique
cavaliera
isometrica
planometrica
cavaliera
dimetrica
isometrica
dimetrica
34/68
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 34: Le proiezioni Ortogonali – rapp. ortografica
I raggi di proiezione sono perpendicolari al piano di proiezione e paralleli tra loro
L’oggetto, disposto con una faccia parallela al piano di proiezione, viene proiettato su tale piano ortogonalmente e da distanza infinita
forniscono una descrizione chiara ed univoca dell’oggetto (rispettano le dimensioni lineari ed angolari);
un’unica proiezione non è però sufficiente a rappresentare completamente l’oggetto che dovrà quindi essere proiettato su altri piani
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 35: Le proiezioni Ortogonali
Le proiezioni ortogonali sono definite dalla norma UNI EN ISO 5456-2: 2001 che prevede due metodi di rappresentazione:
il metodo europeo o del primo diedro
il metodo americano o del terzo diedro
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15
Notes: Metodi di proiezione Rappresentazioni ortografiche

## Slide 36: Le proiezioni Ortogonali
Si formano quattro diedri retti; per convenzione a ciascun diedro si assegna un numero romano progressivo in senso antiorario
Primo diedro
Secondo diedro
Terzo diedro
Quarto diedro
Piano orizzontale
Piano verticale
Piano laterale
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 37: Le proiezioni Ortogonali - Metodo del primo diedro
Primo diedro
Quarto diedro
Terzo diedro
Secondo diedro
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15
Metodo europeo
Notes: Se l’oggetto è posizionato nel primo diedro, esso si trova tra l’osservatore ed il piano di proiezione. La proiezione che ne risulta è secondo il metodo europeo.

## Slide 38: Le proiezioni Ortogonali - Metodo del terzo diedro
Primo diedro
Quarto diedro
Terzo diedro
Secondo diedro
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15
Metodo americano
Notes: Se l’oggetto si trova nel terzo diedro, è il piano di proiezione ad essere tra l’osservatore e l’oggetto. La proiezione che ne risulta è secondo il metodo americano.

## Slide 39: Le proiezioni Ortogonali - Metodo del primo diedro UNI EN ISO 5456-2: 2001
Poniamo l’oggetto all’interno di un parallelepipedo; lo orientiamo in modo che abbia il maggior numero di facce parallele ai piani di proiezione
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 40: Le proiezioni Ortogonali - Metodo del primo diedro UNI EN ISO 5456-2: 2001
Proiettiamo l’oggetto sulle 6 facce del parallelepipedo
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 41: Le proiezioni Ortogonali - Metodo del primo diedro UNI EN ISO 5456-2: 2001
Scegliamo la vista principale dell’oggetto (la vista che rappresenta l’oggetto nella sua posizione di utilizzazione)
vista principale o prospetto
profilo
pianta
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 42: Le proiezioni Ortogonali - Metodo del primo diedro UNI EN ISO 5456-2: 2001
B
A
D
F
E
C
58/68
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 43: Le proiezioni Ortogonali - Metodo del terzo diedro UNI EN ISO 5456-2: 2001
B
A
D
F
E
C
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 44: Le proiezioni Ortogonali - Metodo del primo diedro
Determinazione delle tre proiezioni: prospetto, profilo, pianta
Proiezione di un punto
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 45: Le proiezioni Ortogonali - Metodo del primo diedro
Proiezione di un segmento
A1
lv
B1
A2
B2
A3
B3
A1
B1
B3
B2
A2
A3
A
B
pl
po
pv
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 46: Le proiezioni Ortogonali - Metodo del primo diedro
Proiezione di una figura piana
A1≡D1
C3
C2
A2
D3
A
B
pl
po
pv
C
D
D2
B2
B1≡C1
B3
A3
C3
D3
lt
lv
A2
C2
A3
B3
A1≡D1
B1≡C1
D2
B2
63/68
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 47: Le proiezioni Ortogonali - Metodo del primo diedro
Proiezione di un solido
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 48: Le proiezioni Ortogonali - Metodo del primo diedro
Quante viste occorrono?
Il numero minimo che consente di descrivere l’oggetto in maniera completa e non ambigua.
Quali viste preferire?
Per evitare inutili ripetizioni di dettagli, bisogna scegliere quelle che meglio descrivono i contorni essenziali dell’oggetto e che contengono il minor numero di contorni o spigoli nascosti.
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 49: Le proiezioni Ortogonali - Metodo del primo diedro
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 50: Le proiezioni Ortogonali - Metodo del primo diedro
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15