## Slide 1
Alessandro Naddeo – S:S.D. ING-IND/15
QUOTATURA
Notes: <number>

## Slide 2
Outline
La quotatura
Le regole di quotatura
Quotatura funzionale
Quotatura Tecnologica (di fabbricazione)
Quotatura di collaudo

## Slide 3
Quotatura = l’insieme delle norme che permettono, in un disegno, di indicare esplicitamente le dimensioni reali (lineari ed angolari) dell’oggetto rappresentato.
Poiché a ciascun disegno è associata una scala, si potrebbero, in teoria, ricavare le dimensioni degli oggetti rappresentati eseguendo un rilievo direttamente sul disegno.
Definizioni
Notes: <number>

## Slide 4
Le regole di quotatura sono dettate dalle seguenti norme:
UNI 3973 – Quotatura
UNI 3974 – Sistemi di quotatura
UNI 3975 – Convenzioni di quotatura
UNI 4820 – Definizioni e principi di quotatura
Normativa di riferimento
Notes: <number>

## Slide 5
Perche’ usare la quotatura?
Conviene utilizzare la quotatura per:
1) facilità e rapidità di lettura delle quote scritte rispetto al rilievo diretto;
2) difficoltà di rilevare direttamente dal disegno dimensioni di linee di lunghezza ridotta;
3) possibile alterazione delle dimensioni nelle riproduzioni e nelle copie
Quotatura: perché?
Notes: <number>

## Slide 6
La quotatura completa di un oggetto è di solito limitata al disegno di particolare (disegno di un componente singolo), mentre, in genere, i disegni di assieme riportano solamente poche quote (ingombri complessivi) o non ne riportano affatto.
La quotatura di un disegno si realizza indicando un insieme di quote che sia necessario e sufficiente al completo dimensionamento dell’oggetto rappresentato.
Regole base della quotatura
Notes: <number>

## Slide 7
Regole base della quotatura
Disegno complessivo
Notes: <number>

## Slide 8
Regole base della quotatura
Disegno di particolare
Notes: <number>

## Slide 9
Quote ridondanti (ricavabili per somma o differenza di altre quote) possono essere indicate in modo particolare per facilitare la lettura (quote ausiliarie).
Non devono mai mancare dimensioni non direttamente ricavabili dalle quote indicate (quotatura incompleta).
Regole base della quotatura
Notes: <number>

## Slide 10
Indicazione delle quote
Cosa indica una quota?
Una quota indica la misura di un elemento oppure la misura della distanza tra due elementi.
Una quota viene rappresentata da una linea di misura confinata tra due linee di riferimento.
Le estremità della linea di misura sono evidenziate con frecce o tratti obliqui. Il valore numerico della quota (genericamente in mm per le dimensioni lineari, in gradi per quelle angolari) è sempre riferito alle dimensioni reali (indipendentemente dalla scala).
Notes: <number>

## Slide 11
Indicazione delle quote
Le linee di misura e di riferimento devono essere eseguite con linee continue fini (tipo B UNI 3968).
Notes: <number>

## Slide 12
Regole di utilizzo delle frecce
Nel disegno tecnico possono essere utilizzati vari tipi di frecce terminali: i due tratti della freccia possono formare un angolo compreso tra 15° e 90°.
Quando la freccia è chiusa può essere completamente annerita.
In uno stesso disegno si devono utilizzare frecce dello stesso tipo.
Le frecce, di norma, vanno poste internamente alle linee di riferimento.
È possibile disporle esternamente quando sia richiesto per motivi di spazio. Per lo stesso motivo è possibile sostituire le frecce con dei puntini.
Notes: <number>

## Slide 13
Quando sia utile alla chiarezza del disegno le linee di misura si possono tracciare inclinate piuttosto che perpendicolari alle linee di riferimento.
Nel caso di smussi e raccordi il riferimento per la quota si determina prolungando le linee di contorno.
Casi particolari di disposizione delle linee di quota
Notes: <number>

## Slide 14
Nel caso di pezzi simmetrici le linee di misura devono proseguire fino a sorpassare l’asse di simmetria che delimita l’interruzione.
Se un oggetto è rappresentato in semivista ed in semisezione le quote relative alle parti esterne si indicano nella semivista, quelle relative alle parti interne nella semisezione.
Casi particolari di disposizione delle linee di quota
Notes: <number>

## Slide 15
Criteri per la scrittura delle quote – criterio A
Le quote devono essere scritte parallelamente alla linea di misura, al disopra e staccate da esse. I valori devono poter essere letti dalla base o dal lato destro del disegno.
Notes: <number>

## Slide 16
Criteri per la scrittura delle quote – criterioB
Le quote devono poter essere lette soltanto dalla base del disegno. Le linee di misura verticali ed oblique devono essere interrotte nella loro parte mediana per la scrittura della quota.
Criterio B
Criterio B
Notes: <number>

## Slide 17
Regole per la scrittura delle quote (1)
Gli assi di simmetria e le linee di contorno non devono essere mai usati come linee di misura. Si possono invece utilizzare come linee di riferimento.
Notes: <number>

## Slide 18
Regole per la scrittura delle quote (2)
L’intersezione delle linee di misura con quelle di riferimento deve essere, per quanto possibile evitata.
Notes: <number>

## Slide 19
Regole per la scrittura delle quote (3)
Le linee di misura devono essere tracciate, per quanto possibile, all’esterno della figura.
Notes: <number>

## Slide 20
Quotatura di elementi non in vista
Le quote non devono essere riferite ad elementi non in vista.
Notes: <number>

## Slide 21
Parti rappresentate di scorcio
In una vista le quote devono riferirsi soltanto ad elementi che nel pezzo risultano paralleli al piano di proiezioni.
Non è possibile quotare elemento che sono rappresentati di scorcio.
Notes: <number>

## Slide 22
Quotatura di dimensioni fuori scala
La quotatura di elementi per i quali, a causa di un’interruzione della vista, la loro lunghezza non è rilevabile dal disegno e dalla scala (quote fuori scala), devono essere sottolineate.
Notes: <number>

## Slide 23
Quotatura di angoli
La quotatura di angoli si può effettuare come riportato in figura.
Notes: <number>

## Slide 24
Quotatura di diametri
Le quote relative a diametri debbono essere, in generale, precedute dal simbolo Ø. Quando dal disegno appare con chiarezza che l’elemento quotato è un diametro il simbolo Ø può essere omesso.
Notes: <number>

## Slide 25
Quotatura di raggi
Le quote di raggi devono essere precedute dal simbolo R
N.B.: non e’ corretto utilizzare la lettera “r” minuscola o inserire un “ R= “ o un “ R. “
Notes: <number>

## Slide 26
Quotatura di parti sferiche
Le parti sferiche possono essere quotate mediante il diametro od il raggio. La quota è preceduta, rispettivamente, dai simboli S Ø e S R.
Notes: <number>

## Slide 27
Quotatura di quadri
La quota corrispondente ad un lato di un elemento a sezione quadrata deve essere preceduta dal simbolo □.
Non è necessario porre il simbolo □ quando dal disegno si evidenzia chiaramente che si tratta di un quadro.
Notes: <number>

## Slide 28
Quotatura di smussi
Gli smussi devono essere quotati mediante la profondità assiale della superficie smussata ed il semiangolo al vertice. Se il semiangolo al vertice è pari a 45° la quotatura viene semplificata.
Notes: <number>

## Slide 29
Quotatura di parti coniche
Le parti coniche possono quotarsi in vari modi, come mostrato nelle figure seguenti.
Notes: <number>

## Slide 30
Quotatura di elementi ripetuti
Quando compaiono elementi ripetuti si possono usare, per semplicità, le indicazioni riportate in figura.
Notes: <number>

## Slide 31
Utilizzo di lettere di richiamo
La quotatura di gruppi di elementi uguali si può effettuare utilizzando lettere di richiamo.
Notes: <number>

## Slide 32
Quote di dimensione e quote di posizione
Le quote di dimensione determinano la dimensione degli elementi geometrici.
Le quote di posizione stabiliscono la posizione relativa degli elementi geometrici.
Quando le quote di posizione sono di un elemento riferito ad un altro, vengono chiamate “quote di accoppiamento”.
N.B.: la posizione di fori va sempre definita con riferimento all’asse.
Notes: <number>

## Slide 33
Quote di dimensione e quote di posizione
Notes: <number>

## Slide 34
Quotatura in serie
Nella quotatura in serie ciascun elemento è quotato con riferimento all’elemento immediatamente adiacente.
L’accumulo degli errori associati a ogni singola quota produce un errore tra due elementi non contigui maggiore di quello tra due elementi contigui.
Nella quotatura in serie non è stabilito nessun elemento di riferimento o di partenza per il controllo o la costruzione del pezzo.
Notes: <number>

## Slide 35
Quotatura in serie
Viene utilizzata quando è importante le lunghezza di ogni singolo elemento (nell’esempio in figura l’interasse tra due fori consecutivi) e quando l’accumulo degli errori non compromette la funzionalità del pezzo.
Notes: <number>

## Slide 36
Quotatura in parallelo
Nella quotatura in parallelo tutte le quote sono date rispetto ad un riferimento comune, che può essere un punto, un asse, uno spigolo, ecc.
In questo caso l’errore sulla singola quota è indipendente dagli errori sulle altre (l’errore relativo ad un asse non influenza la posizione degli altri).
Notes: <number>

## Slide 37
Quotatura in parallelo
Si osserva come tale tipo di quotatura pone in particolare risalto l’elemento utilizzato come riferimento. A tale elemento saranno in genere associate specifiche caratteristiche funzionali e tecnologiche.
Notes: <number>

## Slide 38
Quotatura a quote sovrapposte
La quotatura a quote sovrapposte è una variante grafica della quotatura in parallelo, con lo scopo principale di realizzare un’economia di spazio sul disegno.
La linea di misura è unica e fa capo ad un elemento di riferimento comune contrassegnato con 0 (zero).
Notes: <number>

## Slide 39
Quotatura combinata
La quotatura combinata è un sistema che comprende sia la quotatura in serie sia quella in parallelo.
Viene utilizzata quando il pezzo da quotare presenta più di un elemento di riferimento.
Si tratta del sistema più frequentemente utilizzato nei disegni.
Notes: <number>

## Slide 40
Quotatura in coordinate
Nella quotatura in coordinate le quote sono riferite ad un unico punto, preso come origine per la quotatura.
Le quote vengono quindi raggruppate in una tabella.
È possibile sia la quotatura in coordinate cartesiane che in coordinate polari.
Notes: <number>

## Slide 41
Quotatura secondo lo scopo del disegno
I sistemi di quotatura fin qui visti permettono di impostare correttamente il dimensionamento di un generico componente.
Nella pratica industriale, tuttavia, spesso non è sufficiente che la quotatura di un oggetto sia corretta da un punto di vista geometrico.
Infatti, per ciascun oggetto, esistono diversi possibili approcci alla quotatura, tutti corretti geometricamente, ma solo alcuni validi dal punto di vista tecnico.
Notes: <number>

## Slide 42
Quotatura secondo lo scopo del disegno
La quotatura quindi dipende strettamente dall’ambito di utilizzo del disegno.
Si distinguono, in particolare, due ambiti specifici:
la quotatura funzionale
la quotatura tecnologica (o di fabbricazione) e di collaudo
Notes: <number>

## Slide 43
Quotatura secondo lo scopo del disegno
Quotatura geometrica
Quotatura funzionale
Nella quotatura funzionale si evidenziano, in prevalenza, le quote che sono fondamentali ai fini del corretto funzionamento dell’oggetto.
Si distinguono le quote in funzionali, non funzionali ed ausiliarie
Quotatura tecnologica e di collaudo
Nella quotatura tecnologica e di collaudo si evidenziano in prevalenza le quote utili ai fini del particolare ciclo di lavorazione utilizzato per la produzione del componente e per il collaudo dello stesso.
Notes: <number>

## Slide 44
Le quote funzionali sono quote che ricoprono un ruolo fondamentale per il funzionamento del componente.
Le quote non funzionali sono quote che non ricoprono un ruolo essenziale per il funzionamento del componente.
Le quote ausiliarie sono quote deducibili (per somma o per differenza) da altre quote (devono essere indicate tra parentesi).
Quotatura funzionale (I)
Notes: <number>

## Slide 45
Quotatura funzionale (I)
Nella figura le quote relative alla larghezza della scanalatura del componente inferiore ed alla larghezza del risalto nel componente superiore sono quote funzionali.
Notes: <number>

## Slide 46
In questo esempio abbiamo un componente con due fori filettati (1) che deve accoppiarsi alla base (2) attraverso due viti (3).
Quotatura funzionale (II)
Notes: <number>

## Slide 47
I requisiti funzionali di questo assieme sono i seguenti:
1) che i fori passanti del particolare 2 consentano un agevole passaggio delle viti (=> la quota F è funzionale);
2) che l’interasse tra i fori nei due particolari sia identico (=> la quota F’ è funzionale);
3) che la larghezza della scanalatura nel particolare 2 sia uguale alla larghezza del componente 1 (=> la quota F’’ è funzionale)
Quotatura funzionale (II)
Notes: <number>

## Slide 48
Quotatura funzionale (III)
Consideriamo il complessivo composto da: un perno filettato (1); una biella (2) e un corpo (3).
Il requisito funzionale è che la biella possa ruotare attorno al perno.
Consideriamo per semplicità soltanto le quote assiali (analoghi ragionamenti possono ripetersi per le quote radiali).
Notes: <number>

## Slide 49
Quotatura funzionale (III)
Per il corretto funzionamento si dovrà avere:
1) che gioco G’ = A – B sia maggiore di zero (=> le quote A e B sono funzionali);
2) che la profondità di filettatura D della base sia maggiore della quota C del perno, ovvero che il gioco G’’ = D – C sia maggiore di zero (=> le quote D e C sono funzionali).
Notes: <number>

## Slide 50
Consideriamo il complessivo composto da: un coperchio (1) e da un contenitore (2). Il requisito funzionale è che la chiusura possa avvenire correttamente. Ciò si realizza garantendo il contatto tra le superfici S ed S’.
Quotatura funzionale (IV)
Notes: <number>

## Slide 51
Quale dei due sistemi di quotatura è corretto, tra A e B??
Osserviamo che le due soluzioni sono equivalenti da un punto di vista geometrico. Notiamo, tuttavia, che la soluzione B è preferibile da un punto di vista funzionale, in quanto permette l’immediato confronto delle quote K e k.
Infatti la funzionalità dell’assieme dipende dal gioco funzionale G = K - k.
Nella soluzione A notiamo che non ha senso spezzare la quota di profondità k in m + s.
Quotatura funzionale (IV)
Notes: <number>

## Slide 52
Quotatura funzionale (V)
Consideriamo il complessivo composto da: un puntalino (1) una base (2) e un pezzo (3) non rappresentato. Il puntalino deve realizzare la centratura del pezzo 3 che appoggia sul piano P.
Notes: <number>

## Slide 53
Quotatura funzionale (V)
Quale dei due sistemi di quotatura è corretto, tra A e B??
Osserviamo che le due soluzioni sono equivalenti da un punto di vista geometrico.
Notiamo che i giochi funzionali sono G = H – h e g = K – k. Concludiamo che la quotatura da preferire è la A, in quanto consente una immediata verifica dei giochi funzionali attraverso il controllo delle coppie di quote H,h e K,k.
Notes: <number>

## Slide 54
Quotatura funzionale (VI)
Consideriamo il complessivo composto dai componenti 1, 2 e 3.
La condizione funzionale è che tra i pezzi 1 e 3 risulti un gioco g compreso tra 0 e 0,3 mm.
Notes: <number>

## Slide 55
Quotatura funzionale (VI)
Utilizzando la quotatura A si osserva come il gioco funzionale viene ripartito su sette quote:
tg = tA + tB + tC + tD +tE + tF + tG
Tale quotatura è inadeguata, in quanto si rischia di raggiungere valori troppo bassi nella ripartizione delle tolleranze, con aggravio dei costi di produzione.
Il controllo dimensionale è laborioso.
Notes: <number>

## Slide 56
Quotatura funzionale (VI)
Utilizzando questa quotatura si osserva come il gioco funzionale viene ripartito su tre quote:
tg = tM + tN + tD
Tale quotatura appare più razionale ed efficace.
La ripartizione delle tolleranze è più facilmente realizzabile.
Il controllo dimensionale è rapido.
Notes: <number>

## Slide 57
Quotatura tecnologica (o di fabbricazione)
La quotatura tecnologica ha lo scopo di mettere in evidenza le quote che sono strettamente legate al procedimento di produzione.
La quotatura tecnologica dipende quindi dal particolare ciclo di lavorazione adottato per produrre un componente.
È pensata in modo che gli operatori delle macchine utensili trovino direttamente a disegno le quote necessarie per le lavorazioni, senza doverle ricavare con calcoli.
Notes: <number>

## Slide 58
Quotatura Funzionale vs Tecnologica
Quotatura funzionale e di fabbricazione coincidono
Non vi sono problemi per la determinazione delle quote di fabbricazione.
Si utilizzano direttamente le quote funzionali.
Caso n.1
Notes: <number>

## Slide 59
Quotatura funzionale e di fabbricazione non coincidono
Occorre ricavare le quote di fabbricazione indirettamente dalle quote funzionali (trasferimento di quote).
L’obiettivo è quello di studiare una quotatura che conservi la funzionalità del pezzo e che rappresenti una soluzione economicamente valida.
In pratica le quote funzionali originarie vengono sostituite da nuove quote con tolleranze proprie.
Il trasferimento non è sempre possibile: in alcuni casi è necessario modificare le quote funzionali o le loro tolleranze.
Quotatura Funzionale vs Tecnologica
Caso n.2
Notes: <number>

## Slide 60
Esempio di quotatura tecnologica: perno filettato
Vediamo come esempio la quotatura tecnologica di un perno filettato in relazione al ciclo di lavorazione.
Notes: <number>

## Slide 61
Esempio di quotatura tecnologica: perno filettato
Ciclo di
lavorazione.
Notes: <number>

## Slide 62
Esempio di quotatura tecnologica: perno filettato
Ciclo di
lavorazione.
Notes: <number>

## Slide 63
Esempio di quotatura tecnologica: perno senza testa
Vediamo come esempio la quotatura tecnologica di un perno senza testo in relazione al ciclo di lavorazione.
Notes: <number>

## Slide 64
Esempio di quotatura tecnologica: perno senza testa
Ciclo di
lavorazione.
Notes: <number>

## Slide 65
Esempio di quotatura tecnologica: perno senza testa
Ciclo di
lavorazione.
Notes: <number>

## Slide 66
Esempio di quotatura tecnologica: perno senza testa
Esempio di trasferimento di quota da funzionale a tecnologica.
Notes: <number>

## Slide 67
Passaggio da quotatura funzionale a quotatura di fabbricazione. Trasferimento di quote.
La quotatura funzionale e quella di fabbricazione possono non coincidere.
Si pone dunque il problema del passaggio da quote funzionali a quote di fabbricazione, in particolare quando le quote sono soggette a tolleranza.
Osserviamo i seguenti esempi dove le quote indicate debbono ritenersi soggette a tolleranza.
Notes: <number>

## Slide 68
Il trasferimento è possibile soltanto se la tolleranza sulla quota A è maggiore della tolleranza sulla quota B.
Passando dalla quotatura funzionale a quella di fabbricazione, infatti, la tolleranza sulla quota B rimane invariata, quindi la quota C non può che aumentare la tolleranza risultante sulla quota A, che non potrà essere inferiore a quella della quota B.
Il trasferimento è possibile soltanto se la tolleranza sulla quota C è maggiore della tolleranza sulla quota B.
Passando dalla quotatura funzionale a quella di fabbricazione, infatti, la tolleranza sulla quota B rimane invariata, quindi la quota A non può
che aumentare la tolleranza risultante sulla quota C, che non potrà essere inferiore a quella della quota B.
Il trasferimento è possibile soltanto se la tolleranza sulla quota B è maggiore della tolleranza sulla quota A.
Passando dalla quotatura funzionale a quella di fabbricazione, infatti, la tolleranza sulla quota A rimane invariata, quindi la quota C non può che aumentare la tolleranza risultante sulla quota B, che non potrà essere inferiore a quella della quota A.
Notes: <number>

## Slide 69
Esempio di passaggio da quotatura funzionale a quotatura di fabbricazione (I).
Consideriamo il componente di seguito rappresentato con la relativa quotatura funzionale. Il pezzo viene lavorato attraverso successive operazioni di fresatura. La prima operazione definisce la superficie di riferimento “a”.
Si vuole ricavare la quotatura di fabbricazione
Notes: <number>

## Slide 70
Esempio di passaggio da quotatura funzionale a quotatura di fabbricazione (I).
Calcolo della quota di fabbricazione A (trasferimento della quota 18mm).
Operiamo il trasferimento della quota utilizzando le formule viste in precedenza.
Osserviamo che:
Notes: <number>

## Slide 71
Proseguiamo determinando le altre quote di lavorazione B e C. Si procede in maniera analoga.
Calcolo della quota di fabbricazione B (trasferimento della quota 16mm).
Calcolo della quota di fabbricazione C (trasferimento della quota 36mm).
Notes: <number>

## Slide 72
Consideriamo ora le quote di fabbricazione relative alla realizzazione, sempre per fresatura, dei tre gradini a sinistra. Si osservi che cambia la superficie di riferimento (viene presa una superficie precedentemente lavorata).
Calcolo della quota di fabbricazione D.
Si osserva che tale quota coincide con la quota funzionale.
Calcolo della quota di fabbricazione E (trasferimento della quota 14mm).
Notes: <number>

## Slide 73
Passaggio da quotatura funzionale a quotatura di fabbricazione
Il risultato è quindi la quotatura tecnologica (di fabbricazione) del componente.
Notes: <number>

## Slide 74
Quotatura di collaudo e trasferimento quote dalla quotatura funzionle alla quotatura di collaudo
La quotatura di collaudo ha lo scopo di mettere in evidenza le quote che sono strettamente legate al procedimento di collaudo del pezzo.
La quotatura tecnologica dipende quindi dalla sequenza di controlli a cui il componente e’ soggetto nel ciclo di collaudo.
Notes: <number>

## Slide 75
Quotatura di collaudo e trasferimento quote dalla quotatura funzionle alla quotatura di collaudo
La quotatura di collaudo e il trasferimento dalla quotatura funzionale, viene effettuata con gli stessi principi della quotatura tecnologica, considerando, piuttosto che la sequenza di lavorazione, la sequenza di misure da effettuare durante il collaudo.
Spesso la quotatura di collaudo coincide con quella funzionale ed è pensata in modo che gli addetti al collaudo trovino direttamente a disegno le quote da riscontrare, senza doverle ricavare con calcoli.
Notes: <number>

## Slide 76
Errori da evitare
Si riportano in questa trasparenza alcuni errori comuni di quotatura. funzionale
Notes: <number>