## Slide 1: Le sezioni coniche
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 2
Outline
Sezioni coniche
Sezioni di solidi
Principi generali di esecuzione delle sezioni
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 3: Definizione di Sezione
La Sezione è la rappresentazione in proiezione ortogonale di una delle due parti in cui un oggetto viene diviso da un taglio.
La realizzazione delle proiezioni si basa su costruzioni grafiche, soprattutto quando i solidi vengono intersecati disposte in maniera obliqua
Il taglio può essere anche solo ideale, e in tal caso quando è necessario migliorare la rappresentazione delle parti interne di oggetti che presentano cavità (UNI 3971); in tal caso si usano in genere solo piani di sezione
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 4: Superfici coniche
Dicesi superficie conica circolare quella individuata dalle rette (generatrici) che passano per i punti di una circonferenza e per un punto fisso (vertice) non complanare alla circonferenza.
Tutte le generatrici si incontrano nel vertice, il quale le divide in due semirette che appartengono ognuna ad una delle due falde distinte della superficie conica.
Se il vertice e’ un punto all’infinito? ->
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15
CILINDRO

## Slide 5: Sezioni Coniche
Dicesi sezione conica, o semplicemente conica, la figura ottenuta tagliando una superficie conica con un piano non passante per il vertice.
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 6: Ellisse
    Quando il piano taglia tutte le generatrici di una falda la linea è chiusa; si ottiene una ellisse che diventa una circonferenza se il piano è normale all'asse del cono
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 7: Parabola
Quando il piano taglia tutte le generatrici di una falda tranne una a cui è parallelo la linea è aperta; si ottiene una parabola
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 8: Iperbole
Quando il piano è parallelo a due generatrici e taglia entrambe le falde la linea è costituita da due rami distinti aperti; si ottiene una iperbole. Se il piano è parallelo all’asse l’iperbole è regolare
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 9
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 10: Metodi per il disegno di sezioni si solidi elementari
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 11: Metodo dei piani ausiliari. Vera forma: parabola
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15
Il piano ausiliario  viene ribaltato intorno all’asse 2

## Slide 12: Metodo dei piani ausiliari. Vera forma: iperbole
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15
Il piano ausiliario  viene ribaltato intorno all’asse 2

## Slide 13: Metodo dei piani ausiliari. Vera forma: Iperbole
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15
Non c’e’ necessità di utilizzare il piano ausiliario poiché il piano di sezione è parallelo a uno dei piani principali

## Slide 14: Sezione di cilindro retto
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15
La vera forma della sezione è ottenuta con il ribaltamento diretto del piano di sezione

## Slide 15: Sezione prisma retto
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15
La vera forma della sezione è ottenuta con il ribaltamento diretto del piano di sezione

## Slide 16: Sezione di un cilindro con un piano inclinato rispetto alle basi
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 17: Metodo dei piani ausiliari. Vera forma: ellisse
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15
Il piano ausiliario  viene ribaltato intorno all’asse 2

## Slide 18: IL FUNGO
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15

## Slide 19: IL FUNGO
Alessandro Naddeo – S.S.D: ING-IND/15